Bijlage 2 Checklists

Algemene checklists

Overzichtstabel met de relatie tussen materiaal en uitvoeringsaspecten

Checklist ontwerpfase: initiatief

Checklist ontwerpfase: voorlopig ontwerp

Checklist ontwerpfase: deﬁnitief ontwerp

Checklist ontwerpfase: uitwerkingsfase

Checklist ontwerpfase: Dossier (V&G-dossier)

Organisatorische V&G-aspecten:

Omgeving bouwlocatie:

Checklist locatie: algemeen

Checklist werken op locaties met verkeersrisico’s: werkvoorbereiding

Bodemgesteldheid, bestaande (ondergrondse) infrastructuur en sloopwerk:

Inrichting bouwterrein:

Checklist bouwplaatsinrichting: werkvoorbereiding

Bouwput-/grond-/funderingswerkzaamheden:

Checklist werken in de grond: werkvoorbereiding

Casco/skelet:

Overzichtstabel inzet klim- en steigermateriaal

Ruwbouw:

Gevel- en daksluiting:

Checklist bitumen: werkvoorbereiding

Checklist epoxy: werkvoorbereiding

Inbouw / afbouw:

Checklist tillen van zware lasten: werkvoorbereiding

Installaties:

Afwerking, inrichting en nieuwe infrastructuur:

Beheer en onderhoud (renovatie en sloop)

Checklist werken op hoogte: werkvoorbereiding

Checklist werken in een besloten ruimte: werkvoorbereiding

Checklist werken in weer en wind: werkvoorbereiding

Checklists persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s):

Overzichtstabel van de relatie materieel en in te zetten pbm’s

Overzichtstabel van de relatie materieel en in te zetten pbm’s

Algemeen

Overzicht Checklists

|  | Aanwezig in |
| --- | --- |
|  | deel 2 | deel 3 | deel 4 |
| Inleiding bij de Checklists |
| Gereedschap | x | x | x |
| Locatie | x | x | x |
| Materiaal | x | x | x |
| Materieel | x | x | x |
| Ontwerp | x | x | x |
| Overige | x | x | x |
| Overzichten | x | x | x |
| PBM | x | x | x |
| Overzichtschecklists |
| Overzicht relatie gereedschap – in te zetten PBM’s | x | x | x |
| Tabel inzet klim- en steigermateriaal | x | x | x |
| Overzicht relatie materiaal – in te zetten PBM’s | x | x | x |
| Overzicht relatie materieel – in te zetten PBM’s | x | x | x |
| Checklists voor hoofd technische dienst |
| Gereedschap |
| Periodieke keuringen |  | x | x |
| Elektrisch handgereedschap |  | x | x |
| Locatie |
| Algemeen | x | x | x |
| Materiaal |
| Algemeen | x | x | x |
| Register |  | x | x |
| Materieel |
| Algemeen | x | x | x |
| Periodieke keuringen |  | x | x |
| Overige |
| Algemeen | x | x | x |
| Periodieke keuringen |  | x | x |
| Brandblussers |  | x | x |
| EHBO |  | x | x |
| PBM |
| Algemeen | x | x | x |
| Periodieke keuringen |  | x | x |
| Verklaring veilig gebruik |  | x | x |

|  | Aanwezig in |
| --- | --- |
|  | deel 2 | deel 3 | deel 4 |
| Checklists voor de werkvoorbereiding |
| Gereedschap |
| Elektrisch handgereedschap |  | x |  |
| Locatie |
| Bouwplaatsinrichting | x | x |  |
| Werken in de grond | x | x |  |
| Werken op hoogte | x | x |  |
| Werken in besloten ruimte | x | x |  |
| Werken op een locatie met verkeersrisico’s | x | x |  |
| Werken in weer en wind | x | x |  |
| Materiaal |
| Asbest |  | x |  |
| Bitumen | x | x |  |
| Materieel |
| Bouwlift | x | x |  |
| Hangsteiger | x | x |  |
| Hoogwerker | x | x |  |
| Ladderlift | x | x |  |
| Ladders | x | x |  |
| Rolsteigers | x | x |  |
| Steigers | x | x |  |
| Werkbak | x | x |  |
| Ontwerp |
| Initiatieffase | x | x |  |
| Voorlopig ontwerp | x | x |  |
| Deﬁnitief ontwerp | x | x |  |
| Uitwerking | x | x |  |
| V&G-dossier | x | x | x |
| Overige |
| Aanhangwagens |  | x |  |
| Verplaatsen van zware lasten – Hijsen | x | x |  |
| Verplaatsen van zware lasten – Tillen | x | x |  |
| PBM |
| Adembescherming |  | x |  |
| Beschermende kleding |  | x |  |
| Gehoorbescherming |  | x |  |
| Handbescherming |  | x |  |
| Oogbescherming |  | x |  |
| Valbeveiliging | x | x |  |

|  | Aanwezig in |
| --- | --- |
|  | deel 2 | deel 3 | deel 4 |
| Checklists voor inspectie en onderhoud van |
| Gereedschap |
| Elektrisch handgereedschap |  | x |  |
| Materieel |
| Bouwlift |  | x |  |
| Hangsteiger |  | x |  |
| Hoogwerker |  | x |  |
| Ladderlift |  | x |  |
| Ladders |  | x |  |
| Rolsteigers |  | x |  |
| Steigers |  | x |  |
| Overige |
| Aanhangwagens |  | x |  |
| Bedrijfswagens |  | x |  |
| Inrichting bestelauto’s (grijs kenteken) |  | x |  |
| PBM |
| Adembescherming |  | x |  |
| Hoofdbescherming |  | x |  |
| Valbeveiliging |  | x |  |
| Checklists voor de uitvoering |
| Gereedschap |
| Elektrisch handgereedschap |  | x | x |
| Handgereedschap |  | x | x |
| Locatie |
| Bouwplaatsinrichting |  | x |  |
| Werken in de grond |  | x | x |
| Werken op hoogte |  | x | x |
| Werken in besloten ruimte |  | x | x |
| Werken op een locatie met verkeersrisico’s |  | x | x |
| Werken in weer en wind |  | x | x |
| Materiaal |
| Asbest |  | x | x |
| Bitumen |  | x | x |
| Cement |  | x | x |
| Epoxy |  | x | x |
| Hout |  | x | x |
| Kit |  | x | x |
| Lijmen |  | x | x |
| Minerale wol |  | x | x |
| PUR |  | x | x |
| Teer |  | x | x |
| Verf |  | x | x |
| Materieel |
| Bouwlift |  | x | x |
| Hangsteiger |  | x | x |
| Hoogwerker |  | x | x |
| Ladderlift |  | x | x |
| Ladders |  | x | x |
| Rolsteigers |  | x | x |
| Steigers |  | x | x |
| Werkbak |  | x | x |
| Overige |
| Aanhangwagens |  | x | x |
| Bedrijfswagens |  | x | x |
| Verplaatsen van zware lasten – Hijsen |  | x | x |
| Verplaatsen van zware lasten – Tillen |  | x | x |
| PBM |
| Adembescherming |  | x | x |
| Beschermende kleding |  | x | x |
| Gehoorbescherming |  | x | x |
| Handbescherming |  | x | x |
| Hoofdbescherming |  | x | x |
| Oogbescherming |  | x | x |
| Valbeveiliging |  | x | x |
| Voetbescherming |  | x | x |

Checklists gereedschap

De checklists voor het gereedschap zijn uitgesplitst in vier verantwoordelijkheidsniveaus. Er zijn checklists voor handgereedschap, elektrisch handgereedschap en gereedschap in de werkplaats.

Er is een algemene checklist voor degene die verantwoordelijk is voor het proces van de werkzaamheden van de technische dienst en de aanschaf van nieuw gereedschap, veelal het hoofd technische dienst.

Voor  de medewerkers die de werkvoorbereiding verzorgen zijn er checklists die de randvoorwaarden voor het gebruik van gereedschap aangeven.

Tevens  zijn er checklists voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de opslag, het onderhoud en de uitgifte van het gereedschap. Hij kan de lijsten gebruiken bij de periodieke inspectie, het onderhoud en opslag van het gereedschap.

De laatste checklists zijn bestemd voor de medewerkers die het gereedschap gebruiken, de vaklieden. Zij kunnen de lijsten gebruiken bij de toepassing, plaatsing en het gebruik van het gereedschap en opmerkingen over de staat van het gereedschap doorgeven aan de medewerker die verantwoordelijk is voor het gereedschap.

Wanneer men ziet dat anderen het gereedschap onveilig of onjuist gebruiken, wijs ze er dan op. Aan de andere kant, stel het ook op prijs wanneer u door anderen wordt gewaarschuwd voor ondeugdelijk elektrisch handgereedschap.

Indien een van de vragen met ‘nee’ wordt beantwoord, dan is een controle nodig of de onvolkomenheid hersteld is.

Er zijn checklists voor:

|  | HTD | WVB | I&O | UIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrisch handgereedschap | x | x | x | x |
| Handgereedschap |  |  |  | x |
| Gereedschap in werkplaats | x | x | x | x |

Elektrisch handgereedschap

Snoerloos gereedschap wordt steeds populairder. Dit gereedschap wordt aangedreven door een oplaadbare accu. Als de accu defect is, moet deze vervangen worden. De oude accu is gevaarlijk afval en moet als zodanig behandeld worden. Vragen over de bekabeling zijn voor dit gereedschap niet relevant.

In de checklists zijn verwerkt:

Boormachine

Cirkelzaag

Elektrische hamer (kango)

Freesmachine

Kabelhaspel

Schaaf

Schuurmachine

Slijpmachine

Handgereedschap

In de checklists zijn verwerkt:

Beitels

Hamers

(Stanley)messen

Moersleutels

Schroevendraaiers

Tangen

Vijlen

Zagen

Gereedschap in de werkplaats

In de checklists zijn verwerkt:

Afkortzaag

Cirkelzaag

Freesbank

Frees- en pennenbank

Langgatboormachine

Lintzaag

Pennenbank

Slijpmachine

Vandiktebank

Vlakbank

Tot slot is een overzicht voor het bijhouden van de periodieke keuringen opgenomen.

Checklists Locatie

Voor werkzaamheden op een aantal locaties zijn de risico’s geïnventariseerd en oplossingen aangegeven om de risico’s te verminderen. Er zijn per locatie verschillende checklists, bestemd voor de drie verschillende verantwoordelijkheidsniveaus.

Er is een algemene checklist voor degene die verantwoordelijk is voor het proces van de werkzaamheden van de technische dienst, veelal het hoofd technische dienst.

Ook zijn er checklists voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de werkvoorbereiding.

De laatste checklists zijn bedoeld voor de medewerkers die op de locatie werken. Zij kunnen de lijsten gebruiken voor het beoordelen van de werkzaamheden.

Checklists over inspectie en onderhoud zijn in dit werkboek niet opgenomen.

Wanneer men ziet dat anderen op de locatie onveilig of onjuist werken, wijs ze er dan op. Aan de andere kant, stel het ook op prijs wanneer u door anderen wordt gewaarschuwd voor een onveilige situatie.

Indien een van de vragen met ‘nee’ is beantwoord, is een controle nodig of de onvolkomenheid hersteld is.

Er zijn checklists voor:

|  | HTD | WVB | I&O | UIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen | x |  |  |  |
| Werken op een bouwplaats |  | x |  | x |
| Werken in de grond |  | x |  | x |
| Werken in een besloten ruimte (kruipruimte, riolering) |  | x |  | x |
| Werken op een locatie met verkeersrisico’s |  | x |  | x |
| Werken in weer en wind |  | x |  | x |
| Werken op hoogte |  | x |  | x |

Checklist Locatie			In te vullen door verantwoordelijke proces

| Onderdeel: Algemeen |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| 1.Algemeen |
| Vindt voor de aanvang van de werkzaamheden op risicovolle locaties voorlichting plaats over de werkmethode, in te zetten materieel, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Wordt de werkmethode op risicovolle locaties periodiek gekeurd? |  |  |
| Worden de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Locatie 				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Bouwplaatsinrichting |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Voorbereiding |
| Zijn aan- en afvoerroutes van groot materieel bekend? |  |  |
| Zijn de bouwwegen: |
| verhard? |  |  |
| obstakelvrij? |  |  |
| schoon? |  |  |
| verlicht? |  |  |
| zonodig voorzien van verkeersaanduiding? |  |  |
| Zijn rijplaten nodig om veilig bij de opslagplaatsen te komen? |  |  |
| Zijn rijplaten nodig om veilig bij de werklocatie te komen? |  |  |
| Zijn bouwplaatsafbakeningen nodig voor de veiligheid? |  |  |
| Zijn er voldoende bedrijfshulpverleningsvoorzieningen aanwezig? |  |  |
| brandblusmiddelen |  |  |
| verbandtrommels |  |  |
| Is er op de bouwplaats voldoende ruimte voor sanitaire ruimten, schaftruimten? |  |  |
| Is er per persoon 1,25 m2 vloeroppervlak in het schaftlokaal? |  |  |
| Is er een wasgelegenheid? |  |  |
| Is er een toilet (1 op 25 man)? |  |  |
| Is er een afvalbak? |  |  |
| Worden bovenstaande voorzieningen regelmatig schoongehouden? |  |  |
| Is ruimte nodig voor overdekte werkplaats, materiaalopslag, afvalopslag? |  |  |
| Is ruimte nodig voor opslag brandbare en explosieve stoffen? |  |  |
| Zijn deze voorzieningen aangegeven op een werkterreininrichtingsplan? |  |  |
| Is tevens op dit inrichtingsplan aangegeven: |
| inzet, situering en reikwijdte van bouwkranen /zwaar materieel? |  |  |
| routering van intern transport? |  |  |
| bouwelektrakasten? |  |  |
| ruimte voor steigers en liften? |  |  |
| opstelplaatsen afvalcontainers? |  |  |
| bereikbaarheid van hulpverlening? |  |  |
| vluchtwegen? |  |  |
| Is de ventilatie van werkloodsen/magazijnen/containers voldoende? |  |  |
| Is de verlichting van werkloodsen/magazijnen/containers voldoende? |  |  |
| Is het geïnstalleerd elektrisch vermogen voldoende voor de werkzaamheden? |  |  |
| Wordt het bouwelektra door een erkend installateur aangebracht? |  |  |
| Voldoet de aarding van de gehele installatie? |  |  |
| Is de installatie (druip)waterdicht? |  |  |
| Is de hoofdschakelaar gemakkelijk bereikbaar, waarmee de totale installatie uitgeschakeld kan worden? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Locatie				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Werken in de grond |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Voorbereiding |
| Is er geen gevaar dat bewoners, omwonenden, voorbijgangers of overige werkers op het werkterrein kunnen vallen door te stappen in de ontgraving? |  |  |
| Zijn er afzettingen en voorzieningen nodig om het vallen en stappen in ontgravingen te voorkomen? |  |  |
| Zijn grondkerende voorzieningen nodig? denk aan schotten, damwanden zo nodig afgestempeld |  |  |
| Is de grondwaterstand bekend? |  |  |
| Vinden geen werkzaamheden in het water plaats? Zo nee, bemaling inplannen |  |  |
| Is de grond zonder verontreinigingen? |  |  |
| Geven de aanwezige leidingen geen aanleiding tot risico’s tijdens de werkzaamheden? Zo nee, overleg met nutsbedrijven, eventueel leidingen tijdelijk afsluiten denk aan elektra, gasleidingen, waterleidingen, stadsverwarmingsleidingen |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Locatie				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Werken in besloten ruimte |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Denk bij een besloten ruimte aan een kruipruimte, riolering, installatieruimte. |
| Voorbereiding |
| Zijn er EHBO-, reddings- en/of communicatieprocedures omschreven? |  |  |
| Is bij de ploegsamenstelling rekening gehouden met een ‘wachtman’? |  |  |
| Is voldoende verlichting gewaarborgd? |  |  |
| Voldoet het elektrisch gereedschap? slijpmachine, boormachine. |  |  |
| Bij het werken in kruipruimten is elektrisch gereedschap en/of verlichting die werkt op maximaal 50 Volt wisselspanning of 120 Volt gelijkspanning verplicht, waarbij de transformator buiten de werkruimte moet staan. |
| Vinden er geen werkzaamheden plaats waardoor er gevaarlijke, giftige of explosieve gassen kunnen ontstaan? denk aan: brandbaar isolatiemateriaal Bij voorkeur andere werkmethode kiezen, bijvoorbeeld prefabriceren |  |  |
| Wordt de kruipruimte voldoende geventileerd? |  |  |
| Vinden geen werkzaamheden in het water plaats? Indien er water in de kruipruimte aanwezig is, dit wegpompen |  |  |
| Geven de aanwezige leidingen geen aanleiding tot risico’s tijdens de werkzaamheden? denk aan elektra, gasleidingen, waterleidingen, verwarmingsleidingen |  |  |
| Zijn de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen aanwezig voor een veilige uitvoering? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Locatie				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Werken op een locatie met verkeersrisico’s |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Voorbereiding |
| Heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente /wegbeheerder? |  |  |
| Zijn verkeersmaatregelen nodig om veilig te kunnen werken? Te denken valt hierbij aan werkzaamheden in een omgeving met hoge bebouwingsdichtheid, in smalle en op drukke wegen. Mogelijke maatregelen zijn: Eventuele omleidingsroutes Opstellen van containers op de openbare weg Opstellen van containers in waterlopen (overbouwen van een gracht, aanbrengen op een ponton) Afspreken van aan- en afvoerroutes van materiaal en materieel Zonodig afzetten van wegen Afspraken over parkeren van de werknemers |  |  |
| Worden tijdelijk buiten gebruik gestelde verkeersborden goed afgedekt of verwijderd? |  |  |
| Zijn afspraken gemaakt wie verantwoordelijk is voor de verkeersmaatregelen? |  |  |
| Zijn afspraken gemaakt wie de verkeersmaatregelen aanbrengt en controleert? |  |  |
| Worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet bij werkzaamheden op de openbare weg (verkeersvest)? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Locatie				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Werken in weer en wind |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| 1. Voorbereiding |
| Heeft u bij de werkvoorbereiding rekening gehouden met de risico’s van het werken in weer en wind? Risico’s: temperatuur (vorst, kou) neerslag (ijzel, sneeuw, regen) vochtigheid (mist, luchtvochtigheid) luchtverplaatsingen (wind, tocht) |  |  |
| Zijn er mogelijkheden deze werkzaamheden op een ander tijdstip met betere weersvooruitzichten uit te voeren? |  |  |
| Zijn er hulpmiddelen aanwezig om bouwwegen, looppaden, steigers e.d. sneeuw- en ijsvrij te houden? |  |  |
| Zijn er hulpmiddelen aanwezig om (bouw)waterleidingen, gas- en elektra-aansluitingen te isoleren? |  |  |
| Zijn voldoende dekkleden aanwezig om buitenliggend materiaal en nieuw werk af te dekken? |  |  |
| Zijn tijdelijke verwarmingsapparaten nodig voor de uitvoering? |  |  |
| Is afscherming van de werkomgeving met overkapping of windschermen mogelijk? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Locatie				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Werken op hoogte |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Onder hoogte wordt een niveauverschil van meer dan 2,50 m verstaan. Het tegengaan van valgevaar bij het verrichten van arbeid door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen e.d. (de zgn. randbeveiliging) is in ieder geval noodzakelijk als het valgevaar 2,5 m of meer is, als de arbeid wordt verricht op statische arbeidsplaatsen en bij ieder valgevaar als arbeid wordt verricht op arbeidsplaatsen, die daarbij in beweging kunnen komen. Indien het valgevaar vanaf statische constructies gepaard gaat met risicoverhogende omstandigheden, zoals het gevaar te vallen op of langs uitstekende delen, de aanwezigheid van verkeer, het vallen in water e.d., dan wordt randbeveiliging ook aangebracht bij geringer valgevaar, afhankelijk van de toename van het risico. Ter bepaling van het optredende valgevaar wordt bij schuine werkvlakken uitgegaan van het hoogste punt dat kan worden betreden. Hekwerken c.q. randbeveiligingen kunnen achterwege blijven, indien de arbeid op meer dan 4,0 m afstand van de rand van het werkvlak wordt uitgevoerd en de arbeidszone alsmede de weg daar naartoe duidelijk gemarkeerd zijn. Indien de arbeidszone en de weg daar naartoe tevens zijn afgezet, kan deze afstand tot 2,0 m beperkt worden. Ladders steken ten minste 1 meter uit boven de gewenste sta- of overstaphoogte.Op het te betreden vlak is aan weerszijden van de toegang randbeveiliging aangebracht over een lengte van 4,0 m of de toegang sluit aan op de aanwezige randbeveiliging. Schaal en omvang van de werkzaamheden bepalen inzet van materieel. Voor de inzet van klim- en steigermateriaal is in de overzichtschecklists een keuzetabel opgenomen. |
| Risico’s: |
| Vallen van hoogte |
| Geraakt worden door vallende of te verwijderen voorwerpen (zowel omwonenden, voor- bijgangers of overige werkers op het werkterrein) |
| Voorbereiding |
| Zijn er structurele voorzieningen aanwezig die het gevaar van vallen van hoogte beperken? |  |  |
| Is het mogelijk deze voorzieningen aan te brengen? |  |  |
| bevestigingspunten valbeveiliging |  |  |
| hekwerken |  |  |
| Zijn er beperkingen in de opstelling van klim- en/of steigermaterieel? |  |  |
| vlakheid/hoogteverschillen in ondergrond |  |  |
| draagkracht grond (wegzakken ladder) |  |  |
| bosschages/begroeiing |  |  |
| in gebruik blijvende toegangsdeuren |  |  |
| waterpartijen |  |  |
| Zijn er voorzorgsmaatregelen voor de omgeving nodig? Denk bij voorzorgsmaatregelen voor de omgeving ook aan: het aanbrengen van (tijdelijke) stabiliteits-voorzieningen. Opgave van constructeur of leverancier. het aanbrengen van een stofschot of puinvanger. |  |  |
| Wordt ook bij kleinschalige werkzaamheden op hoogte valbeveiliging toegepast? |  |  |

Bij de keuze van de valbeveiliging hebben collectieve en permanente maatregelen de voorkeur boven individuele en tijdelijke. Bij kleinschalige werkzaamheden zoals het vernieuwen van een aantal pannen is het ondoenlijk een steiger langs het hele blok te bouwen. In dat geval kan mogelijk plaatselijke valbeveiliging uitkomst bieden. 
Hieronder volgt een aantal voorbeelden van plaatselijke valbeveiliging.

- Verrolbare leuning

- Bevestigen met klemspindel aan goot

Als plaatselijke valbeveiliging niet mogelijk is, moeten persoonlijke beschermingsmidde- len worden ingezet. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een valharnas met vanglijn bevestigd aan een vastpunt (zie checklist/pbm).

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklists materiaal

De checklists voor materieel zijn uitgesplitst in drie verantwoordelijkheids-niveaus.

Er is een algemene checklist voor degene die verantwoordelijk is voor het proces van de werkzaamheden van de technische dienst en de aanschaf van nieuw materiaal, veelal het hoofd technische dienst.

Tevens zijn er checklists voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de inkoop, opslag en de uitgifte van het materiaal, de werkvoorbereider. Hij kan de lijsten gebruiken bij de werkvoorbereiding, de opslag en de voorlichting aan de vaklieden over het gebruik van het materiaal.

De laatste checklists zijn bedoeld voor de medewerkers die het materiaal gebruiken, de vaklieden. Zij kunnen de lijsten gebruiken bij de toepassing en het gebruik van het materiaal. Opmerkingen over de verwerking van het materiaal worden doorgegeven aan de medewerker die verantwoordelijk is voor de werkvoorbereiding van het materiaal.

Checklists over inspectie en onderhoud zijn niet opgenomen.

Wanneer men ziet dat anderen het materiaal onveilig of onjuist gebruiken, wijs ze er dan op. Aan de andere kant, stel het ook op prijs wanneer u door anderen wordt gewaarschuwd voor ondeugdelijk materiaal.

Indien een van de vragen met nee wordt beantwoord, dan is een controle nodig of de onvolkomenheid hersteld is.

Er zijn checklists voor:

|  | HTD | WVB | I&O | UIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen | x |  |  |  |
| Asbest |  | x |  | x |
| Bitumen |  | x |  | x |
| Cement |  |  |  | x |
| Expoxy |  |  |  | x |
| Hout |  |  |  | x |
| Kitten |  |  |  | x |
| Lijmen |  |  |  | x |
| Minerale wol |  |  |  | x |
| Polyurethanen |  |  |  | x |
| Teer mastiek |  |  |  | x |
| Verven |  |  |  | x |

Tot slot is een overzicht voor het bijhouden van periodike keuringen opgenomen.

Checklist Materiaal			In te vullen door verantwoordelijke proces

| Onderdeel: Algemeen |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Algemeen |
| Heeft u een materiaalvoorkeurslijst? |  |  |
| Wordt deze periodiek gescreend op V&G-risico’s? |  |  |
| Worden bij het bepalen van de materiaalkeuze, de V&G-risico’s van fysieke belasting meegenomen en gewogen? Bijvoorbeeld vertaald in: |  |  |
| prefab gevelbanden, lateien, dakranden zodanig detailleren dat ze in de kraancyclus meelopen |  |  |
| gietvloeren in plaats van zandcementvloeren |  |  |
| metselblokken en andere continu door één man te tillen materialen maximaal 18 kg |  |  |
| verpakkingseenheden van bijv. cement maximaal 23 kg |  |  |
| metselstenen maximaal 3 kg |  |  |
| blokken maximaal 6 kg (éénhandig) en 8 kg (tweehandig) |  |  |
| Worden bij het bepalen van bouwmaterialen de V&G-risico’s van toxiciteit en milieu meegenomen en gewogen? Bijvoorbeeld vertaald in alternatieven voor: |  |  |
| lood |  |  |
| PUR of kit |  |  |
| tweecomponentenmortel (epoxy/PUR) |  |  |
| polyester- en twee-componentenlijmen |  |  |
| gewolmaniseerd hout (agressieve stof) |  |  |
| verfafbijtmiddel en zoutzuur |  |  |
| loodhoudende verven |  |  |
| verven met een hoge concentratie synthetische oplosmiddelen |  |  |
| bouwmaterialen met een hoog kwartsgehalte |  |  |
| Worden bewerkingen van materialen zoveel mogelijk beperkt? Dit kan door: |  |  |
| materiaal op maat aan te leveren |  |  |
| reeds voorzien van bevestigingsgaten/-middelen |  |  |
| infrezen van leidingen voorkomen door te concentreren in een leidingkoker |  |  |
| Is van al het te gebruiken materiaal productveiligheids-informatie aanwezig? bijvoorbeeld verzamelen in register |  |  |
| Is deze informatie samengevat op een etiket op het materiaal? |  |  |
| Is bekend van welk materiaal het gebruik en de blootstelling dient te worden geregistreerd? |  |  |
| Zijn relevante speciﬁeke aspecten uit de product-veiligheidsinformatie verwerkt in de checklists voor het gebruik van het materiaal? |  |  |
| Gebruik materiaal |
| Vindt voor het gebruik van het materiaal voorlichting plaats over het gebruik? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Wordt het gebruik van het gereedschap afgestemd op het te verwerken materiaal? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |
| Indien van een materiaal het gebruik en de blootstelling geregistreerd dient te worden, gebeurt dit dan ook? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Materiaal				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Bitumen |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Bitumen is een aardolieproduct. Bitumen oogt hetzelfde als teer, maar heeft een veel geringer polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) -gehalte. Een bitumineus dakbedekkingsysteem bestaat uit een combinatie van materialen. Het voorsmeermiddel bestaat veelal uit geblazen bitumen of een oplossing van bitumen en oplosmiddel van koolwaterstoffen. Het isolatiemateriaal kan gelijmd worden met een (koude) bitumineuze kleefstof of een PUR-lijm. Dakrollen zijn van al dan niet met kunststof gemodiﬁceerde bitumen. De rollen worden met een staafbrander op het dak gebrand. Daarbij verbrandt het kunststof deklaagje en ontstaan gassen die de ogen en de luchtwegen irriteren. Daarnaast bestaat bij de werkzaamheden brandgevaar en als wordt omgegaan met hete materialen eveneens gevaar voor brandwonden. |
| Voorbereiding |
| Zijn van de gebruikte producten, zoals voorsmeermiddelen, productveiligheidsinformatie aanwezig? |  |  |
| Zijn voldoende blustoestellen aanwezig? bij werkzaamheden op een dak moeten tenminste twee ongebruikte blustoestellen van 12 kg inhoud op het dak aanwezig zijn. In de nabijheid van de bitumenketel moet ten minste een blustoestel van 12 kg inhoud aanwezig zijn. NB: brand in bitumenketel zonder water bestrijden. |  |  |
| Is een tweede vluchtweg op het dak aanwezig? |  |  |
| Zijn alle hulpmiddelen voor veilig en gezond werken aanwezig, afgestemd op het te gebruiken materiaal? |  |  |
| het goede gereedschap |  |  |
| persoonlijke beveiligingsmiddelen |  |  |
| Zijn er voldoende hulpmiddelen voor een veilige opstelling aanwezig? markeringen, afzettingen |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

Controle uitgevoerd door:

Datum controle:

Volgende controle:

Checklists materieel

De checklists voor materieel zijn uitgesplitst in vier verantwoordelijkheids-niveaus.

Er is een algemene checklist voor degene die verantwoordelijk is voor het proces van de werkzaamheden van de technische dienst en de aanschaf van nieuw materieel, veelal het hoofd technische dienst.

Voor de medewerkers die de werkvoorbereiding verzorgen, zijn er checklists die de randvoorwaarden voor het gebruik van het materieel aangeven.

Daarnaast zijn er checklists voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de opslag, het onderhoud en de uitgifte van het materieel. Hij kan de lijsten gebruiken bij de periodieke inspectie, het onderhoud en opslag van het materieel.

De laatste checklists zijn bestemd voor de medewerkers die het materieel gebruiken, de vaklieden. Zij kunnen de lijsten gebruiken bij de toepassing, plaatsing en het gebruik van het materieel en opmerkingen over de staat van het materieel doorgeven aan de medewerker die verantwoordelijk is voor het materieel.

Wanneer men ziet dat anderen het materieel onveilig of onjuist gebruiken, wijs ze er dan op. Aan de andere kant, stel het ook op prijs wanneer u door anderen wordt gewaarschuwd voor ondeugdelijk materieel.

Indien een van de vragen met ‘nee’ wordt beantwoord, dan is een controle nodig of de onvolkomenheid hersteld is.

Er zijn checklists voor:

|  | HTD | WVB | I&O | UIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen | x |  |  |  |
| Bouwliften |  | x | x | x |
| Hoogwerkers |  | x | x | x |
| Ladders |  | x | x | x |
| Ladderliften |  | x | x | x |
| Steigers |  | x | x | x |
| Hangsteiger |  | x | x | x |
| Rolsteiger |  | x | x | x |
| Werkbakken |  | x |  | x |

Tot slot is een overzicht voor het bijhouden van periodieke keuringen opgenomen.

Checklist Materieel 			In te vullen door verantwoordelijke proces

| Onderdeel: Materieel |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Algemeen |
| Wordt bij de aanschaf van nieuw materieel gelet op: |
| gebruiksgemak |  |  |
| fysieke belasting |  |  |
| geluidsproductie |  |  |
| trillingen |  |  |
| Is van al het materieel een gebruiksaanwijzing aanwezig? bijvoorbeeld verzamelen in register |  |  |
| Zijn relevante speciﬁeke aspecten uit de gebruiksaanwijzing verwerkt in de checklists materieel en uitvoering? |  |  |
| Inspectie, onderhoud en opslag eigen materieel |
| Vindt voor de ingebruikname van het materieel voorlichting plaats over de opslag en het onderhoud van het materieel? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Vindt het voorgeschreven onderhoud plaats? |  |  |
| Wordt dit onderhoud geregistreerd? |  |  |
| Wordt het materieel periodiek gekeurd? |  |  |
| intern |  |  |
| extern |  |  |
| Zijn de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |
| Plaatsing en gebruik eigen materieel |
| Vindt voor de ingebruikname van het materieel voorlichting plaats over de plaatsing en het gebruik? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Wordt de plaatsing en het gebruik van het materieel periodiek gekeurd? |  |  |
| Zijn de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |
| Procedure ingehuurd materieel |
| Is al het ingehuurde materieel voor ingebruikname gekeurd? |  |  |
| Is van al het ingehuurde materieel een gebruiksaanwijzing aanwezig? |  |  |
| Zijn relevante speciﬁeke aspecten uit de gebruiks-aanwijzing verwerkt in de voorlichting over de plaatsing en het gebruik? |  |  |
| Vindt voor de ingebruikname van het ingehuurde materieel voorlichting plaats over de plaatsing en het gebruik? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Wordt de plaatsing en het gebruik van het ingehuurde materieel periodiek gekeurd? |  |  |
| Zijn de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Materieel 				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Bouwlift |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Voorbereiding |
| Zijn alle hulpmiddelen voor een veilig en gezond gebruik aanwezig? |  |  |
| Is een verankering van de mast noodzakelijk? |  |  |
| Is er een veilige opstelplaats? (Niet achter een deur of toegang, bij een ontgraving of op een helling) |  |  |
| Zijn er afzettingen van de omgeving nodig? |  |  |
| Is bij de opstelplaats van de bouwlift voorkomen dat personen onder het platform door kunnen lopen? |  |  |
| Zijn de nodige voorzieningen aan de steiger aanwezig? |  |  |
| platform |  |  |
| leuningonderbreking |  |  |
| sluitbomen |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Materieel 				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Hoogwerker |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Voorbereiding |
| Zijn alle hulpmiddelen voor een veilig en gezond gebruik aanwezig? |  |  |
| persoonlijke valbeveiliging |  |  |
| communicatiemiddelen |  |  |
| Is er een vlakke draagkrachtige ondergrond voor de opstelling van de hoogwerker? |  |  |
| Is er een voldoende draagkrachtige ondergrond voor het verplaatsen van de hoogwerker? |  |  |
| Zijn er voldoende hulpmiddelen voor een veilige opstelling aanwezig? |  |  |
| rijplaten |  |  |
| markeringen, afzettingen |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Materieel 				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Ladders |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Voorbereiding |
| Is de werkhoogte niet hoger dan 10 m? Indien hoger dan 10 m, ander materieel kiezen. |  |  |
| Is het te overwinnen hoogteverschil niet hoger dan 7,5 m? Indien hoger dan 7,5 m, tussenbordes creëren. |  |  |
| Is de werkduur van de activiteiten op de ladder korter dan 4 uur? Indien langer dan 4 uur taakroulatie of ander materieel toepassen. |  |  |
| Wordt op de ladder niet gewerkt met gevaarlijk gereedschap, zoals slijptol, hogedrukreiniger enzovoort? Indien gewerkt wordt met gevaarlijk gereedschap ander materieel kiezen. |  |  |
| Kan de ladder niet wegzakken in bijvoorbeeld een zachte ondergrond? zo moet er onder een ladder die weg kan zakken in een zachte ondergrond een stabiel pad van tegels zijn aangebracht van tenminste 0,90 m breed. Deze breedte is verder afhankelijk van de opstellingshoek en werkhoogte. Bij 10 m werkhoogte moet het hart op 4,70 m liggen en bij 2,50 m op 1,40 m. Om de tussenliggende hoogten te bestrijken is dus een tegelpad nodig van 4,00 m breed. |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Materieel 	In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Ladderlift |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Voorbereiding |
| Zijn alle hulpmiddelen voor een veilig en gezond gebruik aanwezig? |  |  |
| Is bij de opstelplaats van de ladderlift voorkomen dat personen onder het platform door kunnen lopen? |  |  |
| Is een verankering van de ladderlift noodzakelijk? |  |  |
| Is er een veilige opstelplaats? (Niet achter een deur of toegang bij een ontgraving of op een helling) |  |  |
| Zijn er afzettingen van de omgeving nodig? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Materieel 	In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Steigers |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Voorbereiding |
| Zijn de staanders lang genoeg? |  |  |
| Zijn de oplangers wisselend aangebracht? |  |  |
| Is de onderlinge afstand van de opeenvolgende staanders voor een werksteiger (zware steiger) zoals aangegeven in de tabel? |  |  |
| Bevinden de lassen van twee opeenvolgende staanders zich tussen verschillende liggers? |  |  |
| Is het te overwinnen hoogteverschil niet hoger dan 7,5 m? Indien hoger dan 7,5 m, tussenbordes creëren |  |  |
| Zijn de kortelingen juist aangebracht en voldoende in aantal zoals aangegeven in de tabel? |  |  |
| Zijn de kortelingen, bij een enkele steiger, ondersteund: |
| of via een kortelingsteun, waarvan het draagvlak volledig in het metselwerk rust |  |  |
| of via onderliggers (ter plaatse van muuropeningen e.d.) |  |  |
| Is voor een stabiele opstelling een schoorverband nodig? |  |  |
| Is de steiger voldoende verankerd aan vaste punten? In ieder geval iedere eerste en laatste staander van een steigervlak |  |  |
| Zijn er voldoende in- en uiten aangebracht in verband met de verankering? |  |  |
| Is de opstelling en verankering van de steigers uitgewerkt in een tekening? |  |  |
| Zijn er hulpmiddelen nodig zoals grondplaten voor een stabiele opstelling? |  |  |
| Onderlinge afstand van opeenvolgende staanders voor zware steigers Maximumafstanden tussen de staanders (m) Maximum- steigerbreedte (m) Minimumaantal kortelingen tussen de staanders 1,8 1,5 2 1,8 1,35 1 1,7 1,65 2 1,7 1,5 1 1,6 1,8 2 1,6 1,65 1 |
| Onderlinge afstand van opeenvolgende staanders voor lichte steigers Maximumafstanden tussen de staanders (m) Maximum- steigerbreedte (m) Minimumaantal tussenkortelingen tussen ieder paar staanders 2,3 1,5 1 2,15 1,65 1 2 1,8 1 |
| Werkvloeren Is de breedte van de werkvloer afgestemd op de werkzaamheden? |
| 0,60 m voor onderhoudswerk zonder materiaalopslag |  |  |
| 0,80 m voor lichte steigers |  |  |
| 1,20 m voor metselsteigers |  |  |
| Zijn de vloeren voorzien van kantplank van 120 mm hoog? als de afstand tussen vloer en gevel meer is dan 100 mm eveneens aan de gevelzijde |  |  |
| Zijn vloerluiken in opgaande richting te openen en zelfsluitend uitgevoerd? |  |  |
| Is de werkvloer maximaal 1,50 m onder een goot of dakrand? |  |  |
| Is er een volledig dichtgelegde schrikvloer aanwezig over de gehele breedte, op maximaal 2,50 m onder de werkvloer, bij werkvloeren waarbij gevaar bestaat te vallen van een hoogte van meer dan 6,00 m? |  |  |
| Zijn maatregelen nodig om de omgeving te beschermen tegen vallende voorwerpen? |  |  |
| Leuningen |
| Is er rekening gehouden met het aanbrengen van leuningen of hekwerken langs werkvloeren, waarbij gevaar bestaat van een hoogte van 2,50 m of meer te vallen? |  |  |
| Is de horizontale afstand tussen steigervloer en gevel meer dan 100 mm? als de afstand tussen vloer en gevel meer is dan 100 mm eveneens aan de gevelzijde |  |  |
| Is de hoogte van de leuning 1,0 m en de tussenregel 0,5 m boven de werkvloer? |  |  |
| Is de leuninghoogte ter plaatse van een goot of dakrand verhoogd en fgestemd op de breedte? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Materieel 			In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Hangsteigers |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Voorbereiding |
| Is de hangsteiger op een veilige wijze te betreden op het dak of op de begane grond? |  |  |
| Is de hangsteiger voorzien van gevelgeleiding bij een gebouwhoogte boven de 40 m? |  |  |
| Zijn alle hulpmiddelen voor een veilig en gezond gebruik aanwezig? |  |  |
| persoonlijke valbeveiliging |  |  |
| communicatiemiddelen |  |  |
| markeringen, afzettingen |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Materieel 				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Rolsteigers |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Voorbereiding |
| Is er een veilige opstelplaats? (niet achter een deur of toegang, bij een ontgraving of op een helling) |  |  |
| Zijn er afzettingen van de omgeving nodig? |  |  |
| Zijn de staanders lang genoeg? |  |  |
| Is het te overwinnen hoogteverschil niet hoger dan 4,00 m? Indien hoger dan 4,00 m, tussenbordes creëren. |  |  |
| Is voor een stabiele opstelling een schoorverband nodig? |  |  |
| Zijn voor een stabiele opstelling uithouders nodig? |  |  |
| Moet de rolsteiger verankerd worden aan vaste punten? |  |  |
| Zijn er hulpmiddelen nodig zoals grondplaten of rijplaten voor een stabiele opstelling? |  |  |
| Werkvloeren |
| Is de breedte van de werkvloer afgestemd op de werkzaamheden? |  |  |
| Zijn de vloeren voorzien van een voetstootlijst van 120 mm hoog? |  |  |
| Zijn vloerluiken in opgaande richting te openen en zelfsluitend uitgevoerd? |  |  |
| Is de werkvloer maximaal 1,50 m onder een goot of dakrand? |  |  |
| Zijn maatregelen nodig om de omgeving te beschermen tegen vallende voorwerpen? |  |  |
| Leuningen |
| Is er rekening gehouden met het aanbrengen van leuningen of hekwerken langs werkvloeren, waarbij gevaar bestaat van een hoogte van 2,50 m of meer te vallen? |  |  |
| Is de hoogte van de leuning 1,0 m en de tussenregel 0,5 m boven de werkvloer? |  |  |
| Is de leuninghoogte ter plaatse van een goot of dakrand verhoogd en afgestemd op de breedte? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Materieel 			In te vullen door werkvoorbereider materieel

| Onderdeel: Werkbak |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Voorbereiding Met een hijs- of hefwerktuig dat uitsluitend is bestemd en ingericht voor het vervoer van goederen, mogen geen personen worden vervoerd. Behalve voor het verrichten van incidentele werkzaamheden van korte duur (jaarlijks hooguit enkele malen, per keer niet langer dan vier uur) vanuit een werkbak waarbij toepassing van andere, meer geëigende middelen redelijkerwijs niet verlangd kan worden. Voorwaarden zijn: het betreft kortstondige werkzaamheden waarvoor het aanbrengen en verwijderen van meer geëigende arbeidsmiddelen onevenredig hoge kosten met zich meebrengt, of het betreft werkzaamheden met een spoedeisend karakter waarbij het oponthoud benodigd voor het aanbrengen van meer geëigende arbeidsmiddelen grotere risico’s met zich meebrengt dan die aan het werken in een werkbak zijn verbonden. |
| Zijn er geen andere arbeidsmiddelen om de plaats van de werkzaamheden te bereiken? |  |  |
| Heeft de leverancier/verhuurder van de kraan of vorkheftruck speciﬁek hijs-gereedschap voor zijn werkbakken te leen, te huur of te koop? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklists ontwerp

Deze checklists zijn bestemd voor degene die verantwoordelijk is voor de ontwerpfase. Hij kan met deze checklists controleren of de ontwerper rekening heeft gehouden met veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in de verschillende fasen van het ontwerpproces.

Er zijn checklists voor:

de initiatieffase;

de voorlopige ontwerpfase;

de deﬁnitieve ontwerpfase;

de uitwerkingsfase;

de beheerfase (V&G-dossier).

Checklist Ontwerp 		In te vullen door verantwoordelijke ontwerpfase

| Onderdeel: Initiatief |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Worden in de haalbaarheidsstudie en het programma van eisen, onderstaande V&G-risico’s meegenomen en gewogen? bodem: |
| grondslag |  |  |
| grondwater |  |  |
| puin |  |  |
| oude fundering/palen |  |  |
| oude putten |  |  |
| explosieven |  |  |
| verontreiniging |  |  |
| bestaande leidingen: |
| gas/olie (eventueel tank) |  |  |
| water |  |  |
| elektra ondergronds |  |  |
| elektra bovengronds |  |  |
| riolering |  |  |
| trein |  |  |
| tram/bus |  |  |
| verkeerssituatie: |
| aan-/afvoerroute groot materieel |  |  |
| aanrijdgevaar personeel/materieel rond bouwlocatie |  |  |
| gevaar voor vallende voorwerpen op verkeer/publiek |  |  |
| belendingen: |
| stabiliteit na ontgraven |  |  |
| trillingen door heien |  |  |
| aanwezigheid bewoners/personeel tijdens verbouwwerkzaamheden |  |  |
| recht van overpad tijdens werkzaamheden |  |  |
| belendende projecten van andere opdrachtgever(s) (bijv. in uitbreidingsplan) |  |  |
| sloopwerk: |
| asbestproducten |  |  |
| teermastiek |  |  |
| brandmelders die bij werkzaamheden radioactieve straling afgeven |  |  |
| overige milieuschadelijke stoffen/voorwerpen |  |  |
| geluidsoverlast omgeving: |
| bouwmachines |  |  |
| sloopwerk |  |  |
| beperkt bouwterrein: |
| ruimte voor keten, loods |  |  |
| opslagruimte materieel/materialen |  |  |
| opstelplaatsen mobiele kraan |  |  |
| Wordt er bij het bepalen van de doorlooptijd en de opleveringsdatum rekening gehouden met: |
| een reële bouwtijd? |  |  |
| de negatieve invloed van bepaalde seizoenen (wind, regen, vorst)? |  |  |
| Wordt er bij het bepalen van de bouworganisatievorm rekening gehouden met vroegtijdige inbreng van V&G-expertise? |  |  |
| Is er bij het afsluiten van de initiatieffase een V&G-coördinator ontwerpfase benoemd? |  |  |
| Zijn van deze V&G-coördinator de taken, bevoegdheden, faciliteiten en het budget schriftelijk vastgelegd? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Ontwerp

| Onderdeel: Voorlopig ontwerp |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Vindt er een V&G-risicoinventarisatie en -evaluatie van het project plaats op ontwerp- en omgevingsfactoren? |  |  |
| Worden hierbij de redelijkerwijs vermijdbare risico’s voorkomen door de wet en regelgeving en de stand van techniek aan te houden? |  |  |
| Worden de (nog) niet vermijdbare risico’s (bij voorkeur met een oplossingssuggestie) opgenomen in: |
| een V&G-plan ontwerpfase; |  |  |
| een V&G-dossier (voor de beheersfase na oplevering). |  |  |
| Verzorgt de V&G-coördinator bij bovengenoemde werkzaamheden de benodigde coördinatie (advies inwinnen, overleg voeren, afspraken maken, vastleggen en bewaken) m.b.t.: |
| architect, ontwerper |  |  |
| constructeur |  |  |
| aannemer(s) |  |  |
| adviseur(s) |  |  |
| overheden |  |  |
| nutsbedrijven |  |  |
| Worden bij het bepalen van de plaats van het bouwobject op de locatie, de onderstaande V&G-risico’s meegenomen en gewogen? |
| continue bereikbaarheid voor brandweer, ambulance |  |  |
| (beperkte) ruimte voor: |
| gronddepots/taluds |  |  |
| steigers/ondersteuningsconstructies |  |  |
| keten, werkplaats, opslagloods |  |  |
| overige opslagruimte |  |  |
| laden/lossen |  |  |
| opstelplaatsen arbeidsmiddelen (hijskranen, betonpomp, propaaninstallatie, etc.) |  |  |
| onvoldoende draagkrachtige bodem voor: |
| funderingsmachines |  |  |
| hijskranen |  |  |
| zwaar transport |  |  |
| bijzondere gevel- en dakvormen: |
| uitkragingen, luifels |  |  |
| vides |  |  |
| niet verticale gevels |  |  |
| ronde gevels |  |  |
| bijzondere dakvormen |  |  |
| Wordt ernaar gestreefd dat deﬁnitieve bouwwerk-voorzieningen ook al tijdens de bouw als beveiliging kunnen dienen, zoals: |
| permanente dakopstanden/leuningwerk? |  |  |
| borstweringen? |  |  |
| reeds beglaasde gevelelementen? |  |  |
| hekken van balkons, galerijen, bordessen, vides, trappen? |  |  |
| glazenwassersinstallatie? |  |  |
| trapopgangen? |  |  |
| liften? |  |  |
| Wordt de publieksveiligheid voldoende gewaarborgd via: |
| afbakening? |  |  |
| veilige in- en uitritten (i.v.m. voetgangers en verkeer)? |  |  |
| veilige loop van elektraleidingen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Ontwerp 		In te vullen door verantwoordelijke ontwerpfase

| Onderdeel: Deﬁnitief ontwerp |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Wordt bij het detailleren van gevels en daken rekening gehouden met: |
| het vroegtijdig en op goede wijze kunnen aanbrengen van de nodige beveiligingen (voor zoveel mogelijk bouwfasen)? |  |  |
| het opnemen van voorzieningen om beveiligingen te kunnen bevestigen (leuningen, hekken, vangnetten, steigers en dergelijke)? |  |  |
| veilig reinigen, inspecteren en onderhouden in de beheersfase? |  |  |
| Worden bij het bepalen van werkmethoden en de materiaalkeuze, de V&G-risico’s van fysieke belasting meegenomen en gewogen? Bijvoorbeeld vertaald in: |
| prefab gevelbanden, lateien, dakranden zodanig detailleren dat ze in de kraancyclus meelopen |  |  |
| gietvloeren in plaats van zandcementvloeren |  |  |
| paalkoppen kraken in plaats van snellen |  |  |
| metselblokken en andere continu door één man te tillen materialen maximaal 18 kg |  |  |
| verpakkingseenheden van bijv. cement maximaal 23 kg |  |  |
| personenlift vanaf 15 m hoogte |  |  |
| metselstenen maximaal 3 kg |  |  |
| blokken maximaal 6 kg (éénhandig) en 8 kg (tweehandig) |  |  |
| toepassen verloren bekisting in funderingen |  |  |
| leidingen niet in onderkant vloer bevestigen, maar (vooraf) tegen wanden of balken |  |  |
| leidingwerk in beperkte ruimten zoveel mogelijk prefabriceren |  |  |
| voldoende werk- en stahoogte in technische ruimten en kruipruimten |  |  |
| een voldoende grote en veilige toegang tot die ruimten |  |  |
| een hanteerbare scheidingswandconstructie of passende hulpmiddelen |  |  |
| systeemplafonds idem (inclusief instortvoorzieningen om boren te voorkomen) |  |  |
| Worden bij het bepalen van bouwmaterialen de V&G-risico’s van toxiciteit en milieu meegenomen en gewogen? Bijvoorbeeld vertaald in alternatieven voor: |
| lood |  |  |
| PUR of kit |  |  |
| tweecomponentenmortel (epoxy/PUR) |  |  |
| polyester- en tweecomponentenlijmen |  |  |
| gewolmaniseerd hout (agressieve stof) |  |  |
| verfafbijtmiddel en zoutzuur |  |  |
| loodhoudende verven |  |  |
| verven met een hoge concentratie synthetische oplosmiddelen |  |  |
| bouwmaterialen met een hoog kwartsgehalte |  |  |
| Worden bewerkingen van materialen zoveel mogelijk beperkt? Dit kan door: |
| materiaal op maat aan te leveren |  |  |
| reeds voorzien van bevestigingsgaten/-middelen |  |  |
| in frezen van leidingen voorkomen door te concentreren in een leidingkoker |  |  |
| Is de uitvoering van het werk zodanig gepland, dat: |
| er door verschillende bedrijven/ploegen niet boven elkaar behoeft te worden gewerkt? |  |  |
| er niet binnen valbereik van tijdelijke constructies en funderings- machines behoeft te worden gewerkt? |  |  |
| ruimten waarin veel lawaai wordt geproduceerd of met toxische stoffen gewerkt wordt, niet door andere bedrijven/ploegen betreden hoeven te worden? |  |  |
| er zo nodig (stof)schotten worden voorgeschreven? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Ontwerp 		In te vullen door verantwoordelijke ontwerpfase

| Onderdeel: Uitwerking |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Zijn de vermijdbare V&G-risico’s zoveel mogelijk geconcretiseerd in bestek, bijbehorende bepalingen en zonodig tekeningen? |  |  |
| Zijn de (nog) niet vermijdbare V&G-risico’s opgenomen in het V&G-plan ontwerpfase en wordt dit ook verder ingevuld? |  |  |
| Is in de formele aanbestedingsstukken vastgelegd dat het V&G-plan deel uitmaakt van het bestek? |  |  |
| Is een V&G-dossier opgesteld ten behoeve van een veilige en gezonde beheersfase van het gebouw (reinigen, inspectie, onderhoud en verbouw)? |  |  |
| Is in een schriftelijke overeenkomst een van de aannemers aangewezen als V&G-coördinator uitvoeringsfase? |  |  |
| Is in de overeenkomst met eventuele andere aannemers vermeld wie de V&G- coördinator uitvoeringsfase is, inclusief de aanwijzingsbevoegdheden? |  |  |
| Is bij de aanbestedingsstukken (voor de aannemer met de V&G-coördinatierol) het V&G-plan ontwerpfase gevoegd en is het V&G-dossier voor aanvang bouw overhandigd? |  |  |
| Is het project tijdig (in ieder geval voor aanvang werk) schriftelijk gemeld bij het betreffende regiokantoor van de arbeidsinspectie? |  |  |
| Heeft de coördinerend aannemer de opdracht het kennisgevingsformulier zichtbaar op het werk op te hangen (bijv. in de keten)? |  |  |
| Zijn er afspraken gemaakt om ook tijdens de bouw de vinger aan de pols te kunnen houden? Bijvoorbeeld via: |
| de bouwvergadering; |  |  |
| periodieke rapportage externe deskundigen; |  |  |
| periodieke rapportage van coördinerend aannemer; |  |  |
| toezicht door opzichter/bouwdirectie; |  |  |
| eindevaluatie. |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Ontwerp

| Onderdeel: V&G-dossier |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Zijn er voorzieningen/maatregelen gericht op de beheerfase voor een veilige bereikbaarheid en het voorkomen/beperken van valgevaar op de werkplek zelf genomen? gevels: |
| kozijnen, ramen |  |  |
| gevelelementen |  |  |
| gevelbekleding |  |  |
| metselwerk |  |  |
| balkons, galerijen |  |  |
| luifels, uitkragingen |  |  |
| daken: |
| leidingen, installaties |  |  |
| dakopbouwen |  |  |
| dakbedekking |  |  |
| dakgoten, dakranden |  |  |
| dakkapellen, dakramen, lichtstraten, atrium |  |  |
| schoorstenen |  |  |
| onderzijde daken (bij atrium, en dergelijke). |  |  |
| Zijn er voorzieningen/maatregelen voor een goede bereikbaarheid en werkhouding (voldoende ruimte) genomen? leidingen, installaties (in het gebouw): |
| kruipruimten en andere besloten ruimten |  |  |
| technische ruimten, liftputten |  |  |
| noodvoorzieningen, afsluiters |  |  |
| leidingschachten. |  |  |
| Zijn er voorzieningen/maatregelen aangebracht voor goede signaleringen, aanduidingen, verlichting en ventilatie van relevante installatieonderdelen en ruimten? |
| kruipruimten en andere besloten ruimten |  |  |
| technische ruimten, liftputten |  |  |
| noodvoorzieningen, afsluiters |  |  |
| leidingschachten. |  |  |
| Zijn er bouwdelen waarbij maatregelen nodig zijn bij het bewerken of slopen van bouwmaterialen (schuren, boren, frezen) waarbij schadelijk stof vrijkomt? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklists Overige

De checklists overige zijn uitgesplitst in vier verantwoordelijkheidsniveaus.

Er is een algemene checklist voor degene die verantwoordelijk is voor het proces van de werkzaamheden van de technische dienst en de aanschaf van nieuw materieel, veelal het hoofd technische dienst.

Er zijn checklists voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de werkvoorbereiding. Tevens  zijn er checklists voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de opslag, het onderhoud en de uitgifte van het materieel. Hij kan de lijsten gebruiken bij de periodieke inspectie, het onderhoud en opslag.

De laatste checklists zijn bestemd voor de medewerkers die de het materieel e.d. gebruiken, de vaklieden. Zij kunnen met behulp van de lijsten het materieel e.d. controleren. Opmerkingen of tekortkomingen kunnen zij doorgeven aan de medewerker die verantwoordelijk is voor het materieel.

Wanneer men ziet dat anderen het materieel onveilig of onjuist gebruiken, wijs ze er dan op. Aan de andere kant, stel het ook op prijs wanneer u door anderen wordt gewaarschuwd voor ondeugdelijke materieel.

Indien een van de vragen met ‘nee’ wordt beantwoord, dan is een controle nodig of de onvolkomenheid hersteld is.

Er zijn checklists voor:

|  | HTD | WVB | I&O | UIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen | x |  |  |  |
| Aanhangwagens |  |  | x | x |
| Bedrijfswagens |  |  | x | x |
| Brandblusmiddelen |  |  |  | BHV-er |
| Inhoud verbandtrommels |  |  |  | BHV-er |
| Verplaatsen van zware lasten, Hijsen |  | x |  | x |
| Verplaatsen van zware lasten, Tillen |  | x |  | x |

Tot slot is een overzicht voor het bijhouden van periodieke keuringen opgenomen

Checklist Overige

| Onderdeel: Algemeen |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Algemeen Wordt bij de aanschaf van nieuw materieel gelet op: |
| gebruiksgemak |  |  |
| fysieke belasting |  |  |
| geluidsproductie |  |  |
| trillingen |  |  |
| Is van al het materieel een gebruiksaanwijzing aanwezig? bijvoorbeeld verzamelen in register |  |  |
| Zijn relevante speciﬁeke aspecten uit de gebruiksaanwijzing verwerkt in de checklists materieel en uitvoering? |  |  |
| Inspectie, onderhoud en opslag eigen materieel |
| Vindt voor de ingebruikneming van het materieel voorlichting plaats over de opslag en het onderhoud van het materieel? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Vindt het voorgeschreven onderhoud plaats? |  |  |
| Wordt dit onderhoud geregistreerd? |  |  |
| Wordt het materieel periodiek gekeurd? |  |  |
| intern |  |  |
| extern |  |  |
| Zijn de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |
| Gebruik |
| Vindt voor de ingebruikneming van het materieel voorlichting plaats over de plaatsing en het gebruik? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Wordt het gebruik van het materieel periodiek gekeurd? |  |  |
| Zijn de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Overige			In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Verplaatsen van zware lasten |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Hijsen |
| Werkvoorbereiding ontwerpfase |
| Is bij de werkvoorbereiding rekening gehouden met hijsvoorzieningen? |  |  |
| Is met de leverancier geregeld dat het gewicht op elk prefab onderdeel is aangegeven? |  |  |
| Heeft de leverancier aanbevelingen voor het transport, de opslag, het hijsen en de bevestiging van de prefab onderdelen? |  |  |
| Heeft de leverancier speciﬁeke hijsgereedschappen voor zijn producten te leen, te huur of te koop? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Overige				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Verplaatsen van zware lasten |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Tillen |
| Werkvoorbereiding |
| Wordt bij de ploegsamenstelling rekening gehouden met het te tillen gewicht? |  |  |
| Limieten voor het gewicht bij het transporteren van te gebruiken materiaal, materieel en hulpmiddelen: tot 23 kg mag handmatig getild worden door 1 persoon tussen 23 en 50 kg mag handmatig getild worden door 2 personen boven 23 kg met 1 persoon en 50 kg met 2 personen is de inzet van mechanische hulpmiddelen noodzakelijk. Indien de bereikbaarheid van de werkplek moeilijk is, deze normen naar beneden bijstellen. |
| Wordt bij de inkoop van materiaal en materieel rekening gehouden met het gewicht? |  |  |
| het is niet toegestaan verpakkingseenheden cement of andere grondstoffen zwaarder dan 23 kg op het werk te gebruiken. Metsel- en lijmblokken met een gewicht van 18 kg of meer mogen slechts worden verwerkt met behulp van mechanische hulpmiddelen. pakketten vanaf de vrachtwagen direct in de woning plaatsen. |
| Worden zonodig tilhulpmiddelen ingezet? |  |  |
| Denk bij tilhulpmiddelen aan: takel op klussenbus, bestaat uit een hijsbalk met loopkat en een onder- steuningspoot hulpmiddelen voor verticaal transport op de bouwplaats, denk aan eenvoudig hijsgereedschap zoals gevelridder, elementenstelmachine, (driepoot of daktakel met) hijslier e.d. hulpmiddelen voor horizontaal transport op de bouwplaats zoals steekwagen, opperkar, kruiwagen, platenkar, glasslede voorzien van wielen afgestemd op de ondergrond. persoonlijke hulpmiddelen om hanteerbaarheid te verbeteren zoals draag- banden of zuigerframe met handvatten voor vervoer van platen en glas. stelhulpmiddelen zoals een deurafhanger, platensteller, platenliften, statieven tijdelijk inzetten van een verreiker, mobiele kraan, e.d. |
| Volgen de vaklieden periodiek een cursus ergonomisch tillen? |  |  |
| Indicatie gewichten van veelgebruikt bouwmateriaal Pakket stenen (160 stuks) ongeveer 330 kg Kruiwagen beton of specie ongeveer 180 kg Kalkzandsteenelementen (900x600x100 mm) ongeveer 100 kg Kalkzandsteenelementen (900x600x300 mm) ongeveer 300 kg Gipsblok (640x500x70 mm) ongeveer 18 kg Gipsblok (500x400x100 mm) ongeveer 18 kg Zak cement, zand, kalk en dergelijke ongeveer 23 kg Gipsplaat 10 mm ongeveer 8,5 kg/m2 Gipsplaat 12,5 mm ongeveer 11 kg/m2 Gipsplaat 15 mm ongeveer 13 kg/m2 Dubbelglas (per m2) ongeveer 25 kg Enkel glas (per m2) ongeveer 12,5 kg Binnendeur (honingraatvulling) ongeveer 17 kg Triplex buitendeur, 40 mm ongeveer 40 kg 1 plaat triplex 18 mm, 2,50x1,25 m ongeveer 40 kg Rol dakbedekking ongeveer 40 kg Ledenradiatoren ongeveer 10 kg/m2 VO Panelenradiatoren ongeveer 9 kg/m2 VO Individuele gietijzeren ledenketel 90 tot 120 kg/m2 Individuele lichtmetalen ketel zonder warmwatervoorziening 50 tot 70 kg Individuele lichtmetalen ketel met warmwatervoorziening 60 tot 80 kg |
| Indicatie van gewichten van te verwijderen bestaande bouwmaterialen Granito lavetten 200 tot 250 kg Granito aanrecht, breed 600 mm, 75 kg/m2 |
| Indicatie van gewichten van veel gebruikt bouwmaterieel Houten ladder, sportafstand 0,35 m, 3,60 kg/m2 Aluminium ladder, sportafstand 0,28 m, 3,05 kg/m2 Glasvezelladder, sportafstand 0,28 m, 2,50 kg/m2 1 ﬂes propaan, 11 liter ongeveer 25 kg 1 ﬂes propaan, 35 liter ongeveer 70 kg 1 steigerdeel, 6 m lengte ongeveer 30 kg |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Overzichtschecklists

Algemeen

In de overzichtschecklists is geprobeerd verbanden te leggen tussen het te gebruiken materiaal, materieel, gereedschap en de in te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen. Tevens is in deze checklists een tabel voor het selecteren van klim- en steigermaterieel opgenomen.

De checklists zijn met name bedoeld voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inkoop, opslag, het onderhoud en de uitgifte van het materiaal, materieel en gereedschap. Zij kunnen de lijsten gebruiken bij de werkvoorbereiding voor de bepaling van de inzet van het materieel, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Overzichtstabel van de relatie tussen gereedschap en in te zetten persoonlijke beschermings middelen

| Gereed schap | Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| --- | --- |
|  | Adem-bescherming | Beschermende kleding | Gehoor- | Hand- | Hoofd- | Oog- | Val-beveiliging | Voet-bescherming |
|  |  |  | bescherming |  |  |
| Boor-machine | afhankelijk van te bewerken materiaal P2 of P3 | werk-kleding | ja | nee | n.v.t. | ja | n.v.t. | Veiligheids-schoenen S3 of S5 |
| Cirkelzaag | Onbehandeld hout P2 Verduurzaamd hout P3 | werk-kleding | ja | nee | n.v.t. | ja | n.v.t. | Veiligheids-schoenen S3 of S5 |
| Elektrische hamer (kango) | Kwartshoudend materiaal P3 | werk-kleding | ja | trilling gedempte hand-schoenen | n.v.t. | ja | n.v.t. | Veiligheids-schoenen S3 of S5 |
| Frees- machine | Onbehandeld hout P2 Verduurzaamd hout P3 Kwarts-houdend materiaal P3 | werk-kleding | ja | nee | n.v.t. | ja | n.v.t. | Veiligheids-schoenen S3 of S5 |
| Schaaf | onbehandeld hout P2 Verduurzaamd hout P3 | werk-kleding | ja | nee | n.v.t. | ja | n.v.t. | Veiligheids-schoenen S3 of S5 |
| Schuur-machine | onbehandeld hout P2 Verduurzaamd hout P3 | werk-kleding | ja | nee | n.v.t. | ja | n.v.t. | Veiligheids-schoenen S3 of S5 |
| Slijp-machine | afhankelijk van te bewerken materiaal P2/P3 | werk-kleding | ja | ja | n.v.t. | ja | n.v.t. | Veiligheids-schoenen S3 of S5 |

Tabel inzet klim- en steigermateriaal

|  | Ladder* | Aluminium onder-steunings constructie | Rolsteiger | Steiger | Hoogwerker | Hefsteiger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toepassing |
| Ploegsamen-stelling | 1 man | 2 man | 2 man | meer mensen | 1-2 man | meer mensen |
| Werkhoogte | 0-10 m | 3-5 m | 20 m | onbeperkt | 20 m | 100 m |
| Werkbreedte | 1,5 m | 3-8 m | 4 m | rondom | 10-18 m | 5-20 m |
| Eisen ondergrond | zeer gering | gering | middelmatig | middelmatig | gering | hoog |
| Eisen toegankelijk-heid | gering | middelmatig | middelmatig | middelmatig | middelmatig | hoog |
| Eisen gevel | gering | hoog | middelmatig | middelmatig | zeer gering | zeer hoog |
| Kosten |
| Gebruikskosten | zeer gering | gering | gering | gering | middelmatig | zeer hoog |
| Opbouwtijd | < 5 min. | 15-30 min. | 1-2 uur | afh. omvang | 5-15 min. | halve dag |
| Verplaatstijd | < 5 min. | 15-30 min. | 15-30 min. | n.v.t. | 5-15 min. | ½-2 uur |
| Veiligheid en gezondheid |
| Tijdens gebruik | - | + | + | ++ | ++ | ++ |
| Bij opbouw | ++ | “ | - | - | ++ | + |
| Bij verplaatsen | ++ | “ | “ | n.v.t. | ++ | + |
| Makkelijk aanpassen werkhoogte | goed | slecht | middelmatig | middelmatig | zeer goed | goed |
| Beperkingen gereedschap | geen gevaarlijk gereedschap (slijptol, elektrische hamers, hogedruk- reinigers e.d.) | geen gevaarlijk gereedschap (slijptol, elektrische hamers e.d.) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Persoonlijke beschermings middelen | voet-bescherming S3 of S5 | voet-bescherming S3 of S5 | voet-bescherming S3 of S5 | bij opbouw valbeveiliging voet-bescherming S3 of S5 hoofd-bescherming | commun-icatie middelen | communicatie middelen |
| Maximale uitvoerings-duur | 2 x 2 uur/dag | geen beperkingen | geen beperkingen | geen beperkingen | geen beperkingen | geen bperkingen |
| Bewegings vrijheid | zeer slecht | middelmatig | goed | zeer goed | middelmatig | zeer goed |
| Ruimte materiaal benodigd-heden | slecht | middelmatig | goed | zeer goed | goed | zeer goed |
| Eindoverzicht |
| Tot 5 meter werkhoogte | matig | matig/redelijk | redelijk /goed | goed | goed | n.v.t. |
| Vanaf 5 meter werkhoogte | slecht | n.v.t. | redelijk | goed | zeer goed | goed |

* zie ook tabel risico-aspecten bij werken op een ladder zoals opgesteld door VNO-NCW

Tabel: risico-aspecten bij werken op een ladder

| Risicoaspect | Ladder toegestaan | In overleg met werkgever | Ladder niet toegestaan |
| --- | --- | --- | --- |
| Stahoogte (voet) boven vloerniveau | minder dan 5 m | tussen 5 en 7,5 m | meer dan 7,5 m |
| Effectieve statijd per project** | minder dan 2 uur | tussen 2 en 4 uur | meer dan 4 uur |
| Krachtuitoefening (trekken of duwen vanaf ladder) | minder dan 50 N | tussen 50 en 100 N | meer dan 100 N |
| Reikwijdte buiten de ladder | maximaal 1 armlengte | maximaal 1 armlengte | meer dan 1 armlengte |

** onder statijd wordt verstaan: effectieve statijd, de optelsom per project van alle  tijdsduren van het staan op een ladder

Overzichtstabel van de relatie tussen materiaal en in te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen

| Materiaal | Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| --- | --- |
|  | Adem-bescherming | Beschermende kleding | Gehoor- | Hand- | Hoofd- | Oog- | Valbe-veiliging | Voetbe-scherming |
|  |  |  | bescherming |  |  |
| Asbest | aangeblazen volgelaat-masker P3 | waterdichte afspoelbare of wegwerp- overall met capuchon, wegwerp-ondergoed en sokken. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | in vol- gelaat-masker verwerkt | n.v.t. | Veiligheids laarzen S5 |
| Beton-reparatiemiddelen voor-behand-eling | afhankelijk van product | werkkleding | n.v.t. | afhankelijk van product | n.v.t. | contact met ogen vermij-den | n.v.t. | afhankelijk overige werk-zaam-heden |
| Beton-reparatiemiddelen | afhankelijk van product | werkkleding | n.v.t. | bij natte specie direct huidcontact vermijden; draag vloei-stofdichte hand-schoenen | n.v.t. | contact met ogen vermij-den | n.v.t. | afhankelijk overige werk-zaam-heden |
| Bitumen, voor-behand-eling | bij onvol-doende ventilatie (windstil weer, tussen hogere bebouwing) masker A/P2 | werkkleding | n.v.t. | direct huidcontact vermijden, | afhan-kelijk overige werk-zaamhe-den | in vol-gelaat-masker verwerkt | collect-ief heeft voor--keur | zo nodig, hittebe- stendige veiligheids-schoen S3 |
| Bitumen | n.v.t. | brand-werende kleding (dikke katoen) | n.v.t. | Hitte-bestendige hand-schoenen | n.v.t. | afhanke-lijk van product | collect-ief heeft voor-keur | Hittebes- tendige veiligheids-schoen S3 |
| Cement | bij droog mengen, masker P2 | werkkleding | n.v.t. | bij natte specie direct huidcontact vermijden; draag vloei-stofdichte hand-schoenen | n.v.t. | contact met ogen vermij-den | n.v.t. | n.v.t. |
| Epoxy | afhankelijk van product | werkkleding | n.v.t. | bij natte specie direct huidcontact vermijden; draag vloei-stofdichte hand-schoenen | n.v.t. | contact met ogen vermijden | n.v.t. | n.v.t. |
| Hout | gerichte afzuiging bij mechanische bewerking en masker P2 | werkkleding | bij mecha-nische bewer-king | n.v.t. | n.v.t. | bij mecha-nische bewer-king | n.v.t. | Veiligheids-schoen S3 |
| Hout, verduur- zaamd | gerichte afzuiging bij mechanische bewerking en masker P3 | werkkleding | bij mecha-nische bewer-king | n.v.t. | n.v.t. | bij mecha-nische bewer-king | n.v.t. | Veiligheids- schoen S3 |
| Kitten | afhankelijk van product | werkkleding | n.v.t. | afhankelijk van product, direct huid-contact vermijden | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Lijmen | afhankelijk van product | werkkleding | n.v.t. | afhankelijk van product, direct huid-contact vermijden | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Lood | bij solderen van lood, adembe-scherming | werkkleding | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Minerale wol | Adembe- scherming P2 | werkkleding | n.v.t. | bij mechani-sche bewer- king | n.v.t. | ruim- zichtbril | n.v.t. | n.v.t. |
| Poly-urethaan | Adembe- scher-ming B/P2 | werkkleding | n.v.t. | afhankelijk van product, direct huid-contactvermijden | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Schoon- maak middel, chloor | Adembe- scherming B | beschermende kleding | n.v.t. | Handbe-scherming (PVC / Neo preen) | n.v.t. | in com-binatie met adem-bescher-ming | n.v.t. | n.v.t. |
| Schoon- maak-middel, ammonia | Adembe- scherming K | werkkleding | n.v.t. | Handbe- scherming (Butyl-rubber/ PVC) | n.v.t. | in com- binatie met adem- bescher ming | n.v.t. | n.v.t. |
| Schoon- maak-middel, grafﬁti-verwijde- raar | afhankelijk van product | werkkleding | n.v.t. | afhankelijk van product | n.v.t. | afhanke- lijk van product en applica-tieme-thode | n.v.t. | n.v.t. |
| Teer- mastiek (voorbe-handelen of slopen) | zo nodig masker A2/ (P3) | werkkleding | n.v.t. | hand-schoenen | n.v.t. | ruim- zichtbril | n.v.t. | Hittebes- tendige veiligheids-schoen S3 |
| Verven, voor-behan-deling | afhankelijk van product | werkkleding | afhanke-lijk applic-atie methode werk-zaam-heden | afhankelijk van product | n.v.t. | afhanke- lijk van product en applica-tieme-thode | n.v.t. | n.v.t. |
| Verven | afhankelijk van product | werkkleding | afhanke-lijk applic-atie methode werk-zaamheden | afhankelijk van product | n.v.t. | afhanke- lijk van product en applica-tieme-thode | n.v.t. | n.v.t. |
| Verven, reiniging gereed-schap | afhankelijk van product | werkkleding | n.v.t. | afhankelijk van product | n.v.t. | afhanke- lijk van product en applica-tie-methode | n.v.t. | n.v.t. |

Overzichtstabel met de relatie tussen materiaal en overige aspecten

| Materiaal | Voorlicht-ing/ instructie | Speciﬁeke opleiding | Registra-tie bloot- stelling | Bedrijfshulp-verlening | Eisen aan gereedschap | Opslag | Afval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asbest | ja | Deskundig Toezicht- houder As- bestsloop (DTA) | ja | Calamiteiten- plan | Handgereed-schap, elektrisch of pneu- matisch gereed- schap zaagsnelheid en toerental niet groter dan resp. 25 m/min of 100 omw./ min. stofzuiger, abso- luutﬁlter asbesthoudend afvalwater ﬁlteren met maasﬁlter ef- fectiviteit van 5 μ. | Afval dubbel- verpakken, opslaan in gesloten container. | gevaarlijk |
| Betonre- paratie- middelen, voorbe- handeling | ja | nee | afhanke- lijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van product | gevaarlijk |
| Betonre- paratie- middelen | ja | nee | afhanke- lijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van product | niet volledig uitgehard: gevaarlijk; volledig uitgehard: restfractie |
| Bitumen, voorbe- handeling | ja | nee | afhanke- lijk van product | bij primers of koude kleefstoffen, geen vuur of vonken, niet roken | afhankelijk van product | afhankelijk van product | gevaarlijk |
| Bitumen | ja | nee | nee | 2 ongebruikte blustoestellen 12 kg op dak 1 blustoestel bij ketel geen water bij blussen gebruiken | geen speciﬁeke eisen | geen speci- ﬁeke eisen | restfractie |
| Cement | ja | nee | nee | geen speci- ﬁeke eisen | geen speciﬁeke eisen | droog hou- den, voorkom stofvorming | cement, steenachtig verpakking, papier |
| Epoxy | ja | nee | afhanke- lijk van product | geen vuur, vonken en niet roken | afhankelijk van product | koel bewaren in gesloten verpakking | niet volledig uitgehard gevaarlijke fractie volledig uitgehardrestfractie |
| Hout | ja | nee | nee | voorkom stof-ophoping | afhankelijk van applicatieme-thode | droog hou-den | houtfractie |
| Hout, verduur-zaamd | ja | nee | nee | voorkom stof- ophoping | afhankelijk van applicatieme-thode | geen eisen | niet ver- branden |
| Kitten | ja | nee | afhanke- lijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van product | niet volledig uitgehard: gevaarlijke fractie; volledig uitgehard: restfractie |
| Lijmen | ja | nee | afhanke- lijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van product | niet volledig uitgehard: gevaarlijke fractie; volledig uitgehard: restfractie |
| Lood | ja | nee | ja | strenge hy- giëne, verder geen speci-ﬁeke eisen | bij solderen van lood pbm inzetten | geen eisen | metaalfrac- tie |
| Minerale wol | ja | nee | nee | geen speciﬁek eisen | Handgereed-schap, elektrisch of pneu- matisch gereed- schap met beperk- te zaagsnelheid en toerental stofzuiger, abso-luutﬁlter | geen eisen | minerale wol fractie |
| Polyu- rethaan | ja | nee | afhanke- lijk van product | geen vuur, vonken en niet roken, niet afbranden | afhankelijk van pro- duct en applicatie- methode | koel bewaren in gesloten verpakking | gevaarlijke fractie |
| Schoon- maak-middel, chloor | ja | nee | ja | ruimtelijke afzuiging strenge hygi- ene bij ongeluk- ken altijd arts waarschuwen | voldoende venti- latie | gescheiden van zuren, ammonia koel, venti- latie | gevaarlijke fractie |
| Schoon- maak- middel, ammonia | ja | nee | ja | ruimtelijke afzuiging strenge hygi- ene | voldoende venti- latie | gescheiden van zuren, chloor koel, venti- latie | gevaarlijke fractie |
| Schoon-maak-middel, grafﬁti-verwijde-raar | ja | nee | afhanke-lijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van pro- duct en applicatie- methode | afhankelijk van product | afhankelijk van product |
| Teermas- tiek | ja | nee | nee | geen speciﬁek eisen | niet voorbehande- len met voorsmeer- middel afvlammen | n.v.t., wordt niet meer nieuw gele-verd | gevaarlijke fractie |
| Verven, voorbe-handeling | ja | nee | afhanke- lijk van product | geen vuur, vonken, niet roken | afhankelijk van pro- duct en applicatie- methode | afhankelijk van product, brandveilig bewaren in gesloten verpakking | niet volledig uitgehard: gevaarlijke fractie; volledig uitgehard: restfractie |
| Verven | ja | nee | afhanke- lijk van product | bij oploshou-dende verf: geen vuur, vonken, niet roken | afhankelijk van pro- duct en applicatie- me-thode | bewaren in gesloten verpakking | niet volledig uitgehard: gevaarlijke fractie; volledig uitgehard: restfractie |
| Verven, reinigen gereed-schap | ja | nee | afhanke- lijk van product | bij terpentine, white spirit of peut: geen vuur, vonken, niet roken explosieveilige apparatuur/ licht | afhankelijk van pro- duct en aplicatie-me-thode | afhankelijk van product, brandveilig bewaren in gesloten verpakking | niet volledig uitgehard: gevaarlijke fractie; volledig uitgehard: restfractie |

Overzichtstabel van de relatie tussen materieel en in te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen

| Materieel | Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| --- | --- |
|  | Adem-bescherming | Bescherm-ende kleding | Gehoor | Hand- | Hoofd- | Oog- | Val-beveiliging | Voetbe- scherming |
|  |  |  | bescherming |  |  |
| Bouwlift | n.v.t. | werkkleding | n.v.t. | n.v.t. | helm | n.v.t. | bij op-bouw | Veiligheids- schoenen S3 of S5 |
| Hoog- werker | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werk-zaamheden | afhankelijk van werkzaam- heden | afhankelijk van werkzaam- heden | afhankelijk van werk-zaamhe-den | afhankelijk van werkzaam- heden | bij gebruik zwaar gereed-schap | Veiligheids- schoenen S3 of S5 |
| Ladder | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werk-zaamheden | afhankelijk van werkzaam- heden | afhankelijk van werkzaam- heden | helm | afhankelijk van werkzaam- heden | bij per- manente-hang-ladder | Veiligheids- schoenen S3 of S5 |
| Ladderlift | n.v.t. | werkkleding | n.v.t. | n.v.t. | helm | n.v.t. | bij op- bouw | Veiligheids- schoenen S3 of S5 |
| Steiger | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werk- zaamheden | afhankelijk van werkzaam- heden | afhankelijk van werkzaam- heden | helm | afhankelijk van werkzaam- heden | bij op- bouw | Veiligheids- schoenen S3 of S5 |
| Hang- steiger | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werk-zaamheden | afhankelijk van werkzaam- heden | afhankelijk van werkzaam- heden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam- heden | bij grote windsnel- heden en installaties van vóór 1-11-’88 | Veiligheids- schoenen S3 of S5 |
| Rol- steiger | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werk-zaamheden | afhankelijk van werk- zaamhe-den | afhankelijk van werkzaam- heden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam- heden | bij op-bouw | Veiligheids- schoenen S3 of S5 |
| Werkbak | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werk-zaamheden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam- heden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam- heden | altijd | Veiligheids- schoenen S3 of S5 |

Checklists persoonlijke beschermingsmiddelen

De checklists voor pbm’s zijn uitgesplitst in vier verantwoordelijkheids-niveaus.

Er is een algemene checklist voor degene die verantwoordelijk is voor het proces van de werkzaamheden van de technische dienst en de aanschaf van nieuwe beschermingsmiddelen, veelal het hoofd technische dienst.

Er zijn checklists voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de werkvoorbereiding. Daarnaast zijn er checklists voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de opslag, het onderhoud en de uitgifte van de beschermingsmiddelen. Hij kan de lijsten gebruiken bij de periodieke inspectie, de werkvoorbereiding, het onderhoud en de opslag.

De laatste checklists zijn  bestemd voor de medewerkers die de middelen gebruiken, de vaklieden. Zij kunnen met behulp van de lijsten de beschermingsmiddelen controleren en opmerkingen of tekortkomingen doorgeven aan de medewerker die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de beschermingsmiddelen.

Wanneer men ziet dat anderen de beschermingsmiddelen onveilig of onjuist gebruiken, wijs ze er dan op. Aan de andere kant: stel het ook op prijs wanneer u door anderen wordt gewaarschuwd voor ondeugdelijke beschermingsmiddelen.

Er zijn checklists voor:

|  | HTD | WVB | I&O | UIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen | x |  |  |  |
| Ademhalingsbescherming |  | x | x | x |
| Beschermende kleding |  | x |  | x |
| Gehoorbescherming |  |  |  | x |
| Handbescherming |  | x |  | x |
| Hoofdbescherming |  |  | x | x |
| Oogbescherming |  | x |  | x |
| Valbeveiliging |  | x | x | x |
| Voetbescherming |  |  |  | x |

Tot slot is een overzicht voor het bijhouden van periodieke keuringen en een verklaring voor de uitgifte van pbm’s opgenomen.

Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen 
In te vullen door verantwoordelijke proces

| Onderdeel: Algemeen |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Algemeen |
| Is de uitgifte van pbm’s structureel geregeld (aankoop, instructie, onderhoud, vervanging) |  |  |
| Wordt dit geregistreerd? |  |  |
| Wanneer worden bijvoorbeeld door verklaring persoonlijke beschermings- middelen verstrekt? |  |  |
| bij indiensttreding |  |  |
| wanneer noodzakelijk |  |  |
| incidenteel |  |  |
| nooit |  |  |
| anders nl. . |  |  |
| Welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden standaard verstrekt? |  |  |
| helmen |  |  |
| schoeisel |  |  |
| brillen |  |  |
| anders nl. |  |  |
| Wie beheert de persoonlijke beschermingsmiddelen? |  |  |
| het personeel zelf |  |  |
| centraal binnen de corporatie |  |  |
| anders nl. |  |  |
| Zijn werknemers daadwerkelijk op de hoogte van de regels? |  |  |
| Wordt het afwijken van de regels en afspraken gecontroleerd? |  |  |
| Zijn er sancties tegen het herhaaldelijk afwijken van de regels en afspraken? |  |  |
| Zijn er waarschuwings-, veiligheids- en gezondheids-signaleringen in de werkplaats en op materiaal en arbeidsmiddelen aanwezig wanneer pbm’s gedragen moeten worden? |  |  |
| Vervullen leidinggevende functionarissen een voorbeeldfunctie? |  |  |
| Worden voor ingehuurd personeel dezelfde voorzieningen getroffen als voor het eigen personeel? |  |  |
| Inspectie, onderhoud en opslag eigen materieel |  |  |
| Vindt voor de ingebruikname van de pbm’s voorlichting plaats over de opslag en het onderhoud? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Vindt het voorgeschreven onderhoud plaats? |  |  |
| Wordt dit onderhoud geregistreerd? |  |  |
| Worden de pbm’s periodiek gekeurd? intern extern |  |  |
| Zijn de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |
| Gebruik |
| Vindt voor de ingebruikname van de pbm’s voorlichting plaats over het gebruik? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Wordt het gebruik van pbm’s periodiek gekeurd? |  |  |
| Zijn de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |

Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen
In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Valbeveiliging |
| --- |
| Volgnummer: | Controle |
|  | ja | nee |
| Voorbereiding Is er uit de inventarisatie van het bezit bekend of er: |
| vaste punten zijn om de valbeveiliging aan te bevestigen? mogelijkheden zijn deze vaste punten te creëren? |  |  |
| Worden deze vaste punten periodiek geïnspecteerd? |  |  |
| Worden deze inspecties geregistreerd |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |
| Volgende controle: |