Bijlage 14	Eigenschappen van goede helderheidswering

| Onderwerp | Toelichting |
| --- | --- |
| Lichtwering | Helderheidswering moet de direct binnen schijnende zon tegenhouden. |
|  | Helderheidswering moet zorgen voor een acceptabele verhouding (maximaal 1 : 30) tussen de beeldscherm-/papierluminantie en de luminantie van het afgeschermde raam. |
|  | Helderheidswering moet de hoeveelheid licht in het vertrek kunnen verminderen, zodat er geen contrastreductie op beeldschermen optreedt. |
| Beschikbaarheid | Helderheidswering buiten is soms bij hoge windsnelheid (> 7 Bft) bij hoge gebouwen (> 3 etages) niet bruikbaar. Helderheidswering binnen kan soms bij naar binnen openslaande ramen niet bruikbaar zijn. |
| Uitzichtbehoud | Gesloten helderheidswering belemmert meestal het uitzicht. Aangezien werknemers in het algemeen graag zo veel mogelijk uitzicht op de omgeving buiten het gebouw willen hebben, is het aan te bevelen te kiezen voor helderheidswering die zo veel mogelijk het uitzicht onbelemmerd laat. Bij veel soorten getint glas of glasfolies ziet de buitenwereld er erg ‘somber’ uit. Zie voor meer informatie NPR 3437. |
| Instelbaarheid | Een goed systeem voor helderheidswering kan ingesteld worden op de intensiteit en richting van het licht. Dit is van belang voor het beter afschermen van het licht en het behoud van zo veel mogelijk uitzicht. Vaste systemen (luifels, getint glas) zijn in het geheel niet instelbaar, andere systemen zijn instelbaar tussen open, half open en gesloten (gordijnen, screens), en lamellensystemen hebben de meeste instelmogelijkheden. |
| Warmtewering | Een belangrijke functie van helderheidswering is het buitenhouden van de warmte in de zomer. Helderheidswering buiten is hiervoor het meest geschikt. Helderheidswering binnen is tegenwoordig ook geschikt door het gebruik van warmtewerende coating (vaak metaal). De warmtewerende functie werkt alleen als de helderheidswering ook altijd (ook buiten de bedrijfstijden) bij zon gesloten wordt. Hiervoor zijn elektrisch aangedreven systemen met centrale bediening nodig. |
| Individuele bedienbaarheid | Medewerkers hechten aan het individueel kunnen bedienen en instellen van de zonwering. Bij centrale bediening is het aan te bevelen dat medewerkers in hun eigen vertrek toch de helderheidswering afwijkend kunnen instellen. |
| Gelijk beeld uiterlijk gebouw | Een gebouw waarbij de helderheidswering zo veel mogelijk (‘s avonds, weekenden) in gelijke stand staat, wordt als ‘verzorgder’ ervaren. Door centrale bediening van de helderheidswering kan dit gerealiseerd worden. |
| Sfeer | Helderheidswering binnen levert een bijdrage aan de stoffering in het vertrek en daarmee aan de sfeer en akoestiek |

6 Bron Al-blad 7: ‘Richtlijnen voor succesvolle kantoorhuisvesting’