## Slide 1
Marzo de 2016
PLAN DE ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA MOJANA

## Slide 2
Zona de
estudio
11 Municipios
4 Departamentos
405.625 habitantes (Estimación DANE 2015)
1’100.000 ha. aprox.
37% del territorio es humedal permanente u ocasional
Límites:
Oriente: río Cauca
Occidente: río San Jorge y la ciénaga de Ayapel
Nororiente: Brazo de Loba (río Magdalena)
Sur: Serranía de Ayapel
Delimitación
Notes: los documentos hablan de 400 mil habitantes aprox, pero la cifra del DANE 2005 es de 369 mil, y la proyección para el 2015 es de 379…..¿cual tomamos?
GLL: A mi las proyecciones me dan 405.625 habitantes a 2015 así que dejé esa cifra que es consistente con las demás.
http://www.planesmojana.com/wp-content/uploads/2014/01/slider-031.png

## Slide 3
Proyecto cuenca Magdalena-Cauca, Misión Técnica Colombo-Holandesa (Misión Mitch)
Diseño dique marginal (SEDIC-HIMAT)
Primera modelación hidrológica (ICA-HIMAT-UNIANDES)
Programa de Desarrollo Sostenible de la Región de La Mojana (DNP-FAO)
Estrategias para la reactivación económica y social de la región de La Mojana (CONPES 3421)
Estudio para el control de inundaciones de la región de La Mojana (UNAL)
Primer dique artesanal (Nechí)
1972-1977
1985
1996
2003
2006
2002
1978
PND (2010-2014)
Programa de ordenamiento ambiental y desarrollo territorial de La Mojana
Plan de Acción para la reducción del riesgo de inundaciones y adaptación al cambio climático
Creación del Fondo Adaptación
2010-2014
2011 a la fecha
2010-2011
Plan de Acciones Regionales Prioritarias para el desarrollo sustentable de La Mojana (DNP-PNUD)
2008
Diseño y construcción del Dique con compuertas, Estructura de control hidráulico y terraplén vía San Marcos-Majagual-Achí (INVÍAS)
2007-2009
OCEANIC NIÑO INDEX (1950-2015)
Intervenciones reactivas a eventos climáticos con un marcado sesgo hacia infraestructura y una baja inversión social.
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

## Slide 4
Si bien una parte de las intervenciones en infraestructura hidráulica fue necesaria, es importante considerar los impactos de estas obras en el ambiente y en el aumento del riesgo.
INVERSIÓN HISTÓRICA EN LA MOJANA
Chart: 
| 2003.0 | 2004.0 | 2005.0 | 2006.0 | 2007.0 | 2008.0 | 2009.0 | 2010.0 | 2011.0 | 2012.0 | 2013.0 | 2014.0
COLOMBIA HUMANITARIA | 139402740637
INVIAS | 1823098853.43 | 7158674535.6 | 7899897072.5 | 147251161287.76 | 25917311511.18 | 1817350190 | 22083441026 | 2239367040 | 29853616740
UNGRD | 212305600 | 3509000000 | 9083463690.1 | 62524236977.35 | 16837458172

## Slide 5
Diagnóstico
En una región que ha recibido inversiones millonarias, el 83,8% de la población es pobre por IPM.
Con respecto al promedio nacional de 49,6%,
es un 70% superior la incidencia.
Peores condiciones en todos los indicadores.

## Slide 6
FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011
Como resultado de las inundaciones:
  180.569 personas afectadas
  19 centros de salud destruidos
  180 sedes educativas por reconstruir
  9.395 viviendas destruidas
  316.641 hectáreas afectadas

## Slide 7
Debilidad de los entes e instrumentos territoriales
Infraestructura vulnerable
Deficiente gestión del riesgo por amenazas hidrometeorológicas que ha impedido la adaptación al cambio climático y el desarrollo integral sostenible de la región de La Mojana
Medios de vida deteriorados, analfabetismo y baja cobertura en salud
DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA
Notes: Uno ataca primero (dependiendo del tiempo y los recursos) los problemas (causas) más inmediatas al problema central

## Slide 8
ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

## Slide 9
PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL PARA LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO
POR INUNDACIONES
Plan de Desarrollo Todos por un Nuevo País
2014-2018
MACROPROYECTO FONDO ADAPTACIÓN
PLAN DE ACCIÓN
Estructuración sep 2012- feb 2016
Implementación 2016-2018

## Slide 10
380.000 personas beneficiadas
Planificación del desarrollo con criterios de adaptación al cambio climático.
Consolidar La Mojana como una zona de importancia ambiental y alta biodiversidad.
Acciones para la mitigación del riesgo ante inundaciones en zonas vulnerables en particular en la Mojana.
METAS PLAN DE DESARROLLO TODOS POR UN NUEVO PAIS 2014-2018 PARA LA REGIÓN DE LA MOJANA

## Slide 11
Los documentos compilados abordan diferentes temáticas a diferentes escalas temporales y espaciales.
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO:
ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS
Total documentos: 136

## Slide 12
GUARANDA
SAN BENITO
SUCRE
AYAPEL
CAIMITO
SAN JACINTO
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO: DIAGNÓSTICO POTS

## Slide 13
RECOPILACIÓN Y DIAGNÓSTICO: VALOR DE LA TIERRA Y VOCACIÓN

## Slide 14
MODELACIÓN DE AMENAZA: CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA RED GEODÉSICA

## Slide 15
ANTES
Imagen Satelital existente, RapidEye (2009)
Resolución 5 m
AHORA
Fotografía aérea después del proyecto.
Resolución 20 cm.
CARTOGRAFÍA DIGITAL

## Slide 16
ANTES
MDT Existente (Fuente: STRM, NASA).
Resolución de 30 m y error altimétrico de 25 m
AHORA
MDT después del proyecto: Resolución de
1 m y error altimétrico de 0.1 m.
MODELO DIGITAL DE TERRENO

## Slide 17
MODELACION DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN

## Slide 18
DEFINICIÓN DE INTERVENCIONES EN LA MOJANA
INSUMOS:
Zona de inundación IDEAM
Viviendas, centros de salud y escuelas reportadas
RESULTADOS:
Infraestructura en zona de inundación IDEAM pero NO hay cotas de inundación definidas.
No se puede definir si la inundación se debió a desborde, lluvia directa o rompimiento del dique
No es posible definir si se pueden adaptar usando palafitos o es necesario reubicar la infraestructura.
SIN MODELO HIDRODINÁMICO

## Slide 19
MODELOS HIDROLÓGICOS
MODELOS HIDRODINÁMICOS
MODELOS METEREOLÓGICOS
MODELACIÓN HIDRODINÁMICA

## Slide 20
Recurrentes
Moderados a Altos
Extremos
AMENAZA POR INUNDACIÓN

## Slide 21
ANÁLISIS INTEGRADO DE LA AMENAZA
2 años
100% probabilidad de excedencia en 50 años

## Slide 22
100 años
39% probabilidad de excedencia en 50 años
ANÁLISIS INTEGRADO DE LA AMENAZA

## Slide 23
500 años
9.5% probabilidad de excedencia en 50 años
ANÁLISIS INTEGRADO DE LA AMENAZA

## Slide 24
Fenomeno de La Niña 2010-2011
Periodo de retorno del fenómeno de La Niña 2010- 2011
ANÁLISIS INTEGRADO DE LA AMENAZA

## Slide 25
Pérdida Máxima Probable: 11 Billones
EVALUACIÓN DEL RIESGO EN ESTADO ACTUAL
PROBABILIDAD DE INUNDACIÓN

## Slide 26
ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN SOBRE EL DIQUE
1. Sin intervenciones en el dique sobre el río Cauca
2. Refuerzo y realce del dique actual en el tramo Colorado-Las Brisas
3. Realce del dique actual y continuación de dique hasta Pinillos
4. Dique reforzado con estructuras de derivación
5. Dique paralelo fuera del cauce mayor con estructuras de derivación
Notes: Nelson importante hacer la reflexión sobre la representatitividad de las medidas

## Slide 27
CONDICIÓN ACTUAL
DIQUE ACTUAL REFORZADO
DIQUE HASTA PINILLOS
DIQUE CON DERIVACIONES
DIQUE PARALELO
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS SOBRE EL DIQUE
PROBABILIDAD DE INUNDACIÓN

## Slide 28
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS SOBRE EL DIQUE
CAMBIO PORCENTUAL DE LA PÉRDIDA (%)

## Slide 29
Pérdidas anuales totales (toda la Mojana)
EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS EN EL RIESGO
DIQUE PARALELO
DIQUE HASTA PINILLOS
DIQUE ACTUAL REFORZADO
CONDICIÓN ACTUAL
DIQUE CON DERIVACIONES

## Slide 30
MODELO DE INTERVENCIÓN BASADO EN DIQUES
Notes: Cambiar esta diapositiva por una mas gráfica
----- Meeting Notes (2/25/16 08:24) -----
Enfoque visual: cuando introduzcamos una foto del antes y otra del después. Lo que logra
La imagen con el dique lo que hubiese pasado. Valió la pena esperarse
Por muchos años, se ha venido interviniendo la region de La Mojana a través de la construcción de diques y estructuras de control, sin embargo los indicadores asociados a productividad y calidad de vida no han mejorado y en muchos casos el panorama es aún peor.
Los resultados de este proyecto basados en modelación de la amenaza y del riesgo con un enfoque probabilista indican que la infraestructura de control de inundaciones (diques) no mejora el riesgo por inundaciones y en muchos casos lo agrava. En ese sentido, es indispensable cambiar la estrategia de intervención en La Mojana.
Los resultados de la evaluación probabilista del riesgo, que considera escenarios actuales y futuros, indican que las medidas que se han considerado, aunque pueden llegar a impactar de manera positiva algunos municipios puede afectar negativamente otros. Esto indica que las intervenciones en La Mojana deben hacerse de manera diferencial desde el punto de vista espacial.

## Slide 31
Fenómeno de La Niña 2010-2011
  11 municipios afectados
  180.569 personas afectadas
  316.641 hectáreas inundadas
MODELO DE INTERVENCIÓN BASADO EN DIQUES
Notes: Cambiar esta diapositiva por una mas gráfica
----- Meeting Notes (2/25/16 08:24) -----
Enfoque visual: cuando introduzcamos una foto del antes y otra del después. Lo que logra
La imagen con el dique lo que hubiese pasado. Valió la pena esperarse
Por muchos años, se ha venido interviniendo la region de La Mojana a través de la construcción de diques y estructuras de control, sin embargo los indicadores asociados a productividad y calidad de vida no han mejorado y en muchos casos el panorama es aún peor.
Los resultados de este proyecto basados en modelación de la amenaza y del riesgo con un enfoque probabilista indican que la infraestructura de control de inundaciones (diques) no mejora el riesgo por inundaciones y en muchos casos lo agrava. En ese sentido, es indispensable cambiar la estrategia de intervención en La Mojana.
Los resultados de la evaluación probabilista del riesgo, que considera escenarios actuales y futuros, indican que las medidas que se han considerado, aunque pueden llegar a impactar de manera positiva algunos municipios puede afectar negativamente otros. Esto indica que las intervenciones en La Mojana deben hacerse de manera diferencial desde el punto de vista espacial.

## Slide 32
PROBABILIDAD DE INUNDACIÓN
MODELO DE INTERVENCIÓN BASADO EN DIQUES
Notes: Cambiar esta diapositiva por una mas gráfica
----- Meeting Notes (2/25/16 08:24) -----
Enfoque visual: cuando introduzcamos una foto del antes y otra del después. Lo que logra
La imagen con el dique lo que hubiese pasado. Valió la pena esperarse
Por muchos años, se ha venido interviniendo la region de La Mojana a través de la construcción de diques y estructuras de control, sin embargo los indicadores asociados a productividad y calidad de vida no han mejorado y en muchos casos el panorama es aún peor.
Los resultados de este proyecto basados en modelación de la amenaza y del riesgo con un enfoque probabilista indican que la infraestructura de control de inundaciones (diques) no mejora el riesgo por inundaciones y en muchos casos lo agrava. En ese sentido, es indispensable cambiar la estrategia de intervención en La Mojana.
Los resultados de la evaluación probabilista del riesgo, que considera escenarios actuales y futuros, indican que las medidas que se han considerado, aunque pueden llegar a impactar de manera positiva algunos municipios puede afectar negativamente otros. Esto indica que las intervenciones en La Mojana deben hacerse de manera diferencial desde el punto de vista espacial.

## Slide 33
Sobre la vulnerabilidad física
INFRAESTRUCTURA MAS SEGURA Y SOSTENIBLE

## Slide 34
No palafíticas
H = 0 m
Vida útil de 50 años
VIVIENDAS ADAPTADAS

## Slide 35
Vida útil de 50 años
0.5 m
VIVIENDAS ADAPTADAS

## Slide 36
Vida útil de 50 años
1.0 m
VIVIENDAS ADAPTADAS

## Slide 37
Vida útil de 50 años
1.5 m
VIVIENDAS ADAPTADAS

## Slide 38
Protección a centros poblados
INFRAESTRUCTURA MAS SEGURA Y SOSTENIBLE

## Slide 39
Protección a centros poblados
INFRAESTRUCTURA MAS SEGURA Y SOSTENIBLE

## Slide 40
Protección a centros poblados
INFRAESTRUCTURA MAS SEGURA Y SOSTENIBLE

## Slide 41
Alternativa mayor reducción de pérdidas
Costo de la alternativa: 2.1 Billones
PAE Estado Actual: 15.9%
PAE después de inversión: 0.37%
No. de viviendas: 56.336
No. de muros: 9
INFRAESTRUCTURA MAS SEGURA Y SOSTENIBLE

## Slide 42
Alternativa menos costosa
Costo de la alternativa: 89.000 Millones
PAE Estado Actual: 15.9%
PAE después de inversión: 10.6%
No. de viviendas: 0
No. de muros: 1- Magangué
INFRAESTRUCTURA MAS SEGURA Y SOSTENIBLE

## Slide 43
Alternativa viviendas mas criticas
Costo de la alternativa: 468.683 Millones
PAE Estado Actual: 15.9%
PAE después de inversión: 3.4%
No. de viviendas: 10.118
No. de muros: 2
INFRAESTRUCTURA MAS SEGURA Y SOSTENIBLE

## Slide 44
RIESGO TOTAL
MODELO BASADO EN RIESGO FÍSICO
Riesgo Físico
Pérdidas en vivienda
Perdidas en equipamentos
Pérdidas en cultivos
Notes: Para poder hacer una verdadera gestión integral del riesgo que genere desarollo no solo podemos concentrarnos en el riesgo físico sino en el concepto de riesgo Total

## Slide 45
RIESGO TOTAL
MODELO BASADO EN RIESGO FÍSICO
Riesgo Físico
Pérdidas en vivienda
Perdidas en equipamentos
Pérdidas en cultivos
Notes: Para poder hacer una verdadera gestión integral del riesgo que genere desarollo no solo podemos concentrarnos en el riesgo físico sino en el concepto de riesgo Total

## Slide 46
RIESGO TOTAL
Riesgo Físico
Pérdidas en vivienda
Perdidas en equipamentos
Pérdidas en cultivos
MODELO BASADO EN RIESGO FÍSICO
Notes: Para poder hacer una verdadera gestión integral del riesgo que genere desarollo no solo podemos concentrarnos en el riesgo físico sino en el concepto de riesgo Total

## Slide 47
RIESGO TOTAL
NUEVO MODELO DE INTERVENCIONES BASADO EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
Riesgo Físico
Vulnerabilidad
Pérdidas en vivienda
Perdidas en equipamentos
Pérdidas en cultivos
Rezago Escolar
Analfabetismo
Aseguramiento en Salud
Sin Acceso a Fuente de Agua Mejorada
Inadecuada Eliminación de Excretas
PIB per cápita Municipal
Productividad Agrícola
Productividad Ganadera
Área de Influencia Arqueológica
Índice de Cobertura Vial por Municipio
Índice de calidad de vida
Conflictos de Uso en el Suelo
Coherencia jurídica de POT, EOT y PBOT
Indice de desactualización del catastro
Índice de GINI de Tierras
Índice de diversidad de coberturas
Ingresos tributarios predial
Índice de desempeño integral
Fragilidad socioeconómica
Falta de resiliencia
Notes: Para poder hacer una verdadera gestión integral del riesgo que genere desarollo no solo podemos concentrarnos en el riesgo físico sino en el concepto de riesgo Total

## Slide 48
Programas
PLAN DE ACCIÓN
Riesgo Físico

## Slide 49
Programas
PLAN DE ACCIÓN
Riesgo Físico
Fragilidad Socioeconómica

## Slide 50
Programas
PLAN DE ACCIÓN
Riesgo Físico
Fragilidad Socioeconómica
Falta de resiliencia institucional, ambiental y de adaptación

## Slide 51
Proyectos
INFRAESTRUCTURA MÁS SEGURA Y SOSTENIBLE
Protección de cascos urbanos
Adaptación viviendas rurales
Escuelas, centros de salud y hospitales mas seguros
Conectividad regional
HABITAT SALUDABLE
Agua potable y saneamiento básico para cabeceras municipales
Agua potable y saneamiento para las zonas rurales
Sistema de seguimiento a la contaminación por metales pesados
DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO ADAPTADO
Superación de la pobreza de las Familias Rurales
Ganadería sostenible: Adaptación de la ganadería
Tecnificación agrícola: Adaptación de los cultivos de arroz y maíz
Apropiación y difusión del patrimonio arqueológico (Turismo cultural)
Buenas Prácticas Pesqueras: Administración y fomento de la pesca y acuicultura
Formación para el desarrollo: Nuevo centro agropecuario del SENA
RECUPERACIÓN DE LAS DINÁMICAS AMBIENTALES
Recuperación del sistema de drenaje río-caño-humedales de La Mojana
GOBERNANZA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES
Formulación de Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
Acompañamiento a actualización de Planes de Ordenamiento Territorial
Sistema de alertas tempranas hidrometeorológicas
Acuerdo de gobernanza del agua
Actualización del catastro urbano y rural
PLAN DE ACCIÓN

## Slide 52
GRACIAS