## Slide 1: Монтаж вагонки із МДФ
Урок- технологічний консалтинг

## Slide 2: На уроці формуємо життєві компетентності:
Навчальні:
формування поняття про стінові панелі, МДФ вагонку, обрешітку, кріпильні пристосування - клямери.
Розвивальні:
розвиток вміння складати алгоритм влаштування стінової панелі із МДФ плит і аналізувати інформацію ;
розвиток вміння самостійно приймати рішення у виборі вагонки;
розвиток комунікативної компетентності;
  розвиток навичок підрахунку необхідної кількості МДФ панелей;
  розвиток поняття про екологію здоров’я.
Виховні:
виховання свідомого ставлення до обраної професії – столяр будівельний;
  виховання свідомого розуміння зв’язку між технологією влаштування МДФ вагонки і комфортом у кімнаті, якістю виконаних робіт;
  забезпечення умов для професійного самовизначення.

## Slide 3: Девіз уроку:
«Думати – найважча робота; ось, мабуть, чому цим займаються декотрі.
Г.Форд

## Slide 4: Консультація №1
Етикетка на упакуванні повинна містити:
Перелік основних споживацьких властивостей товару, наявність шкідливих для здоров’я речовин;
вартість і умови придбання товару;
гарантійні обов’язки виробника товару;
правила і умови безпечного користування товаром;
адресу виробника і підприємства, уповноважених приймати
претензії від споживача.
«Інформація про матеріал»

## Slide 5: Порада
Купуючи матеріал переконайтеся, що вагонка МДФ, рейки для обрешітки і всі кріпильні елементи доставлені в необхідній кількості, не пошкоджені упакування чи панелі (подряпини, сколи, тріщини).

## Slide 6: Що таке МДФ?
МДФ – скорочення англійських слів, які розшифровуються як середньої щільності (M) волокнисте (D) покриття (F).
Така вагонка надійна і практична, відповідає всім сучасним стандартам якості, так як виготовляється по новітніх технологіях.
виготовляється під дією сухого пресування деревної стружки, яка склеюється з лігніном(клеюча речовина).
лігнін виділяється із деревини під дією високої температури і ніяких других домішок чи смол, що здатні нанести шкоду здоров'ю людини, в процесі виготовлення панелей МДФ не використовується
екологічно чистий матеріал.
МДФ панелі є 2 видів:
    - плоскі;
    - рельєфні.
По розміру панелі діляться на:
вагонку;
квадратні плиточні набірні;
великі листові.

## Slide 7: Приклади оздоблення

## Slide 8: Особливості МДФ вагонки
легкий монтаж і демонтаж ( що дає можливість використовувати панелі більше одного разу).
цей натуральний матеріал має широкий колірний ряд ( різні однотонні відтінки, під цінні породи деревини, камінь і т.д.).

## Slide 9: Консультація №3
ПЕРЕВАГИ:
довговічність,
зовнішня привабливість,
Екологічність,
естетичність;
простота і доступність монтажу;
безліч дизайнерських рішень по комбінуванню варіантів укладки (вертикаль, горизонталь, діагональ, мозаїка);
багато відтінків;
хороша звукоізоляція;
світлостійкість;
хороші теплоізоляційні властивості;
простота догляду і відсутність ускладнень при подальшому використанні.
«Переваги і недоліки вагонки із МДФ»
НЕДОЛІКИ:
- відносно невелика міцність;
- невисока вологостійкість;
низька пожежна безпека, все-таки це дерево.

## Slide 10: Консультація №4
Горизонтальна
Вертикальна
По діагоналі
«Способи укладання на стіну»
(дизайнерські рішення)

## Slide 11: Способи укладки вагонки із МДФ на стіни
Ялинка
Цегляна кладка
Рамка

## Slide 12: Консультація №5
Для розрахунку вагонки, що необхідна для установки у нескладних кімнатах, достатньо вирахувати площу стіни, відняти площу вікон і дверей і поділити на площу панелі.
Підрахунок необхідної кількості рейок.
Для цього висоту стін, запланованих під обшивку, ділять на крок
( зазвичай 50-60 см). Потім отриманий результат заокруглюють до цілого і множать на ширину стін. Таким чином, визначаємо необхідну кількість брусків каркасу в погонних метрах. Якщо ці роботи провести своїми руками, то обшивка стін обійдеться на 50% дешевше.
«Підрахунок необхідної кількості стінових панелей»

## Slide 13: Підрахунок необхідної кількості вагонки
Підрахунок необхідної кількості МДФ панелей при влаштуванні у вертикальному напрямку, коли висота кімнати і вагонки збігається.
Визначаємо довжину стіни (рулеткою).
Визначаємо ширину МДФ панелі (рулеткою).
Визначаємо необхідну кількість МДФ. (довжину стіни поділити на ширину вагонки).
площу панелі.
Підрахунок необхідної кількості МДФ панелей при влаштуванні у горизонтальному напрямку, коли висота кімнати і вагонки збігається.
Визначаємо довжину стіни (рулеткою).
Визначаємо довжину МДФ панелі (рулеткою).
Визначаємо необхідну кількість МДФ вагонки по довжині стіни. (довжину стіни поділити на довжину вагонки).
Визначаємо висоту стіни (рулеткою).
Визначаємо ширину МДФ панелі (рулеткою).
Визначаємо кількість вагонки по висоті кімнати. (висоту стіни поділити на ширину вагонки).
Загальна кількість вагонки п.3+п.6)

## Slide 14: Схема монтажу панелей МДФ на мансарді
Консультація №6

## Slide 15: Консультація №7 Необхідні інструменти і обладнання:
Електродриль із свердлами,
Молоток з цвяхами,
Викрутки з саморізами,
Рівень і рейка правило,
Рулетка,
Ножівка чи паркетка

## Slide 16: Алгоритм монтажу
Очистка поверхні (видалення старого покриття).
Нанесення протигрибкового покриття.
Монтаж включає такі етапи:
1.Розмітка поверхні
2. Улаштування обрешітки
3. Укладання та кріплення МДФ панелей
4. Установка завершальних пластин

## Slide 17: Розмітка поверхні
За допомогою рулетки через кожні 50 см будівельним олівцем проводимо розмітку місць для кріплення каркасу, в якості якого використовують рейки 20х40 мм. Не забудьте розмітити місця для додаткових рейок біля вікна і дверей.

## Slide 18: 2. Улаштування обрешітки
Починаємо кріпити рейки до стіни за допомогою саморізів чи дюбелів.
1. Закріпляємо
горизонтально верхній і нижній
бруски каркасу.
2. Між ними натягаємо нитку.
3. Кріпимо решту горизонтальних рейок відповідно до розмітки, так щоб вони ледь торкалися нитки.Завдяки нитці бруски будуть знаходитися на одній площині.
4. Перевіряємо чи закріплені рейки строго горизонтально, вертикально за допомогою виска і рівня.

## Slide 19: 2.Улаштування обрешітки

## Slide 20: 3. Укладання МДФ панелей та їх кріплення
починається з кріплення першої панелі строго по рівню в одному із кутів.

## Slide 21: 3. Укладання МДФ панелей та їх кріплення
Фіксація відбувається за допомогою кляймерів, закріплених як мінімум в 4 місцях.
Якщо ширина панелі більше 20см, рекомендується використовувати будівельні скоби

## Slide 22: Елементи кріплення МДФ вагонки

## Slide 23: 3. Укладання МДФ панелей та їх кріплення
Наступна панель кріпиться до першої і так далі, при цьому гребінь нової чітко повинен входити в паз попередньої.

## Slide 24: 4. Установка завершальних пластин
Для придання обшивці завершеного вигляду зовнішні і внутрішні кутові стики закриваються універсальним кутником. Також можна використовувати інші елементи декору: галтель, цокольна планка, плінтуси ін.

## Slide 25: Конструктивні елементи

## Slide 26: Практикум
На основі проведених консультацій запишіть алгоритм підрахунку
кількості МДФ вагонки.
Виконайте розрахунки, якщо розміри кімнати 5х8х2,6 м. МДФ вагонка 198 мм на 2600 мм.
Вагонка влаштована:
І –варіант-горизонтально;
ІІ-варіант –вертикально.

## Slide 27: Рефлексія
«Я, як столяр будівельний, тепер знаю, що…»
треба вчитися робити підрахунки необхідної кількості матеріалів!
вагонка МДФ – чудовий матеріал для внутрішнього облицювання приміщень.
МДФ вагонка має багато переваг, що дає змогу використовувати її в різних випадках.
монтаж може бути виконаний своїми руками, це здешевлює роботу і економить гроші!
легкий монтаж і демонтаж!
багато знати—престижно!!!

## Slide 28: Домашнє завдання
Спробуйте створити рекламу (телевізійну, друковану, радіо рекламу) даного матеріалу і виду робіт так, щоб вам повірили і побажали купити, зробити!!!

## Slide 29: Післямова…
Хочеться сподіватися, що сучасна людина, незважаючи на високий ритм і складність життя, буде приділяти комфорту житла достатньо уваги.
Після сьогоднішнього уроку, ваша оселя буде не тільки просто іншою, а і оригінальною, красивою, затишною, дешевою і практичною.
Хочеться жити в будинку, наповненому теплом.
У такій ситуації варто звернути увагу на такий матеріал, як вагонка МДФ.
Вважаю, що спеціалісти фірми, що займається монтажем МДФ панелей надали сьогодні професійні консультації , які допоможуть вам вирішити ці проблеми.
Вірю, що після таких консультацій ви зможете провести монтаж панелей самостійно.
Фантазуйте, творіть, працюйте.
ВІРЮ, У ВАС ЦЕ ВИЙДЕ!

## Slide 30: Зацікавилися? Тоді вперед по Інтернет - ресурсам!!!
http://www.uniproc.ru/mdf-pnl.htm
http://ogodom.ru/vagonka-mdf-montazh.html
http://stroy-room.ru/article/50.html