## Slide 1: 16 листопада Класна робота
Тема: Безпека людини під час роботи з електричними приладами.

## Slide 2
Перевірка домашнього завдання
Яку роботу виконує електричний струм за 16хв. на ділянці кола, якщо сила струму в ньому 3 А,
а напруга 50 В?

## Slide 3
ФІЗИЧНА ВЕЛИЧИНА | ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ
t | 
 | Джоуль
P | 
 | Вольт

## Slide 4: Кожен день ви користуєтеся електричними приладами, але потрібно знати, що вони криють у собі небезпеку.

## Slide 5
Тіло людини є також провідником. Сила струму, що йде тілом людини, визначається законом Ома, тобто залежить від прикладеної напруги та опору.
Суха шкіра має великий опір
R = 100000 Ом.
Волога шкіра має малий опір
R =1000 - 5000 Ом
Опір тіла у жінок і дітей значно менший, ніж у чоловіків, що можна пояснити більш тоншою і ніжнішою шкірою.

## Slide 6
Сила струму, мА | Характер сприймання
0-0,5 | Не відчувається
0,5-2 | Втрата чутливості
2-3 | Сильне тремтіння пальців рук
5-10 | Відчуття болю, судоми рук
10-20 | Зростаюча дія на м’язи, деякі пошкодження. Людина не може самостійно звільнитися від електродів
20-49 | Руки паралізуються, утруднюється дихання
50-80 | Параліч дихання
90-110 | У разі дії протягом 3 с наступає параліч серця, смерть
Деякі характеристики дії електричного
струму на дорослу людину

## Slide 7
Не торкайся мокрими руками та не витирай вологою ганчіркою електричні кабелі, розетки, вимикачі, інші електроприлади, ввімкнені в електромережу.

## Slide 8
Не можна заповнювати водою ввімкнені в електромережу чайники, кавоварки, каструлі.

## Slide 9
Небезпечно вмикати велику кількість електроприладів у одну розетку.

## Slide 10
Не залишайте без нагляду увімкненими в розетку електроприлади.
Коли ідеш з дому – всі електроприлади мають бути вимкнені.

## Slide 11
Розв’яжіть задачу:
Обчисліть силу електричного струму, що пройде через організм людини, опір якої 800 Ом, в той час, коли вона доторкнеться проводів з напругою 220 В.

## Slide 12
Сила струму, мА | Характер сприймання
0-0,5 | Не відчувається
0,5-2 | Втрата чутливості
2-3 | Сильне тремтіння пальців рук
5-10 | Відчуття болю, судоми рук
10-20 | Зростаюча дія на м’язи, деякі пошкодження. Людина не може самостійно звільнитися від електродів
20-49 | Руки паралізуються, утруднюється дихання
50-80 | Параліч дихання
90-110 | У разі дії протягом 3 с наступає параліч серця, смерть
Деякі характеристики дії електричного
струму на дорослу людину

## Slide 13
Завдання додому.
Підручник – с.92-94 читати, завдання на картках.