## Slide 1
Електропровідність напівпровідників.
Електронно – дірковий перехід. Напівпровідниковий діод
Мета: - сформувати уявлення про вільні носії електричного
заряду в
напівпровідниках і про природу електричного струму в
напівпровідниках.
- Розвивати увагу, пам´ять учнів.
- Виховувати наполегливість, активність, самостійність
Notes: <number>

## Slide 2
Актуалізація знань:
1. Що називається електричним струмом?
2. Які потрібні умови для існування
електричного струму?
3. Які речовини називаються
провідниками?
4. Які речовини називаються
діелектриками?
Notes: <number>

## Slide 3
Різні речовини мають різні електричні властивості, але по електричній провідності їх можна поділити на 3 основні групи:
Електричні властивості
речовин
Провідники
Напівпровідники
Діелектрики
Добре проводять електричний струм
До них відносяться метали, електроліти, плазма …
Найбільше використовуються провідники – Au, Ag, Cu, Al, Fe …
Практично не проводять електричний струм
До них відносяться пластмаси, гума, скло, фарфор, сухе дерево, папір …
Займають по провідності проміжне положення між провідниками і діелектриками
Si, Ge, Se, In, As
Notes: <number>

## Slide 4
Розглянемо провідність напівпровідників на основі кремнію Si
Si
Si
Si
Si
Si
-
-
-
-
-
-
-
-
Кремній – 4 валентний хімічний елемент. Кожен атом має на зовнішньому електронному шарі по 4 електрони, які використовуються для утворення парноелектронних (ковалентних) зв’язків з 4 сусідніми атомами
При звичайних умовах (невисоких температурах) в напівпровідниках вільні заряджені частинки відсутні, тому напівпровідник не проводить електричний струм
Notes: <number>

## Slide 5
Розглянемо зміни в напівпровіднику при збільшенні температури
Si
Si
Si
Si
Si
-
-
-
-
-
-
+
вільний електрон
дірка
+
+
При збільшенні температури енергія електронів збільшується і деякі із них покидають зв’язки, стають вільними електронами. На їх місці залишаються некомпенсовані електричні заряди (віртуальні заряджені частинки), що називаються дірками
Під дією електричного поля електрони і дірки починають упорядкований (зустрічний) рух, утворюючи електричний струм
-
-
Notes: <number>

## Slide 6
Таким чином, електричний струм в напівпровідниках являє собою упорядкований рух вільних електронів і позитивних частинок - дірок
При збільшенні температури росте число вільних носіїв заряду, провідність напівпровідників росте, опір зменшується
R (Ом)
t (0C)
R0
метал
напівпровідник
Notes: <number>

## Slide 7
Власна провідність напівпровідників явно недостатня для технічного застосування напівпровідників
Тому для збільшення провідності в чисті напівпровідники вносять домішки (легують), які бувають донорні і акцепторні
Донорні домішки
Si
Si
As
Si
Si
-
-
-
-
-
-
-
При додаванні 4 – валентного кремнію Si 5 – валентним миш’яком As, один із 5 електронів миш’яку стає вільним
Таким чином змінюючи концентрацію миш’яку, можна в широких межах змінювати провідність кремнію
Такий напівпровідник називається напівпровідником n-типу, основними носіями заряду являються електрони, а домішка миш’яку, що дає вільні електрони, називається донорною
-
-
Notes: <number>

## Slide 8
Акцепторні домішки
Якщо до кремнію додати трьохвалентний індій, то для утворення зв’язків з кремнієм у індію не вистачає одного електрона, тобто утворюється дірка
Si
Si
In
Si
Si
-
-
-
-
-
+
Змінюючи концентрацію індію, можна в широких межах змінювати провідність кремнію, створюючи напівпровідник із заданими електричними властивостями
Такий напівпровідник називається напівпровідником p-типу, основними носіями заряду являються дірки, а домішка індію, що дає дірки, називається акцепторною
-
-
Notes: <number>

## Slide 9
І так, існує 2 типи напівпровідників, що мають велике практичне застосування:
р-типу
n-типу
Основні носії заряду - дірки
Основні носії заряду - електрони
+
-
Крім основних носіїв в напівпровіднику існує дуже мала кількість неосновних носіїв заряду (в напівпровіднику p-типу це електрони, а в напівпровіднику n-типу це дірки), кількість яких росте при збільшенні температур
Notes: <number>

## Slide 10
Розглянемо електричний контакт двох напівпровідників p і n типу, що називається p-n переходом
+
_
+
+
+
+
-
-
-
-
Струм через p-n перехід тече за рахунок основних носіїв заряду (дірки рухаються вправо, електрони – вліво)
Опір переходу малий, струм великий.
Таке включення називається прямим, в прямому напрямі p-n перехід добре проводить електричний струм
р
n
Notes: <number>

## Slide 11
+
_
2. Зворотне включення
+
+
+
+
-
-
-
-
Основні носії заряду не проходять через p-n перехід
Опір переходу великий, струм практично відсутній
Таке включення називається зворотнім, в зворотному напрямку p-n перехід практично не проводить електричного струму
р
n
Запираючий шар
Notes: <number>

## Slide 12
1. Як виникає електричний струм у напівпровідниках?
2. Які домішки називаються донорними?
3. Які домішки називають акцепторними?
4. Як ви розумієте поняття однобічної провідності напівпровідника?
Запитання для повторення
Notes: <number>