## Slide 1
Якщо Ви готові - натисніть ліву кнопку миші. Бажаємо успіху !!!
Фізичний диктант 8 кл. Електричний струм - 6

## Slide 2
Якщо змінити паралельне з'єднання двох провідників на послідовне, то робота струму в колі збільшиться. Так чи ні?
а) так;
в) ні;
с) затрудняюся відповісти.

## Slide 3
2. Потужність лампи 0,8Вт. Яку роботу виконає струм в лампі за 15хв?
а) 12Дж;
в) 16,8Дж;
с) 14,2Дж;
д) 720Дж.

## Slide 4
3. Яку роботу виконує струм в електродвигуні під напругою 220В при силі струму 4А за 10хв?
а) 528кДж;
в) 52,8кДж;
с) 8800Дж;
д) 880Дж.

## Slide 5
4. Дріт розрізали на дві рівні частини і сплели в один провід. Як змінилась робота струму в дроті за той самий час?
а) зменшилась в 4 рази;
в) зменшилась у 2 рази;
с) збільшилась у 4 рази;
д) збільшилась у 2 рази.

## Slide 6
5. Опір першої лампи 40 Ом. Вольтметр показує 4 В. Визначте потужність першої лампи.
а) 0,1Вт;
в) 0,2Вт;
с) 0,4Вт;
д) 0,5Вт.

## Slide 7
6. Визначте роботу струму в другій лампі за 50с, якщо її опір 20Ом.
а) 200 Дж;
в) 250 Дж;
с) 300 Дж;
д) 350 Дж.
Notes: Руму в ній

## Slide 8
7. Знайдіть опір лампи, якщо при силі струму 5А її потужність становить 2Вт.
а) 8 Ом;
в) 0,8 Ом;
с) 0,08 Ом;
д) 10 Ом.

## Slide 9
8. Яка напруга на лампі, опір якої 4Ом, якщо за 5хв струм виконав у ній роботу 10,8кДж ?
а) 12В;
б) 14В;
в) 16В;
д) 18В.

## Slide 10
9. Перший амперметр показує 0,2 А. Загальна сила струму 1,2 А. Яка потужність другої лампи, якщо її опір 6 Ом?
а) 0,6 Вт;
в) 6 Вт;
с) 8,4 Вт;
д) 0,84 Вт.

## Slide 11
10. Як зміниться потужність провідника, якщо його площу поперечного перерізу зменшити вдвічі?
а) збільшиться у 2 рази;
в) зменшиться у 2 рази;
с) збільшиться у 4 рази;
д) зменшиться у 4 рази.

## Slide 12
11. Яка сила струму у дзвінку при напрузі на ньому 220В, якщо за 3с виконана струмом робота становить 1,32кДж?
а) 5А;
в) 4А;
с) 3А;
д) 2А.

## Slide 13
12. Опір резистора 60 Ом, лампи - 100 Ом. Вольтметр показує 150 В. Яка сила струму в колі і потужність ділянки?
а) 2А, 60Вт;
в) 4А, 400Вт;
с) 4А, 600Вт;
д) 8А, 600В.

## Slide 14: Вітаємо Вас!!!
Ви дійшли фінішу.
Сподіваємося на гарне
засвоєння Вами вивченого
матеріалу. Інакше у Вас
ще є час для підготовки
до контрольної роботи.