Додаток до рішення Южноукраїнської міської ради

від _________№ ______

Міська Програма

енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства

міста Южноукраїнська

на 2016-2020 роки

Вступ

Міська Програма енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Указу Президента України від 12.01.2015 №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», Закону України «Про енергозбереження», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Програма спрямована на забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, на вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів в житлово-комунальному  господарстві міста, а також об’єднаннями співвласників  багатоквартирних будинків (далі ОСББ).

І.  Мета та основні завдання Програми

Метою розробки та реалізації міської Програми енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки є зменшення енергоємності продукції, робіт і послуг у сфері житлово-комунального господарства міста, зменшення споживання енергоресурсів, підвищення ефективності використання енергетичних і матеріальних ресурсів, забезпечення обліку і контролю транспортування, подання споживачу теплової енергії, питної води за рахунок оснащення приладами обліку і регулювання постачання і споживання енергетичних ресурсів.

Для досягнення мети цієї Програми необхідне вирішення наступних завдань:

-	впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій;

-	технічне переоснащення інженерних мереж житлових будинків з впровадженням системи комерційно – технологічної диспетчеризації та комунікаційних мереж;

- заміна застарілого енергонеефективного обладнання;

- запровадження механізмів економічного стимулювання енергозбереження;

- капітальний ремонт водопровідних та теплових мереж;

- виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів;

-	підвищення надійності систем постачання енергоносіїв та послуг тепло-водопостачання;

- організація висвітлення нагальних питань економного споживання енергоресурсів у засобах масової інформації.

##### ІІ. Загальна  характеристика  сучасного стану енергоспоживання в сфері житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська

2.1. Житлове господарство

Балансоутримувачем житлового фонду є комунальне підприємство Житлово-експлуатаційне об’єднання (далі КП ЖЕО) на балансі якого знаходяться 126 житлових будинків, 299 ліфтів, 562 під’їзди та 444 світильника освітлення входів у під’їзди.

Для підвищення потенціалу енергозбереження та зменшення витрат на утримання житлових будинків КП ЖЕО власними силами та за власні кошти впроваджують енергозберігаючі заходи  а саме:

- Заміну ламп розжарювання в кабінах ліфтів на енергозберігаючі світлодіодні лампи освітлення потужністю 4,5Вт. Cвітлодіодні лампи освітлення LUMEN LED це новий рівень ефективності та якості світла, ефективна та надійна заміна ламп розжарювання

- Заміну ламп розжарювання на люмінесцентні на сходових клітинах житлових будинків.

- Заміну зношених світильників освітлення входів у під’їзди на нові.

- Впровадження фасадного освітлення за рахунок світильників на сонячних модулях.

З впровадженням вищезазначених енергозберігаючих заходів планується зменшення витрат електроенергії в 3 рази в місцях загального користування.

2.2. Благоустрій міста

Балансоутримувачем електричних мереж та обладнання вуличного освітлення є комунальне підприємство «Служба комунального господарства» (далі - КП СКГ).

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення складає 27,94км, які обладнані 1530 од. світлоточками вуличного освітлення, з них:

- 1186 одиниць газонатрієвих джерел світла;

- 284 одиниці енергозберігаючих ламп;

- 60 одиниць святкова ілюмінація.

Щорічно виконуються заходи з енергозбереження енергетичних ресурсів  (проводиться заміна ламп вуличного освтлення міста на енергозберігаючі лампи, виконується поточний ремонт кабельних мереж), що дало змогу зекономіти за 2011-2015 роки 36,24 тис. кВт електроенергії зовнішнього освітлення міста.

За 2011-2015 рік фактичний обсяг споживання електричної енергії склав – 2391,1 тис.кВт/год. (2011р. – 543,4 тис.кВт, 2012р. – 517,5 тис.кВт, 2013 –                            510,1 тис.кВт, 2014р. – 516,5 тис.кВт, 2015р. факт – 303,6 план – 109,6 тис.кВт)

Для стабільної роботи мереж зовнішнього освітлення доріг та міст загального користування КП СКГ планується виконати:

1. Заміні ламп вуличного освітлення, які вийшли зі строю, на енергозберігаючі лампи (світлодіодні).

2. Впровадження освітлення вулиць, доріг та місць загального користування з використанням світильників на сонячних модулях.

3. Відновлення  кабельної мережі вуличного освітлення.

2.3. Комунальна теплоенергетика міста

Балансоутримувачем зовнішніх інженерних мереж, теплових розподільчих пунктів (далі - ТРП), каналізаційно-насосних станцій (далі - КНС) є комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» (далі –                        КП ТВКГ).

Відокремлений підрозділ «Южно - Українська АЕС» державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі - ВП ЮУ АЕС) є основним та єдиним постачальником теплової енергії в місто Южноукраїнськ. Перерозподіл теплоносія та вироблення гарячої води здійснює комунальне підприємство КП ТВКГ. Для контролю фактично одержаної теплової енергії містом  встановлений ультразвуковий прилад  вимірювання витрат теплової енергії - УВР              (ДУ 300мм,  ДУ 500мм) на межі балансової належності між КП ТВКГ і ВП ЮУ АЕС.

На балансі КП ТВКГ знаходиться: теплових мереж опалення та гарячого водопостачання у двохтрубному вимірі 64,97 км; 12 теплових розподільчих пунктів. В аварійному стані знаходяться біля 2,4 км магістральних теплових мереж.

Для забезпечення більш надійного теплопостачання та постачання гарячої води, зменшення втрат теплової енергії в трубопроводах планується виконання робіт з ремонту аварійних ділянок трубопроводів, заміну теплової ізоляції трубопроводів.

Особливістю теплопостачання міста є складний рельєф з перепадом височин між північною та південною частинами міста до 70 метрів. Для створення необхідного гідравлічного режиму теплопостачання в ТРП міста встановлено 77 одиниць насосного обладнання та 28 одиниць водопідігрівачів. Для підтримання їх в робочому стані або заміни їх на більш модернізовані і менш потужні необхідні значні фінансові затрати.

З метою енергозбереження КП ТВКГ планує:

1. Заміну мережних насосів типу К90/85 на модернізовані насоси типу КDN або WILO, які необхідно виконати на ТРП-4а, а також заміна мережних та насосів  гарячого водопостачання у ТРП-7 що надасть можливість знизити споживання електроенергії                   у 2 рази.

2. Замінити трубчасті водопідігрівачі на пластинчасті на ТРП-1, ТРП-2, ТРП-4-а, ТРП-4б, ТРП-6, ТРП-7, ТРП-8, ТРП-ПТУ, ТРП-КБО.

3. Встановити компенсуюче устаткування на всіх ТРП міста для зменшення втрат активної електроенергії.

4. Встановити на всіх ТРП прилади обліку тепла та води з метою контролю поставки комунальних ресурсів до споживачів.

2.4. Водопровідне господарство міста

Комплекс водоочисних споруд (далі - ВОС), знаходиться на відстані 14,3 км від міста та є об’єктом державної власності. ВОС здійснюють підготовку питної води для нужд міста, об’єктів атомної електростанції та інших.

Щоденне споживання води становить біля 8-10 тис.м3 на добу. У місті споживачами встановлені прилади обліку холодної та гарячої води: в                           квартирах – 42658 шт., в будинках смт. Костянтинівка -100% та малоповерхової забудови – 99,3%, що складає 99,47% від усієї потреби.

Особливістю водопостачання міста є складний рельєф з перепадом височин між північною і південною частинами міста біля 70 метрів.

Підготовка питної води здійснюється на водоочисних спорудах (далі ВОС), які знаходяться на балансі ВП ЮУ АЕС. Продуктивність ВОС становить 40 тис.м³ за добу. Фактично виробляється до 10 тис.м³ за добу, що тягне за собою збільшення собівартості 1м³ очищеної води.

Загальна довжина водопровідних мереж міста складає  60,5 км, із яких 10,95 км знаходяться в аварійному або зношеному стані. В аварійному стані знаходиться водопровід по вул. Набережна енергетиків, вул. Енергобудівників, вул. Маяковського  та  пр. Леніна.

З метою енергозбереження КП ТВКГ планує:

1. Встановити в ТРП та на трубопроводах зонування лічильників води.

2. Виконання робіт з капітального ремонту водопровідних мереж методом санації з використанням поліетиленової труби.

2.5. Система водовідведення міста

Комплекс очисних споруд господарчо-побутової каналізації (далі - ОСГПК), який знаходиться на відстані 13,4 км від міста та введений в експлуатацію у 1979 році, є об’єктом державної власності, що будувався для прийняття стоків від міста, об’єктів атомної електростанції та інших об’єктів.

Міська система водовідведення, яка знаходиться на балансі КП ТВКГ включає в себе: 3 каналізаційні насосні станції (далі - КНС), а саме - КНС лікарняного комплексу, КНС-2, КНС-3; напірний колектор від КНС-3 до Ташлицького водосховища і самопливний колектор міста довжиною 71,6 км.

Напірний колектор від КНС-3 до Ташлицького водосховища складає 14,07 км, з них 2 нитки загальною довжиною 9,38 км ДУ400 мм знаходяться в неробочому стані в зв’язку із втратою цілісності оболонки трубопроводу разом із непрохідністю стоків. Водовідведення здійснюється по напірному колектору ДУ800 мм.

КНС-2 приймає господарчо-побутові стоки з ІІІ, ІV, V мікрорайонів, району малоповерхової забудови. КНС-3 приймає господарчо-побутові стоки з І, ІІ мікрорайонів, КНС-2, КНС лікарняного комплексу, КНС профілакторію «Іскра».                     КНС профілакторію «Іскра» знаходиться на балансі ВП ЮУ АЕС і приймає господарчо-побутові стоки з вищевказаного профілакторію та гідрокомплексу                      ВП ЮУ АЕС. З КНС-3 стоки подаються на ОСГПК.

На КНС міста встановлено насосне обладнання - 12 одиниць, граблі-дробарки – 3 одиниці, решітки-дробарки - 3 одиниці.

З метою енергозбереження КП ТВКГ планує:

1. Встановити компенсуюче устаткування на КНС-2 та КНС-3 що приведе до зменшення втрат активної електроенергії в мережі електропостачання.

2. Вирішити питання щодо будівництва локальних очисних споруд в межах міста.

IV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок:

- коштів міського бюджету;

- коштів субвенції з державного та обласного бюджетів;

- власних коштів підприємств;

- інвестицій та інших джерел фінансування не заборонених законом.

V. Очікувані результати

Із запровадженням цієї Програми очікується зменшення витрат коштів комунальних підприємств за спожиті енергоносії, поліпшення умов експлуатації та збереження інженерних мереж, технологічного обладнання та устаткування, економне та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення втрат в інженерних мережах, покращення обліку отриманої теплової енергії та спожитої води, покращення якості надання послуг з водопостачання, зменшення вартості послуг для населення та поліпшення якості життя людини.

VI. Контроль за ходом виконання Програми

Організація виконання Програми покладається на виконавчі органи ради Южноукраїнської міської ради та інші установи, підприємства, які визначені відповідальними виконавцями основних напрямків Програми.

Координація роботи, спрямованої на здійснення заходів щодо виконання Програми, проведення моніторингу, аналізу та підготовка звіту про стан їх виконання покладається на управління житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради, яке являється розробником Програми.

Інформація про хід виконання Програми надається на вимогу міського голови міста Южноукраїнська, постійних комісій Южноукраїнської міської ради. Звіт про хід і результати виконання Програми заслуховується на пленарному засіданні Южноукраїнської міської ради по закінченню терміну дії Програми.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради									М. В. Бацман