Додаток

до рішення  виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від  «_27__» _01_2016 № __01___

Структура, періодичність та строки надання послуг з утримання будинків і  споруд та прибудинкових територій, які надаються населенню міста Южноукраїнська управлінням  по ремонту та обслуговуванню об’єктів соцкультпобуту

відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» державного підприємства

«Національна атомна енергогенеруюча компанія

«Енергоатом»

| № п/п | Найменування робіт | Періодичність, термін надання послуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибирання прибудинкової території: |
| 1.1. | Ранкове прибирання територій та поточне підмітання територій | 6 разів на тиждень, крім неділі, святкових днів та у разі прибирання снігу |
| 1.2. | Утримання в справному й охайному стані урн, очищення їх від сміття | 6 разів на тиждень, крім неділі та святкових днів |
| 2. | Прибирання сходових клітин: |
| 2.1. | Вологе підмітання вестибюлів, сходових площадок і маршів з 1-го поверху по 9-й поверх | 3 рази на тиждень |
| 2.2. | Миття вестибюлів, сходових площадок і маршів з 1-го поверху по 9-й поверх | 2 рази на місяць |
| 2.3. | Миття вікон на сходових площадках | 2 рази на рік |
| 2.4. | Миття панелей вестибюлів, сходових площадок і маршів | 2 рази на місяць |
| 2.5. | Обмітання пилу, павутини й бруду зі стін, стелі, дверей, вікон, підвіконь, радіаторів, сітчатих огорож ліфтів | 2 рази на місяць |
| 2.6. | Вологе підмітання вестибюлів, сходових площадок і маршів 1-го поверху до першого клапана сміттєпроводів, очищення металевих решіток, приямку і приміщень загального призначення (дитячих кімнат, приміщень контор тощо) | щоденно |
| 3. | Очищення підвалів, технічних поверхів та покрівель | в міру необхідності, але не менше 2-х разів на рік |
| 4. | Надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, централізованого опалення: |
| 4.1. | Проведення загальних, непередбачених та профілактичних оглядів: |
| 4.1.1. | Огляд обладнання системи централізованого опалення | 2 рази на рік |
| 4.1.2. | Огляд обладнання системи гарячого і холодного водопостачання | 2 рази на рік |
| 4.1.3. | Огляд опалювальних приладів централізованого опалення в опалювальний період | 3 рази на рік |
| 4.1.4. | Огляд запірно-регулювальної арматури централізованого опалення на горищних та у підвальних приміщеннях в опалювальний період | 3 рази на рік |
| 4.1.5. | Огляд системи водовідведення | 2 рази на рік |
| 4.2. | Система централізованого опалення: |
| 4.2.1. | Регулювання та гідравлічне випробовування систем централізованого опалення | 1 раз на рік |
| 4.2.2. | Промивання трубопроводів та приладів системи централізованого опалення | 1 раз на 4 роки |
| 4.2.3. | Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі | за необхідності |
| 4.2.4. | Поновлення сальникових ущільнень | 2 рази на рік |
| 4.2.5. | Укріплення ізоляції трубопроводів | 1 раз на рік |
| 4.2.6. | Огляд та очищення конденсаційних горщиків, інжекторів, елеваторів, змішувачів, редукційних клапанів, регулювальних кранів та вентилів, засувок, грязьовиків, повітрозбірників, компенсаторів, вантузів у міжопалювальний період | 1 раз на рік |
| 4.2.7. | Очищення від накипу запірної арматури | 1 раз на рік |
| 4.2.8. | Закріплення трубопроводів | за необхідності |
| 4.2.9. | Консервація та розконсервація системи централізованого опалення | 2 рази на рік |
| 4.2.10. | Оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна в опалювальний період | 2 рази на рік |
| 4.2.11. | Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях | 1 раз на 3 роки |
| 4.2.12. | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | 2 рази на рік |
| 4.2.13. | Очищення від бруду та іржі розширювального бака, часткове відновлення його теплоізоляції | 1 раз на рік |
| 4.2.14. | Протирання пробкових кранів | не рідше 1 разу на 4 роки |
| 4.2.15. | Ліквідація повітряних пробок в системі централізованого опалення | за необхідності |
| 4.3. | Системи холодного водопостачання, водовідведення: |
| 4.3.1. | Регулювання та гідравлічне випробування систем водопостачання | 2 рази на рік |
| 4.3.2. | Ущільнення згонів | 2 рази на рік |
| 4.3.3. | Усунення засмічень внутрішньо- будинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків | 2 рази на рік |
| 4.3.4. | Протирання пробкових кранів змішувачів | не рідше 1 разу на 4 роки |
| 4.3.5. | Поновлення сальникових ущільнень | 2 рази на рік |
| 4.3.6. | Установлення обмежувачів-дросельних шайб | за необхідності |
| 4.3.7. | Закріплення трубопроводів | 2 рази на рік |
| 4.3.8. | Перевірка несправностей каналізаційних витяжок | 2 рази на рік |
| 4.3.9. | Утеплення зовнішніх водорозбірних кранів та колонок | 1 раз на рік |
| 4.3.10. | Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб | 1 раз на рік |
| 4.3.11. | Очищення, промивання, знезараження водонапірних баків на горищах будівель | 2 рази на рік |
| 4.3.12. | Установлення у кришці ревізій гумових прокладок | 1 раз на 4 роки |
| 4.3.13. | Очищення трубопроводу без ізоляції | за необхідності |
| 4.4. | Система гарячого водопостачання: |
| 4.4.1. | Регулювання та гідравлічне випробування систем гарячого водопостачання | 2 рази на рік |
| 4.4.2. | Регулювання триходових кранів | 2 рази на рік |
| 4.4.3. | Поновлення сальникових ущільнень | 2 рази на рік |
| 4.4.4. | Ущільнення згонів | 2 рази на рік |
| 4.4.5. | Укріплення ізоляції трубопроводів | 1 раз на рік |
| 4.4.6. | Огляд та очищення грязьовиків, повітрозбирачів, вантузів, компенсаторів регулювальних кранів, вентилів, засувок | 1 раз на рік |
| 4.4.7. | Очищення від накипу бойлерів, змійовиків, запірної арматури | 1 раз на рік |
| 4.4.8. | Закріплення трубопроводів | за необхідності |
| 4.4.9. | Усунення засмічень внутрішньо-будинкових систем гарячого і холодного водопостачання | 2 рази на рік |
| 5. | Технічне обслуговування конструктивних елементів і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території: |
| 5.1. | Ремонт дверних полотен під’їздів, сміттєкамер, підвалів, технічних поверхів | 1 раз на рік та в міру необхідності |
| 5.2. | Укріплення та ремонт дверних та віконних коробок у під’їздах | 1 раз на рік та в міру необхідності |
| 5.3. | Заміна розбитого віконного скла у під’їздах | 1 раз на рік та в міру необхідності |
| 5.4. | Встановлення, знімання та ремонт пружин на дверних блоках під’їздів | 1 раз на рік |
| 5.5. | Ремонт дитячих, спортивних та інших майданчиків | щороку за результатом технічного огляду |
| 5.6. | Відновлення штукатурки стін, стель, віконних та дверних відкосів окремими місцями у під’їздах | 1 раз на рік та в міру необхідності |
| 5.7. | Укріплення облицювальних плиток на підлозі в під’їздах окремими місцями | 1 раз на рік та в міру необхідності |
| 5.8. | Закладання вибоїн в цементних підлогах в під’їздах окремими місцями | 1 раз на рік та в міру необхідності |
| 5.9. | Клейове та вапняне фарбування фасадів, стін та стелі у під’їздах окремими місцями | 1 раз на рік та в міру необхідності |
| 5.10. | Масляне фарбування решіток, труб опалення, каналізації | 1 раз на рік та в міру необхідності |
| 6. | Дератизація | 1 раз на місяць |
| 7. | Дезінсекція | 1 раз на місяць |
| 8. | Вивезення твердих побутових відходів: |
| 8.1. | 9-ти та більше поверхові будинки | через день |
| 8.2. | 5-ти поверхові будинки | щоденно |
| 8.3. | Дворові контейнери | в міру накопичення |
| 9. | Технічне обслуговування ліфтів: |
| 9.1. | Обслуговування та ремонт | згідно з положенням про технічне обслуговування та ремонт ліфтів |
| 9.2. | Відновлювальні роботи | 1 доба (з негайним припиненням експлуатації) |
| 10. | Енергопостачання ліфтів | постійно (цілодобово) |
| 11. | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами: |
| 11.1. | Прибирання тротуарів від снігу, який щойно випав, у дворах, які входять у площу прибирання робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | на тротуарах - з початку снігопаду, у дворах - у той же робочий день (32 рази на рік) |
| 11.2. | Посипання піском тротуарів, дворових перехідних доріжок, зовнішніх сходів і площадок на них | у зимовий період при наявності ожеледиці 4-8 разів на місяць |
| 11.3. | Очищення тротуарів, дворових пішохідних доріжок, зовнішніх сходів на них, з перекиданням ущільненого снігу і сколу на газони та вільні ділянки території | у зимовий період 9 разів на рік у робочі дні |
| 12. | Підмітання кабін ліфтів | 4 рази на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця, субота ) |
| 13. | Миття кабін ліфтів | 1 раз на тиждень |
| 14. | Поточний ремонт покрівлі із рулонних матеріалів частково до 10% площі покрівлі будинку | щороку за результатами весінньо-осінніх техоглядів |
| 15. | Поточний р ів на рік у робочі днаобочі днаіданням ущільненого снігу і сколу на газони та вільні ділянки територіїериторіямиhhhhемонт міжпанельних швів, розчищення від старого розчину та герметизація стиків | щороку за результатами весінньо-осінніх техоглядів |
| 16. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання та водовідведення житлових будинків: |
| 16.1. | Ремонт запірної та регулюючої арматури | 1 раз на рік та після проведення ремонтних робіт |
| 16.2. | Ремонт та заміна окремих несправних фасонних частин, трапів, гідро затворів, ревізій | 1 раз на рік та після проведення ремонтних робіт |
| 16.3. | Часткова заміна трубопроводу (до 7%) при усуненні нещільностей, витоків | 1 раз на квартал |
| 16.4. | Ремонт верхньої частини колодязів із заміною розбитих кришок та люків | 2 рази на рік |
| 16.5. | Ремонт теплової ізоляції трубопроводів у місцях можливого промерзання (до 10%) | 1 раз на рік |
| 16.6. | Ремонт та заміна регулювальних кранів, вентилів, засувок | за результатами огляду в опалювальний сезон |
| 16.7. | Заміна невеликих ділянок трубопроводу (до 6%) | за результатами огляду в опалювальний сезон |
| 16.8. | Улаштування додаткових підвісок, підкладок-підставок для магістрального трубопроводу на горищі | в міру необхідності |
| 16.9. | Заміна несправних контрольно-вимірювальних приладів | 1 раз на рік |
| 16.10. | Укріплення існуючих та встановлення додаткових гачків для труб центрального опалення | 1 раз на 2 місяці |
| 17. | Обслуговування димовентиляційних каналів: |
| 17.1. | Перевірка та прочищення вентиляційних каналів | 1 раз на рік та згідно з заявками |
| 18. | Освітлення місць загального користування: |
| 18.1. | Постачання електроенергії до освітлювальних приладів в місцях загального користування | щоденно (в темний період доби) |
| 18.2. | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж електропостачання місць загального користування | протягом року згідно з графіками ППР та графіками профілактичних оглядів (1 раз в два місяці і згідно з заявками цілодобово) |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                  В. М. Бацман