# Додаток 1

# до рішення виконавчого комітету

# Южноукраїнської міської ради

# від «_17____» ___04____2018 №_87____

# НОРМИ

# витрат теплової енергії на потреби централізованого опалення                                                     житлових будинків  у місті Южноукраїнську

Южноукраїнськ  2018

- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  - Норми витрат теплової енергії на потреби централізованого опалення житлових будинків м. Южноукраїнська (далі Норми) розроблені комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» (далі                    КП ТВКГ) відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

  - Норми призначені для визначення обсягів споживання теплової енергії на потреби централізованого опалення житлових будинків в період до моменту встановлення в цих будинках вузлів комерційного обліку теплової енергії.

  - Норми розроблені відповідно до наступних нормативних документів:

- Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні,  КТМ 204 Україна 244-94 (далі  КТМ 204).

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія.

- Правила користування тепловою енергією, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 №1198.

- Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №630.

- ДБН В.2.2-15-2005. Державні будівельні норми України. Будівлі та споруди. Житлові будинки. Основні положення.

- ДБН В.2.6-31:2006. Державні будівельні норми України. Конструкція будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель.

- ДБН В.2.5-67:2013. Державні будівельні норми України. Опалення, вентиляція та кондиціонування.

- ДБН В.2.5-39:2008. Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі.

- Режимна карта роботи теплової мережі м. Южноукраїнська, №12-230РК.

  - Норми підлягають перегляду при зміні вимог нормативних документів, на підставі яких вони розроблені.

  - Відповідальним за виконання п. 1.4. являється КП ТВКГ.

  - Норми – це витрата теплової енергії для нормального опалення житлового фонду (підтриманні в опалювальному приміщення температури 200С) з розрахунку на  1 м2 загальної опалювальної площі.

  - Норми відповідно до КТМ 204 класифіковані за наступними групами: житлові будинки, що мають 1-2 поверхи; житлові будинки, що мають 3-4 поверхи; житлові будинки, що мають 5 і більше поверхів.

  - У разі, коли фактична температура повітря в опалювальних приміщеннях за умовами їх утеплення є нижче нормативної, плата за опалення зменшується відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

  - Загальна опалювальна площа житлових будинків визначається відповідно до п.2.2.9  КТМ 204.

  - В будинках садибного типу точкою передачі теплової енергії споживачу є місце підключення мережі будинку до мереж КП ТВКГ, тому до об’єму спожитої теплової енергії за цими нормами додаються втрати теплової енергії в мережах споживача. Так як характеристики цих мереж значно відрізняються за діаметром і довжиною трубопроводів, способу прокладання (наземний, підземний, в приміщенні), типу теплової ізоляції тощо, розробити групову норму втрат теплової енергії через ізольовану поверхню трубопроводів теплової мережі, що належать споживачам, практично неможливо.  По цій причині нормативні втрати теплової енергії через ізольовану поверхню трубопроводів теплової мережі для кожного окремого споживача обчислюються відділом збуту КП ТВКГ індивідуально за допомогою спеціального програмного забезпечення.

  - Якщо в одного споживача є окремо стоячі будинки садибного типу одно-двоповерхові чи  трьох-чотирьох поверхові, то до кожної групи будинків застосовується індивідуальна норма витрат тепла на опалення.

  - Якщо у споживача опалюється підвальне (напівпідвальне) приміщення чи приміщення в цокольному поверсі, то при розрахунках за спожиту теплову енергію до опалювального об’єму приміщення, що знаходиться нижче рівня землі, застосовується коригуючий коефіцієнт 0,4.

- РОЗРАХНОК НОРМ ВИТРАТ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ  НА ОПАЛЕННЯ

2.1. Річні витрати теплової енергії на опалення житлового будинку визначаються за формулою:

,    Гкал                                                                                     (1)

де:  -  норма річної витрати теплової енергії на опалення житлового будинку, визначається за формулою:

,   Гкал/м2                                                                                (2)

S - опалювальна площа будинку, м2 ;

норма річної витрати теплової енергії на опалення житлового будинку за таблицею 7.1 КТМ 204, прийнята по м. Вознесенську Миколаївської області, як найближчому до м. Южноукраїнська населеному пункту. Для одно-двоповерхових будинків складає 0,361 Гкал/м2, трьох-чотирьох поверхових будинків –  0,206 Гкал/м2, п’яти - та більше поверхових будинків – 0,132 Гкал/м2;

- коефіцієнт приведення норми річної витрати теплової енергії ,  яка була визначена при середній температурі зовнішнього повітря в опалювальному періоді мінус 0,4оС, до середньої температури зовнішнього повітря за                                     ДСТУ-Н Б В.1.1-27 рівної  0,3 оС.   Коефіцієнт  дорівнює:

= (18-0,3)/(18-(-0,4)) = 0,9619         (3)

-  коефіцієнт приведення норми річної витрати теплової енергії ,  яка була визначена при тривалості  опалювального періоду 176 діб, до тривалості опалювального періоду за ДСТУ-Н Б В.1.1-27 рівної 172 доби.  Коефіцієнт   дорівнює:

= 172/176 = 0,9773                                                       (4)

-  коефіцієнт приведення норми річної витрати теплової енергії ,  яка була визначена при усередненій розрахунковій температурі повітря всередині приміщення  18 оС, до усередненої розрахункової температури повітря всередині приміщення 20 оС.  Коефіцієнт  дорівнює:

(5)

- усереднена розрахункова температура внутрішнього повітря опалювальних житлових будинків згідно КТМ 204,

- середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період за                      ДСТУ-Н Б В.1.1-27, приймається рівною 0,3оС;

- середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період за КТМ 204, приймається рівною мінус 0,4оС;

тривалість опалювального періоду за ДСТУ-Н Б В.1.1-27, приймається рівною 172 доби;

тривалість опалювального періоду за КТМ 204,  приймається рівною 176 діб;

- усереднена розрахункова температура внутрішнього повітря опалювальних житлових будинків, приймається відповідно до ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.5-39,                        ДБН В.2.5-67 та ДБН В.2.6-31 рівною 20оС.

2.2. Підставивши числові значення складових у формулу 2 отримаємо норму річної витрати теплової енергії на опалення 1 м2 площі житлових будинків у м. Южноукраїнську, а саме:

- для одно-двоповерхових будинків

Гкал/м2 ;

- для  трьох-чотирьох поверхових будинків

Гкал/м2 ;

- п’яти - та більше поверхових будинків

Гкал/м2.

2.3. Норма витрат теплової  енергії на потреби опалення за місяцями опалювального періоду визначається за формулою:

,    Гкал/м2                                 (6)

де:  -  норма річної витрати теплової енергії на опалення 1 м2 площі житлових будинків, Гкал/м2, визначається в п. 2.2;

– те ж, що і в п. 2.1;

– температура зовнішнього повітря в i-тому місяці, оС, приймається відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27;

– тривалість опалювального періоду в i-тому місяці, діб, приймається  відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27.

  - Підставивши числові значення величин в формулу 6 отримаємо місячні нормативні витрати теплової енергії на опалення житлових будинків. Ці нормативні витрати наведені в таблиці 1.

2.5. Якщо фактична температура зовнішнього повітря та протяжність опалювального періоду у розрахунковому періоді (місяці) відрізняються від вказаних в таблиці 1, а також якщо фактична температура теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводах теплової мережі відрізняється від температур, визначених відповідно до «Режимної карти роботи теплової мережі м. Южноукраїнська», то нормативні питомі витрати теплової енергії на опалення підлягають коригуванню на фактичні умови по формулі 7.

Таблиця 1. Нормативні витрати теплової енергії на опалення житлових будинків за місяцями опалювального періоду

| Показник | Період |
| --- | --- |
|  | січень | лютий | березень | квітень | жовтень | листопад | грудень | рік |
| Температура зовнішнього повітря ), оС | -4,3 | -3,0 | 1,5 | 9,3 | 8,9 | 2,9 | -1,9 | 0,3 |
| Протяжність опалю-вального періоду , діб | 31 | 28 | 31 | 9 | 12 | 30 | 31 | 172 |
| Питомі нормативні витрати тепла на опалення, Гкал/м2 |  | 0,0840 | 0,0718 | 0,0640 | 0,0107 | 0,0149 | 0,0572 | 0,0757 | 0,3780 |
|  |  | 0,0480 | 0,0411 | 0,0366 | 0,0061 | 0,0085 | 0,0327 | 0,0433 | 0,2060 |
|  |  | 0,0307 | 0,0262 | 0,0234 | 0,0039 | 0,0054 | 0,0209 | 0,0276 | 0,1320 |

,                                       (7)

де:  -  норма місячної витрати теплової енергії на опалення 1 м2 площі житлових будинків, Гкал/м2, приймається за таблицею 1;

– температура повітря в опалювальних приміщеннях,  20оС;

- фактична температура зовнішнього повітря в розрахунковому періоді, оС, приймається за даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології;

-  нормативна температура зовнішнього повітря, оС, приймається за даними таблиці 1;

фактична температура теплоносія в подавальному трубопроводі теплової мережі, оС, приймається за показаннями приладів обліку теплової енергії, встановлених в тепловій мережі;

фактична температура теплоносія у зворотному трубопроводі теплової мережі, оС, приймається за показаннями приладів обліку теплової енергії, встановлених в тепловій мережі;

нормативна температура теплоносія в подавальному трубопроводі теплової мережі, оС, визначається за «Режимною картою роботи теплової мережі                               м. Южноукраїнська» в залежності від температури зовнішнього повітря;

нормативна температура теплоносія у зворотному трубопроводі теплової мережі, оС, визначається за «Режимною картою роботи теплової мережі                                           м. Южноукраїнська» в залежності від температури зовнішнього повітря;

фактична тривалість роботи теплової мережі в розрахунковому періоді, діб;

нормативна тривалість роботи теплової мережі в розрахунковому періоді, діб, приймається за даними таблиці 1.

| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  | М.В. Бацман |
| --- | --- | --- |
| Директор департаменту інфраструктури міського господарства |  | С.Г. Валюшок |
| Директор КП ТВКГ |  | В.Д. Потюк |