# НОРМИ

# витрат теплової енергії на потреби централізованого гарячого водопостачання багатоквартирних житлових будинків  у місті Южноукраїнську

Южноукраїнськ  2018

- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  - Норми витрат теплової енергії на потреби централізованого гарячого водопостачання багатоквартирних житлових будинків у м. Южноукраїнську (далі – Норми) розроблені КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» (далі КП ТВКГ) відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

  - Норми призначені для визначення обсягів витрат теплової енергії на потреби централізованого гарячого водопостачання багатоквартирних будинків, у яких не встановлені прилади обліку теплової енергії на вводах систем гарячого водопостачання.

  - Норми розроблені відповідно до наступних нормативних документів:

    - ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія [1];

    - Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарські потреби в Україні,  КТМ 204 Україна 244-94 [2];

    - Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 [3];

    - ДБН  В.2.5-64:2012. Державні будівельні норми  України. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво [4];

    - ДБН В.2.5-39:2008. Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі [5];

    - Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара, Машгиз, 1951 [6].

  - Норми підлягають перегляду при зміні вимог нормативних документів, на підставі яких вони розроблені.

  - Відповідальний за виконання п.1.4. являється КП ТВКГ.

  - Норми – це витрата теплової енергії для забезпечення нормального функціонування системи централізованого гарячого водопостачання багатоквартирних будинків (підтримання температури гарячої води у любій точці внутрішньобудинкової мережі не менше 50оС) з розрахунку на 1 м3 спожитої гарячої води в будинку.

- РОЗРАХУНОК НОРМ ВИТРАТ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

2.1.  Норма витрати теплової енергії на забезпечення відпуску споживачам 1 м3 гарячої води відповідно до [5] та [2] визначається за формулою

,  Гкал         (1)

де:   – коефіцієнт, що враховує втрати теплової енергії від трубопроводів гарячого водопостачання у будинку. Відповідно до [2], [3] та [4] для житлових будинків, обладнаних рушникосушильниками, та при розрахункових витратах води на одного мешканця 115 л/добу , а для житлових будинків, не обладнаних рушникосушильниками  -  ;

-  теплоємність води, яка відповідно до [6] дорівнює 1 ккал/(лоС);

– питома вага гарячої води, відповідно до  [6]  989 кг/м3

– температура гарячої води,  приймається  відповідно до  [4]   = 55 оС;

– температура холодної (водопровідної) води взимку та влітку, приймається відповідно до  [2] оС, оС.

2.2.  Таким чином, питомі витрати теплової енергії на 1 м3 гарячої води, спожитої в житлових будинках, не оснащених рушникосушильниками, складають в опалювальному періоді 0,0544 Гкал/м3, в міжопалювальному періоді –  0,0435  Гкал/м3.

2.3.  Втрати теплової енергії від внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання, що має циркуляційний трубопровід та рушникосушильники, практично не залежать від обсягів спожитої мешканцями будинку гарячої води, тому при зменшенні обсягів споживання гарячої води одним мешканцем  коефіцієнт К у формулі (1) повинен збільшуватись, а при збільшенні – зменшуватись.

2.4.  Розв’язуючи рівняння (1) відносно К та  при граничних умовах отримаємо ці величини для різних обсягів споживання гарячої води одним мешканцем. Результати розрахунків наведені в таблиці.

| Споживання гарячої води одним мешканцем (gгв), л/добу | Коефіцієнт К | Норми витрат теплової енергії на забезпечення відпуску 1 м3 гарячої води (, Гкал/м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Опалювальний період | Міжопалювальний період |
| 5 | 5,60 | 0,2769 | 0,2215 |
| 7 | 4,29 | 0,2119 | 0,1695 |
| 10 | 3,30 | 0,1632 | 0,1305 |
| 12 | 2,93 | 0,1442 | 0,1154 |
| 15 | 2,53 | 0,1253 | 0,1002 |
| 20 | 2,15 | 0,1063 | 0,0851 |
| 25 | 1,92 | 0,0949 | 0,0760 |
| 30 | 1,77 | 0,0874 | 0,0699 |
| 35 | 1,66 | 0,0819 | 0,0656 |
| 40 | 1,58 | 0,0779 | 0,0623 |
| 45 | 1,51 | 0,0747 | 0,0598 |
| 50 | 1,46 | 0,0722 | 0,0578 |
| 55 | 1,42 | 0,0701 | 0,0561 |
| 60 | 1,38 | 0,0684 | 0,0547 |
| Споживання гарячої води одним мешканцем (gгв), л/добу | Коефіцієнт К | Норми витрат теплової енергії на забезпечення відпуску 1 м3 гарячої води (, Гкал/м3 |
|  |  | Опалювальний період | Міжопалювальний період |
| 70 | 1,33 | 0,0657 | 0,0526 |
| 80 | 1,29 | 0,0637 | 0,0509 |
| 90 | 1,26 | 0,0621 | 0,0497 |
| 100 | 1,23 | 0,0608 | 0,0487 |
| 107 | 1,21 | 0,0601 | 0,0481 |
| 115 | 1,20 | 0,0593 | 0,0475 |
| 125 | 1,18 | 0,0585 | 0,0468 |
| 150 | 1,15 | 0,0570 | 0,0456 |

2.5.  В додатках 1, 2 до розрахунку норм, норми витрат теплової енергії на забезпечення відпуску 1 м3 гарячої води представлені у вигляді графічних залежностей, а для зручності їх використання при розрахунках за допомогою обчислюваної техніки - у вигляді наступних формул:

    - в опалювальному періоді

, Гкал/м3                        (2)

    - в міжопалювальному періоді

, Гкал/м3                       (3)

де:   – обсяг споживання гарячої води за добу одним мешканцем, л/добу, визначається за формулою (4). Якщо обсяг спожитої мешканцем гарячої води менше 1 л/добу, приймається 1 л/добу.

,  л/добу                      (4)

де  – обсяг фактично спожитої гарячої води в розрахунковому місяці за показаннями квартирних засобів обліку, м3;

– кількість мешканців, що проживає в даній квартирі;

кількість діб в розрахунковому періоді.

2.6.  Обсяги теплової енергії, спожитої багатоквартирним житловим будинком в розрахунковому місяці з гарячою водою,  визначається за формулою

,   Гкал       (5)

де:   ,  – норми витрат теплової енергії на забезпечення відпуску 1 м3 гарячої води в i-й квартирі в опалювальний та міжопалювальний періоди за розрахунковий місяць, Гкал/м3;

,  - протяжність опалювального та міжопалювального періодів в розрахунковому місяці, діб;

-  протяжність розрахункового періоду, діб;

- обсяг фактично спожитої гарячої води в розрахунковому місяці за показаннями  засобів обліку, встановлених в  i-й квартирі, м3;

кількість квартир в багатоквартирному житловому будинку.

2.7.  Витрати теплової енергії з гарячою водою в будинках, в яких системи централізованого гарячого водопостачання обладнані вузлами обліку теплової енергії, приймаються за показаннями цих вузлів обліку.

| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  | М.В. Бацман |
| --- | --- | --- |
| Директор департаменту інфраструктури міського господарства |  | С.Г. Валюшок |
| Директор КП ТВКГ |  | В.Д. Потюк |

# Text boxes

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від

«__17__»  ___04__ 2018  № __87____