| ПОГОДЖЕНО Рішення___________________________ __________________________________ __________________________________ (найменування органу місцевого самоврядування) |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Генеральний директор ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» _________________В.А. Лісніченко «_____» ___________ 20____ року |
| --- | --- | --- |
| від ____________ №_______________ |  |  |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»

на 2019 рік

у сфері теплопостачання

Зміст

1. Інформаційна картка ліцензіата	3

2. Пояснювальна записка.	5

3. Опис заходів. Реконструкція ділянки резервної теплотраси «АЕС-місто»	9

4. Техніко-економічне обґрунтування	14

5. Додатки 3, 4	17

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

ліцензіата до інвестиційної програми у сфері теплопостачання
на 2019

ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»

- Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | Відокремлений підрозділ «Южно – Українська АЕС» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1982 |
| Форма власності | Державне підприємство |
| Місце знаходження | 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3 |
| Код за ЄДРПОУ | 24584661 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Недашковський Юрій Олександрович, Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» |
| Тел., факс, е-mail | тел.: 277-78-83, 201-09-09, факс: 277-78-83, e-mail: l.kuzmenko@direkcy.atom.gov.ua; l.timko@direkcy.atom.gov.ua |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (№, дата видачі, строк дії) | Серія АЕ, № 575876 від 10.02.2015, 19.12.2014 - 18.12.2019 |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 164 875 664 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 8 465 958,73 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 3 358,29 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | відсутня |

- Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Зменшення витрат, зниження втрат ресурсів, поліпшення умов транспортування теплової енергії, підвищення надійності постачання теплової енергії населенню міста та стороннім споживачам |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 2019 р. |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат (для довгострокових програм) | Закупка ТМЦ, прведення будівельно-монтажних робіт |

- Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн: | 3 358,29 |
| --- | --- |
| власні кошти | 3 358,29 |
| позичкові кошти | 0 |
| залучені кошти | 0 |
| бюджетні кошти | 0 |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
| заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 3 358,29 |
| заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання») | 0 |
| інші заходи | 0 |

### 2. Пояснювальна записка

### Основними видами господарської діяльності Відокремленого підрозділу «Южно-Українська атомна електростанція» ДП «НАЕК «Енергоатом» є виробництво електричної та теплової енергії. Виробництво електричної та теплової енергії здійснюється на атомних енергоблоках, сумарна встановлена електрична потужність ЮУАЕС складає 3000 МВт. Підігрів мережної води здійснюється на теплофікаційних установках парою з відповідних відборів турбін. Циркуляція мережної води в системі теплопостачання здійснюється за допомогою мережних насосів, що розташовані на енергоблоках 1-3.

### Цех водно-каналізаційного господарства та теплових мереж ВП «Южно-Українська АЕС» здійснює ліцензовану діяльність із транспортування теплової енергії магістральними та розподільчими тепловими мережами загальною протяжністю 49,931 км у однотрубному обчисленні, більшість з яких введена в експлуатацію у 1977-1990 p.p.

### Відключення ділянок теплових мереж при виведенні в ремонт здійснюється засувками на магістральних та розподільчих теплових мережах. У ліцензійній діяльності із транспортування теплової енергії не задіяні центральні та індивідуальні теплові пункти. Насосне та інше технологічне обладнання, на роботу якого витрачається електрична енергія, при транспортуванні теплової енергії не використовується.

### Облік теплової енергії здійснюється за приладами обліку на межі проммайданчику АЕС, після центрального теплового пункту та власними приладами вимірювання з боку споживача. Усі зазначені об'єкти не відносяться до ліцензійної діяльності із транспортування та постачання теплової енергії.

### На підставі системного аналізу поточного стану теплових мереж за параметрами: ступінь зносу, величина втрати ресурсу, кількість і тривалість аварійних ситуацій, визначені пріоритетні напрямки інвестування та основна мета реалізації інвестиційної програми відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», а саме:

### 1. Оптимізація у кількісному та якісному відношенню теплопостачання споживачів, енергозбереження та підвищення надійності постачання тепловою енергією населення міста Южноукраїнськ і сторонніх споживачів.

### 2. Зниження виробничих витрат шляхом підвищення економічної ефективності виробництва та постачання теплової енергії, впровадження сучасних технологій.

### 3. Підвищення якості послуг теплопостачання.

### 4. Зниження теплових втрат при передачі тепла споживачам.

### 5. Забезпечення відповідності послуг з передачі теплової енергії сучасним санітарно-епідеміологічним і екологічним вимогам.

### Визначене наступне:

### 1. За результатами контролю технічного стану та експертного обстеження трубопроводів, магістральні теплові мережі ВП ЮУАЕС в даний час знаходяться у задовільному стані, окрім дільниці теплотраси від К-3 до місця врізання на базу ЦВКГ та ТМ, яка згідно висновку експертного обстеження Миколаївського ЕТЦ не може експлуатуватися за проектними параметрами теплоносія. Теплотраса Ду 400 має паспортний робочий тиск 1.6 МПа, та з урахуванням зношеності робочий тиск обмежено до 1.24 МПа, що є мінімально допустимою межею, та ледве забезпечує експлуатаційні параметри. Розподільчі теплові мережі знаходяться у задовільному стані, та потребують проведення поточних ремонтних робіт. Необхідність капітального ремонту із заміною великих ділянок трубопроводів відсутня.

### 2. За результатами аналізу техніко-економічних показників, у 2018 р. втрати теплової енергії склали 7,76 % від повного відпуску теплової енергії з колекторів. Це свідчить про високу ефективність теплової ізоляції. Але враховуючи тривалий термін використання (25-35 років), теплова ізоляція на окремих ділянках трубопроводів, потребує заміни. Доцільність заміни теплової ізоляції може бути визначена виходячи із техніко-економічних розрахунків, виконаних на підставі тепловізійного обстеження теплових мереж.

### 3. Існуюча транспортна техніка та обладнання, що використовується для виконання ремонтних робіт знаходиться в задовільному стані.

### Інвестиційною програмою передбачається реалізація проекту реконструкції резервної ділянки теплотраси «АЕС – Місто». Трубопроводи в процесі експлуатації зазнали дію корозії в результаті чого товщина стінок зменшилась до критичних значень. У відповідності до первинного проекту ділянка теплотраси прокладена під тротуарною доріжкою, причому глибина укладання складає 3м, зважаючи на вищезазначене було прийнято технічне рішення про заміну ділянки трубопроводу та переносу місця пролягання теплотраси.

### Передбачено улаштування ділянки теплотраси АЕС - Місто від К-3 до точки врізання в трубопровід на базу ЦВКХ и ТС, має довжину в плані 1541м і розташована на незабудованій частині міста уздовж автодороги «Первомайськ – Вознесенськ». Трубопроводи прокладаються уздовж автодороги на низьких з/б опорах, переходи через автодорогу - під землею, по мосту через Ташлицьке водосховище - в існуючих з/б лотках.

### Теплотраса запроектована в дві нитки з труб ( 530 мм, ( 426 мм.

### Передбачається заміна трубопроводу тепломережі на ділянці від компенсатора К3 до компенсатора К7, винесення на поверхню підземних ділянок теплотраси від ОП97 до врізання на базу ЦВКХ та ТС, а також заміну прямого і зворотного трубопроводів на мосту через Ташлицьке водосховище, на перетині з під'їзною автодорогою на АЕС і на переході над залізничними коліями.

Відповідно до погодженої Інвестиційної програми у сфері теплопостачання на 2018 рік реалізовано: захід «Реконструкція ділянки резервної  теплотраси «АЕС-місто», укладено договір з ТОВ "ЗАВОД СТАЛЕВИХ ПРОФІЛІВ" № 53-123-01-18-04830 від 02.11.18; захід «Улаштування приладів обліку теплової енергії», договір з ПАТ "САНТЕХКОМПЛЕКТ" № 53-123-01-18-04947 від 12.12.18, В результаті відкритих торгів отримано економію в розмірі 832 715,92 грн без ПДВ, яка планується використатися в 2019 році для реалізації заходу Реконструкція ділянки резервної теплотраси «АЕС-місто», будівельно-монтажні роботи з дозакупівлею трубопроводу ( 530 мм.

### Теплоносієм служить вода з параметрами Р=1,6 МПа, Т=150-70°С

### Трубопроводи планується виготовити із сталевих прямошовних електрозварних труб ГОСТ 10705-80, марка сталі Ст. 20 ГОСТ 1050-88.

### Трубопроводи прокладаються над землею на низьких опорах.

### При перетині з автодорогою і при перетині моста через Ташлицьке водосховище трубопроводи прокладаються в існуючих каналах.

### Компенсація теплових подовжень здійснюється П-образними компенсаторами і кутами повороту траси.

### Для теплової ізоляції трубопроводів передбачено використання мінераловатних теплоізоляційних матів.

### Утримання і збереження в працездатному стані систем теплопостачання, що ґрунтується на проведені попереджувальних ремонтних робіт, планових заходів з капітального ремонту і заміні окремих ділянок мереж теплопостачання, не входить в дану інвестиційну програму, оскільки є поточною виробничою діяльністю Відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

### Основним очікуваним результатом реалізації інвестиційної програми буде - забезпечення надійності і стабільності роботи системи теплопостачання на наступні осінньо-зимові періоди.

### Виходячи з технічного стану основних фондів, принципів економічної ефективності та доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням їх впливу на рівень тарифів заходами по розвитку системи теплопостачання Відокремленого підрозділу «Южно-Української АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», основним предметом інвестиційної програми є реконструкція ділянки резервної теплотраси АЕС-Місто згідно розрахунку договірної вартості виконання робіт сформованого в рамках доведених граничних коштів.

# Узагальнена технічна характеристика об’єктів теплопостачання (технічний паспорт)

# за 2017 рік

| № з/п | Найменування та характеристика обладнання об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний | у тому числі |
|  |  |  |  | відпрацювали нормативний термін експлуатації / прилади обліку, що потребують повірки | аварійні (не придатні до експлуатації) / прилади обліку, що підлягають заміні |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
| І. Виробництво теплової енергії |
| ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії |
| 13 | Протяжність магістральних теплових мереж за видами прокладання, у тому числі: | км | 45,18 | 32,89 | 0,00 |
| 13.1 | підземна канальна | км | 3,26 | 2,52 | 0,00 |
| 13.2 | підземна безканальна | км | 0,29 | 0,25 | 0,00 |
| 13.3 | на відкритому повітрі | км | 41,63 | 30,13 | 0,00 |
| 14 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж за видами прокладання, у тому числі: | км | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | підземна канальна | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | підземна безканальна | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | на відкритому повітрі | км | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Протяжність мереж ГВП за видами прокладання, у тому числі: | км | - |  |  |
| 16 | Загальна кількість центральних теплових пунктів (ЦТП) | шт. | - |  |  |
| 17 | Загальна кількість індивідуальних теплових пунктів (ІТП) | шт. | - |  |  |
| 18 | Обладнання ЦТП та ІТП | х | х | х | х |
| 19 | Електропостачання та системи управління | х | х | х | х |
| 20 | Прилади обліку теплової енергії та ГВП | х | х | х | х |
| 20.1 | Загальна кількість приєднаних об'єктів до систем теплопостачання, у тому числі: | шт. | 101 |  |  |
| 20.2 | Загальна кількість об'єктів, забезпечених будинковими приладами обліку теплової енергії, у тому числі: | шт. | 26 | 0 | 0 |
| 20.2.1 | житлові будинки (багатоквартирні) | шт. | 0 |  |  |
| 20.2.2 | бюджетні установи | шт. | 0 |  |  |
| 20.2.3 | релігійні організації | шт. | 0 |  |  |
| 20.2.4 | інші споживачі | шт. | 26 | 0 | 0 |
| 20.3 | Загальна кількість об'єктів, забезпечених будинковими приладами обліку ГВП, у тому числі: | шт. | 0 |  |  |
| 20.4 | Загальна кількість встановлених будинкових приладів обліку теплової енергії, у тому числі на: | шт. | 26 | 0 | 0 |
| 20.4.1 | житлових будинках (багатоквартирні) | шт. | 0 |  |  |
| 20.4.2 | бюджетних установах | шт. | 0 |  |  |
| 20.4.3 | релігійних організаціях | шт. | 0 |  |  |
| 20.4.4 | інших споживачах | шт. | 26 | 0 | 0 |
| 20.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, в тому числі на: | шт. | 75 | х | х |
| 20.5.1 | житлових будинках (багатоквартирні) | шт. | 0 | х | х |
| 20.5.2 | бюджетних установах | шт. | 0 | х | х |
| 20.5.3 | релігійних організаціях | шт. | 0 | х | х |
| 20.5.4 | інших споживачах | шт. | 75 | х | х |
| 20.6 | Загальна кількість встановлених будинкових приладів обліку ГВП, у тому числі на: | шт. | 0 |  |  |
| 20.7 | Загальна кількість приладів обліку ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, в тому числі на: | шт. | 0 | х | х |
| 20.8 | Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, у тому числі: | Гкал | 348 238 |  |  |
| 20.8.1 | для потреб населення | Гкал | 0 |  |  |
| 20.8.2 | для потреб бюджетних установ | Гкал | 0 |  |  |
| 20.8.3 | для потреб релігійних організацій | Гкал | 0 |  |  |
| 20.8.4 | для потреб інших споживачів | Гкал | 348 238 |  |  |
| 20.9 | Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам за приладами обліку, у тому числі: | Гкал | 307 442 |  |  |
| 20.9.1 | для потреб населення | Гкал | 0 |  |  |
| 20.9.2 | для потреб бюджетних установ | Гкал | 0 |  |  |
| 20.9.3 | для потреб релігійних організацій | Гкал | 0 |  |  |
| 20.9.4 | для потреб інших споживачів | Гкал | 307 442 |  |  |
| 21 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 12 |  |  |
| 21.1 | спецтехніка | шт. | 10 |  |  |
| 21.2 | вантажні автомобілі | шт. | 2 |  |  |
| 21.3 | легкові автомобілі | шт. | 0 |  |  |
| 22 | Опалювальна площа споживачів групи населення, у тому числі: | тис. кв. м | 0 | х | х |
| 22.1 | з приладами обліку | тис. кв. м | 0 |  |  |
| 22.2 | без приладів обліку | тис. кв. м | 0 |  |  |
| 23 | Забезпечення гарячою водою споживачів групи населення (за нормою) | тис. осіб | 0 | х | х |
| 24 | Приєднане теплове навантаження за категоріями споживачів: | Гкал/год | 180,81 | х | х |
| 24.1 | населення | Гкал/год | 0 | х | х |
| 24.2 | бюджетні установи | Гкал/год | 0 | х | х |
| 24.3 | релігійні організації | Гкал/год | 0 | х | х |
| 24.4 | інші споживачі | Гкал/год | 180,81 | х | х |
| 25 | Приєднане максимальне теплове навантаження системи опалення за категоріями споживачів: | Гкал/год | 155,13 | х | х |
| 25.1 | населення | Гкал/год | 0 | х | х |
| 25.2 | бюджетні установи | Гкал/год | 0 | х | х |
| 25.3 | релігійні організації | Гкал/год | 0 | х | х |
| 25.4 | інші споживачі | Гкал/год | 155,13 | х | х |
| 26 | Приєднане теплове навантаження системи ГВП за категоріями споживачів: | Гкал/год | 25,68 | х | х |
| 26.1 | населення | Гкал/год | 0 | х | х |
| 26.2 | бюджетні установи | Гкал/год | 0 | х | х |
| 26.3 | релігійні організації | Гкал/год | 0 | х | х |
| 26.4 | інші споживачі | Гкал/год | 25,68 | х | х |
| 27 | Приєднане навантаження системи вентиляції | Гкал/год | 0 | х | х |
| 28 | Приєднане навантаження пари | Гкал/год | 0 | х | х |
| 29 | Фактичні річні втрати теплової енергії (до обсягу теплової енергії, поданої в мережу) | тис. Гкал | 29,1 | х | х |
|  |  | % | 7,71 | х | х |
| 30 | Витрати електроенергії на транспортування 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з мереж | кВт год/Гкал | 0 | х | х |
| 31 | Витрати води на підживлення теплових мереж на 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з мереж | м³/Гкал | 0,245 | х | х |
| 32 | Втрати теплової енергії на одиницю довжини трубопроводів теплових мереж | Гкал/пог. м | 0,582 | х | х |
| х - ліцензіатом не заповнюються |  |  |  |  |

### 3. Опис заходів реконструкції ділянки резервної теплотраси «АЕС-місто»

### Реконструкція ділянки резервної теплотраси «АЕС-місто». Будівельно-монтажні роботи

Основні витрати при експлуатації трубопроводів теплових мереж в надпроектні терміни – витрати на проведення аварійних ремонтів при проривах трубопроводів.

За первинним проектом трубопровід резервної тепломережі на ділянці від ОП97 до врізання на базу ЦВКХ і ТС виконаний в підземному виконанні з укладанням уздовж автодороги «Первомайськ – Вознесенськ», під тротуаром. Дія робочого середовища з параметрами Р=1,6 МПа, Т=150-70°С впродовж тридцятирічного терміну привело до стоншування і корозійного зносу стінок трубопроводу. З досвіду експлуатації даного трубопроводу прориви відбуваються як мінімум двічі на рік. Вартість проведення ремонтних робіт на ділянці підземного залягання вимагає великого обсягу коштів у порівнянні з усуненням аналогічної аварії на ділянці цього ж трубопроводу, але наземного розташування.

Досягнення економічного ефекту від винесення теплотраси на поверхню і укладання на опори складе тільки за рахунок зменшення приведених експлуатаційних витрат. Така економія досягається за рахунок відсутності земляних робіт, робіт по демонтажу і відновленню лотків, розбирання і збирання тротуарного покриття при виконанні ремонтних робіт. Додатковий ефект буде від заміни старої теплоізоляції на нову, зменшення внутрішньої шорсткості трубопроводу – зменшення гідравлічного опору при транспортуванні теплоносія.

Вартість реалізації проекту реконструкції ділянки резервної теплотраси за рахунок амортизаційних нарахувань, складає 3 358,29 тис. грн.

Техніко-економічні розрахунки проводяться для визначення з декількох можливих варіантів найбільш оптимального рішення для заданих конкретних умов постановки завдання, повних капітальних і експлуатаційних витрат по проектованому варіанту, собівартості тепла, що відпускається, тощо.

Раціональні оптимальні рішення знаходяться по мінімуму приведених витрат, які при завершенні будівництва об'єкту в продовж одного року визначаються по формулі:

І – щорічні експлуатаційні витрати на об'єкт після повного пуску його в роботу, грн./рік;

Квк – повні капітальні вкладення, грн.;

Ен – нормативний коефіцієнт ефективності, при впровадженні нової техніки 0,15 1/рік.

- Розрахунок теплової мережі наземної прокладки із застосуванням мінераловатної теплоізоляції.

1.1. Капіталовкладення в теплову мережу.

Цтр – ціна труб з ізоляцією, грн.;

αт-з – відрахування на транспортні витрати 0,15;

Змонт – вартість монтажних робіт, грн.;

1.1.1. Ціна матеріалу для наземної прокладки тепломережі складається з ціни труб і ціни ізоляції.

Цтруби – ціна одного погонного метра труби, грн./пог м;

Цізол – ціна ізоляції для одного погонного метра труби, грн./пог м;

l – довжина ділянки трубопроводу, м;

Цmр = (2 х (3092+265,32)) х 801,73 = 5 383 328,33 грн

1.1.2. Вартість монтажних робіт.

Монтажні роботи включають земляні, укладання, ізоляційні роботи, зварка стиків, випробування. По прейскурантних цінах роботи по монтажу одного погонного метра теплової траси ізоляції складають Цмонт=2356,295 грн./п. м;

Вмонm = Цмонm х L  = 2356,295 х 801,73 = 1 889 112,39 грн

Квк = 5 383 328,33 х (1 + 0,15) + 1 889 112,39 = 8 079 939,97 грн

1.2. Експлуатаційні щорічні витрати.

Врем – витрати на ремонт теплотраси, грн./рік;

ВЗП – витрати на обслуговування, грн./рік;

αСС – відрахування на соціальне страхування 0,365;

αдод – відрахування на додаткову заробітну плату, aдоп=0,2;

Вам – амортизаційні відрахування, грн./рік;

Ввтр – втрати тепла в трубопроводах, грн./рік.

1.2.1. Амортизаційні відрахування

Рам – норма амортизації, 1/рік;

Квк – повні капітальні вкладення, грн.

n – термін амортизації, рік.

Вам = 0,05 х 8 079 939,97 = 403 996,99 грн./рік

1.2.2. Витрати на ремонт теплотраси.

Врем = 2 х 13689,9 = 27 379,8 грн./рік

1.2.3. Витрати на обслуговування

n – кількість чоловік обслуговуючих теплотрасу, до них відноситься слюсар теплових мереж в кількості 8 чол.;

Ззп1 – заробітна плата однієї людини, грн./міс.

Взп  = 8 х 0,1944 х 7561,6 = 11 759,8 грн./міс

1.2.4. Річні втрати тепла в тепломережі

Qвтр – питомі теплові втрати в рік, Гкал/рік*м;

l – довжина ділянки тепломережі, м;

Цте – тариф на теплову енергію, грн./Гкал.

Ввmр = 0,464 х 801,73 х 86 = 31 992,23 грн./рік

Експлуатаційні щорічні витрати.

І = 27 379,9 + 11 759,8 х (1+0,365) х (1+0,2) + 403 996,99 + 31 992,23 =

= 482 631,67 грн./рік

1.3. Приведені витрати теплової мережі

Впр =  482 631,67  + 0,15 х 8 079 939,97  = 1 694 622,67 грн./рік

2. Розрахунок теплової мережі наземної прокладки із застосуванням попередньо ізольованих трубопроводів.

2.1. Капіталовкладення в теплову мережу.

Цтр – ціна труб з ізоляцією, грн.;

αт-з – відрахування на транспортні витрати 0,15;

Змонт – вартість монтажних робіт, грн.;

2.1.1. Ціна матеріалу для наземної прокладки тепломережі складається з ціни ізольованої труби.

Цтр_із – ціна одного погонного метра труби, (Ст 426/560 ППУ-SPIRO), грн./пог м;

l – довжина ділянки трубопроводу, м;

Цmр = 2 х 7176 х 801,73 = 11 506 428,96 грн.

2.1.2. Вартість монтажних робіт.

Монтажні роботи включають земляні, укладання, ізоляційні роботи, зварка стиків, випробування. По прейскурантних цінах роботи по монтажу одного погонного метра теплової траси з ППУ-SPIRO складають Цмонт=1776,4 грн./п. м;

Вмонm = Цмонm х L  = 2 131,68 х 801,73 = 1 709 031,81 грн

Квк =  11 506 428,96  х (1+0,15) + 1 709 031,81 = 14 941 425,11 грн.

2.2. Експлуатаційні щорічні витрати.

Врем – витрати на ремонт теплотраси, грн./рік;

ВЗП – витрати на обслуговування, грн./рік;

αСС – відрахування на соціальне страхування 0,365;

αдод – відрахування на додаткову заробітну плату, aдоп=0,2;

Вам – амортизаційні відрахування, грн./рік;

Ввтр – втрати тепла в трубопроводах, грн./рік.

2.2.1. Амортизаційні відрахування

Рам – норма амортизації, 1/рік;

Квк – повні капітальні вкладення, грн.

n – термін амортизації, рік.

Вам = 0,05 х 14 941 425,11= 747 071,25 грн./рік

2.2.2. Витрати на ремонт теплотраси. Розрахункові, за даними ЦВКГтаТМ.

грн./рік

2.2.3. Витрати на обслуговування

n – кількість чоловік обслуговуючих теплотрасу, до них відноситься слюсар теплових мереж в кількості 8 чол.;

Ззп – заробітна плата однієї людини, грн./міс.

Взп = 8 х 0,1944 х 7 561,6 = 11 759,8 грн./міс

2.2.4. Річні втрати тепла в тепломережі

Qвтр – питомі теплові втрати в рік, Гкал/рік*м;

l – довжина ділянки тепломережі, м;

Цте – тариф на теплову енергію, грн./Гкал.

Ввmр = 0,464 х 801,73 х 86 = 31 992,23 грн./рік

Експлуатаційні щорічні витрати

І = 18 213,26 + 11 759,8 х (1+0,365) х (1+0,2) + 747 071,25 + 31 992,23 =

= 816 539,31 грн./рік

2.3. Приведені витрати теплової мережі

Впр = 816 539,31 + 0,15 х 14 941 425,11 = 3 057 753,07 грн./рік

З отриманого результату видно, що застосування трубопроводів в наземній прокладці з мінераловатною ізоляцією більш вигідно ніж із застосуванням попередньо ізольованих трубопроводів.

При використанні нових надійніших конструкцій не сильно зростають капітальні вкладення в теплову мережу в порівнянні з традиційними. Проте за рахунок довговічності, надійності, мінімізації теплових втрат, скорочення термінів будівництва вартість робіт по прокладці та ремонту, приведена до одного року експлуатації, зменшується.

Тому одним з основних чинників економічної ефективності застосування нових конструкцій слід рахувати не їх первинну вартість, а збільшення надійності і терміну служби трубопроводів, зниження витрат на їх технічне обслуговування та ремонти. При наземній прокладці теплових мереж відпадає необхідність улаштування дорогих каналів, будівництва камер для установки запірної арматури, великих обсягів земляних робіт та робіт з демонтажу монтажу опор зовнішнього освітлення, лотків, тротуарного та дорожнього покриттів.

Терміни проведення ремонтів в рази зменшуються при наземній прокладці теплотраси, при чому відсутня необхідність перекриття доволі «жвавого» руху автотранспорту на дорозі «Первомайськ-Вознесенск» (в тому числі регулярні перевезення працівників ВП ЮУАЕС) з улаштуванням об’їзду більше 10 км, з відповідним збільшенням витрат на паливо для транспортного підприємства ЮУАЕС.

Також використання попередньо ізольованих трубопроводів (Ст 426/560 ППУ-SPIRO) при всіх перевагах, даної конструкції теплопроводу, в даному випадку менш вигідне з низки причин:

- Вартість погонного метру Ст 426/560 ППУ-SPIRO значно вища – близько 7000 грн, звичайний трубопровід з ізоляцією мінераловатними матами близько 3600 грн, при такій вартості труби в рамках інвестиційної програми обсягу коштів вистачить на ділянку у 1,5 разів меншу;

- Через збільшений зовнішній діаметр маємо додаткові транспортні витрати при монтажу та транспортуванні і ускладнення при вантажно-розвантажувальних роботах через меншу механічну міцність покриття. При механічному пошкодженні теплоізоляція з пінополіуретану в оболонці з оцинкованої сталі ремонт більш затратний ніж при застосуванні мінераловатних матів;

- Температура теплоносія для стального попередньо теплоізольованого трубопровода 130-140 оС, а робоча температура теплоносія теплотраси «АЕС-Місто» 150 оС, режим цілорічний, що виключає використання пінополіуретанового наповнювачу;

- З вимог пожежної безпеки, що важливо при наземній прокладці, з використанням попередньо-ізольованих трубопроводів теплової мережі та беручі до уваги горючість пінополіуретану необхідні заходи по запобіганню поширенню полум'я уздовж теплопроводу при пожежі, а саме облаштування протипожежних вставок з негорючих теплоізоляційних і покривних матеріалів;

- До того ж зміна технічних рішень викличе переробку проекту та повторне проходження експертизи, що вимагатиме додаткових витрат і часу як мінімум 3 місяці з укладанням договорів, оплата, проходження експертизи тощо;

Для порівняння теплової мережі з мінераловатною ізоляцією та з попередньо-ізольованими трубопроводами в наземному виконанні визначається ефективність:

Впр1 – приведені витрати теплової мережі з мінераловатною ізоляцією трубопроводів, грн./рік;

Впр2 – приведені витрати теплової мережі з попередньо-ізольованими трубопроводами, грн./рік.

Е = 3 057 753,07 – 1 694 622,66 = 1 363 130,4 грн./рік

4. Техніко-економічне обґрунтування заходів інвестиційної програми

Вихідні дані:

Інвестиційні витрати 3 358,29 тис. грн.

- Річна економія від впровадження заходу інвестиційної програми складе 1 363,13 тис. грн.

- Ставка дисконтування – 18%

- Нормативний період окупності – 5 років.

Чиста приведена вартість

(1),

де	n – період реалізації інвестиційної програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми у роках. Згідно з Податковим кодексом України (стаття 145 п 1), мінімально допустимі строки корисного використання машин, обладнання та транспортних засобів складає 5 років;

CFk – потік коштів від впровадження інвестиційного заходу у k-тому році. Визначається як річна економія з урахуванням індексу споживчих цін виробників промислової продукції.

r – ставка дисконтування. Згідно з рекомендаціями Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг України, за ставку дисконтування приймається величина облікової ставки НБУ на момент здійснення таких розрахунків. За даними офіційного сайту НБУ, облікова ставка складає 30 %.

Ik – інвестиційні витрати у k-тому році, грн.

K – порядковий номер року, де k=1.2.3…n.

NPV = 1 363,13/(1+0,18) + 1 363,13/(1+0,18)2 + 1 363,13/(1+0,18)3 + 1 363,13/(1+0,18)4 + 1 363,13/(1+0,18)5  – 3 358,29/(1+0,18) = 1 416,68 тис. грн.

Висновок: Оскільки чиста приведена вартість інвестиційної програми значно більше нуля, виконання заходів є доцільним.

Внутрішня норма дохідності визначається як рівень ставки дисконтування, при якому чиста приведена вартість проекту дорівнює нулю.

Внутрішню норму дохідності будемо визначати шляхом підбору послідовних значень r, при яких буде вірним наступна рівність:

(2)

Згідно із розрахунками, виконаними у програмному комплексі Excel за допомогою функції «ВСД», внутрішня норма дохідності склала 109%. Розрахунок був виконаний за таким алгоритмом:

IRR=функція IRR = 31 %.

Висновок: Оскільки внутрішня норма дохідності більша за нормативну ставку дисконтування 30%, виконання заходів є доцільним.

Термін окупності проекту або дисконтований період окупності визначає кількість років, за які дисконтований потік коштів (доходів) дорівнюватиме дисконтованому обсягу інвестиційних витрат в рамках інвестиційної програми.

Для розрахунку дисконтованого періоду окупності Інвестиційної програми перерахуємо грошові потоки в вид поточних вартостей для кожного року

= (3)

На п’ятому році потік коштів від виконання інвестиційної програми перевищує вартість інвестиційних втрат CF1<I1. Це означає, що відшкодування первісних інвестиційних витрат відбудеться раніше 5 року.

Таким чином, термін окупності можна розрахувати за формулою:

= 2 846,01 / (1155,19 + 978,98 + 829,6 + 703,08 + 595,84) =  0,66 року або

7,92 міс.

Індекс прибутковості свідчить про те, скільки (за період реалізації (експлуатації) інвестиційної програми (амортизаційний період найбільш тривалого інвестиційної програми) дисконтованих коштів (доходів) від впровадження інвестиційної програми припаде на одиницю дисконтованих інвестиційних витрат:

(4)

= (2591,31 + 2196,02 + 1861,04 + 1577,15 + 1336,57) / 2 846,01 = 3,36.

Висновок: Оскільки індекс прибутковості перевищує одиницю, виконання заходів є доцільним.

Джерелом фінансування інвестицій будуть амортизаційні відрахування з транспортування теплової енергії.

Головний інженер УКБ    ________________	С.В. Луференко

Начальник ТВ УКБ	         ________________ 	О.В. Балабанов