| ПОГОДЖЕНО Рішення___________________________ __________________________________ __________________________________ (найменування органу місцевого самоврядування) |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Генеральний директор ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» |
| --- | --- | --- |
| від _____________ №_________________ |  | _______________ В.А. Лісніченко |
|  |  | «_____» ___________ 20____ року |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП «Южно-Українська АЕС»

на 2019 рік

у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

ЗМІСТ

1. Інформаційна картка ліцензіата	3

2. Пояснювальна записка	6

3. Опис заходів	14

3.1. Водопостачання.	14

3.1.1. Заміна запірної арматури. Засувка 30ч915бр Ду600	14

3.1.2. Улаштування приладів обліку з фітингами	15

3.1.3. Аналізатор нафтопродуктів «Мікран»

3.2.4. Проектно-вишукувальні роботи «Реконструкція ВОС-2»

3.2. Водовідведення	15

3.2.1. Фільтр дренажний АФТ модифікації АПМ-ТФ з фільтруючим шаром, фітингами	15

3.2.2. Реконструкція КНС. Заміна насосів

4. Техніко-економічне обґрунтування	17

5. Додатки 4, 5, 7 .	18

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми

з централізованого водопостачання та водовідведення

на 2019 рік

ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП «Южно-Українска АЕС»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

| Найменування ліцензіата | Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», відокремлений підрозділ «Южно – Українська АЕС» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1982 |
| Форма власності | Державне підприємство |
| Місце знаходження | 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3 |
| Код за ЄДРПОУ | 24584661 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Недашковський Юрій Олександрович, Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» |
| Тел., факс, е-mail | тел.: 277-78-83, 201-09-09, факс: 277-78-83, e-mail: l.kuzmenko@direkcy.atom.gov.ua; l.timko@direkcy.atom.gov.ua |
| Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення | АЕ 287995, 09.04.2015, 14.04.2015 - 13.04.2020 |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 164 875 664 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 20 793 989,5 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн без ПДВ | 2 258,85 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | - |

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційної програми | Заходи щодо забезпечення технологічного та комерційного обліку ресурсів, зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |
| --- | --- |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 2019 р. |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Організація закупівлі ТМЦ |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Закупівля ТМЦ, проектно вишукувальні роботи |

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн: |  |
| --- | --- |
| власні кошти | 2 258,85 |
| позичкові кошти | 0 |
| залучені кошти | 0 |
| бюджетні кошти | 0 |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
| заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 8,5 |
| заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 1,7 |
| заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | 0 |
| заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 43,2 |
| заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 |
| заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 |
| заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 46,6 |
| інші заходи | 0 |

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість | 6019,1 |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності | 0,52 |
| Дисконтований період окупності, міс | 2,89 |
| Індекс прибутковості | 4,14 |

2. Пояснювальна записка

Дана інвестиційна програма з реконструкції об'єктів централізованого водопостачання та водовідведення ВП «Южно-Українська АЕС» на період 2019 р. розроблена на підставі вихідних даних наданих ЦВКГтаТМ. Інвестиційна програма розроблена відповідно до чинних нормативно-правових актів і методичних матеріалів.

Інвестиційна програма включає першочергові невідкладні заходи  щодо модернізації централізованої системи водопостачання і водовідведення підпорядкованій ЦВКГтаТМ ВП ЮУАЕС. До об'єктів, охоплених заходами, відносяться в системі водопостачання – очисні споруди водопостачання, насосні станції, магістральні мережі водопроводу, система обліку ресурсів, в системі водовідведення – очисні споруди каналізації.

В умовах нестачі засобів на проведення робіт по модернізації існуючих мереж і споруд водопостачання і водовідведення, будівництву нових об'єктів водопостачання і водовідведення, витрати на реалізацію заходів Інвестиційної програми планується фінансувати за рахунок грошових коштів від здійснення ліцензованої діяльності у сфері водопостачання і водовідведення, в розмірі амортизаційних відрахувань за податковим обліком.

Основні проблеми існуючої інфраструктури – великий термін експлуатації мереж і неможливість розвитку.

Якість питної води, що подається у водопровідні мережі поселення, відповідає вимогам СанПіН 2.1.4.1074-01 «Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості води централізованих систем питного водопостачання. Контроль якості».

Основними проблемами систем водопостачання є:

використання для питного водопостачання низької за санітарно-гігієнічними показниками води р. Південний Буг;

водопровідні споруди і мережі водопроводу зношені і знаходяться в аварійному стані;

відсутність зон санітарної охорони, зокрема строгого режиму джерела водопостачання;

Система водовідведення являє собою централізовану систему водовідведення за допомогою напірних колекторів з перекачуванням до очисних споруд каналізації з подальшим очищенням стоків.

В результаті реалізації інвестиційної програми отримаємо:

1. Підвищення надійності водопостачання;

2. Підвищення якості обслуговування споживачів;

3.Енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності об’єктів централізованих систем водопостачання;

4. Зниження питомих витрат енергетичних ресурсів;

5. Буде досягнуте підвищення надійності і якості надання послуг, якості питної води;

6. Буде покращена екологічна ситуація.

Додаток 6
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів  господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

| Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП «Южно-Українська АЕС» за 2017 рік |
| --- |
| № з/п | І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання | Одиниця виміру | Загальний показник |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (*) | од. | 6 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства | осіб |  |
| 3 | Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі: | осіб |  |
| 4 | безпосередньо підключеного до мереж | осіб |  |
| 5 | яке використовує водорозбірні колонки | осіб |  |
| 6 | Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) | осіб |  |
| 7 | Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог | осіб |  |
| 8 | Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками | од. |  |
| 9 | Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10) | % | 0 |
| 10 | Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: | од. | 56 |
| 11 | населення | од. |  |
| 12 | бюджетних установ | од. |  |
| 13 | інших | од. | 56 |
| 14 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі: | % |  |
| 15 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) | % |  |
| 16 | з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100) | % |  |
| 17 | Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: | од. | 56 |
| 18 | населення | од. |  |
| 19 | бюджетних установ | од. |  |
| 20 | інших | од. | 56 |
| 21 | Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них: | % | 100 |
| 22 | населення (рядок 18/рядок 11х100) | % |  |
| 23 | бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100) | % |  |
| 24 | інших (рядок 20/рядок 13х100) | % | 100 |
| 25 | Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: | км | 101,1 |
| 26 | водоводів | км | 61,1 |
| 27 | вуличної мережі | км | 40 |
| 28 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 0 |
| 29 | Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25) | од./км | 0,55 |
| 30 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | км | 61,83 |
| 31 | водоводів | км | 44,97 |
| 32 | вуличної мережі | км | 16,86 |
| 33 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 0 |
| 34 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них: | % | 61,2 |
| 35 | водоводів (рядок 31/рядок 26х100) | % | 73,6 |
| 36 | вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100) | % | 42,2 |
| 37 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100) | % |  |
| 38 | Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом | осіб | 87 |
| 39 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання | осіб | 76 |
| 40 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000) | осіб/1000 од. | 1357 |
| 41 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) | осіб/1 км | 0,75 |
| 42 | Обсяг піднятої води за рік | тис. м³/рік | 4172,28 |
| 43 | Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому | тис. м³/добу | 10,8 |
| 44 | Обсяг закупленої води зі сторони за рік | тис. м³/рік | 0,0 |
| 45 | Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік | тис. м³/рік | 3942,63 |
| 46 | Середньодобове очищення води на очисних спорудах | тис. м³/добу | 10,8 |
| 47 | Обсяг поданої води в мережу за рік | тис. м³/рік | 3536,18 |
| 48 | Середньодобова подача води в мережу | тис. м³/добу | 9,69 |
| 49 | Обсяг реалізованої води всім споживачам за рік, у тому числі: | тис. м³/рік | 3494 |
| 50 | населенню | тис. м³/рік | 0,0 |
| 51 | Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), у тому числі: | тис. м³/рік | 412,6 |
| 52 | витрати на технологічні потреби до мережі | тис. м³/рік | 406,45 |
| 53 | витрати на технологічні потреби у мережі | тис. м³/рік | 6,15 |
| 54 | Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100) | % | 9,89 |
| 55 | Обсяг втрат води, усього (рядок 56+рядок 57), у тому числі: | тис. м³/рік | 36,03 |
| 56 | обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52) | тис. м³/рік | 0,0 |
| 57 | обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53) | тис. м³/рік | 36,03 |
| 58 | Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100) | % | 1,02 |
| 59 | Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25) | тис. м³/км | 0,36 |
| 60 | Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365) | л/добу |  |
| 61 | Водоспоживання 1 людиною на день (рядок 50/рядок 3х1000000/365) | л/добу |  |
| 62 | Кількість резервуарів чистої води, башт, колон | од. | 2 |
| 63 | Розрахунковий об’єм запасів питної води | тис. м³ | 6 |
| 64 | Наявний об’єм запасів питної води | тис. м³ | 6 |
| 65 | Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100) | % | 100,0 |
| 66 | Кількість поверхневих водозаборів | од. | 2 |
| 67 | Кількість підземних водозаборів, з них: | од. | 0 |
| 68 | кількість свердловин | од. | 0 |
| 69 | Кількість окремих свердловин | од. | 0 |
| 70 | Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69) | од. | 2 |
| 71 | Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів | од. | 1 |
| 72 | Витрати електричної енергії на підйом води | тис. кВт*год |  |
| 73 | Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води | кВт*год/м³ |  |
| 74 | Кількість комплексів очисних споруд водопостачання | од. | 1 |
| 75 | Витрати електричної енергії на очищення води | тис. кВт*год | 0 |
| 76 | Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води | кВт*год/м³ | 0 |
| 77 | Кількість насосних станцій підкачування води | од. | 0 |
| 78 | Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання | од. | 11 |
| 79 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 9 |
| 80 | Витрати електричної енергії на перекачування води | тис. кВт*год | 0 |
| 81 | Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води в мережу | кВт*год./м³ | 0 |
| 82 | Кількість приладів технологічного обліку | од. | 17 |
| 83 | Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати | од. | 3 |
| 84 | Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100) | % | 85,0 |
| 85 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | од. | 1 |
| 86 | рідкого хлору | од. | 1 |
| 87 | гіпохлориду | од. | 0 |
| 88 | ультрафіолету | од. | 0 |
| 89 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 0 |
| 90 | Кількість лабораторій | од. | 1 |
| 91 | Кількість майстерень | од. | 1 |
| 92 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | од. | 9 |
| 93 | Установлена виробнича потужність водопроводу | тис. м³/добу | 20 |
| 94 | Установлена загальна потужність водозаборів | тис. м³/добу | 86,4 |
| 95 | Установлена виробнича потужність очисних споруд | тис. м³/добу | 20 |
| 96 | Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100) | % | 48,31 |
| 97 | Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100) | % | 12,47 |
| 98 | Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100) | % | 53,86 |
| 99 | Кількість аварій на мережі водопостачання за рік | аварії | 16 |
| 100 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25) | аварії/км | 0,2 |
| 101 | Витрати електричної енергії на водопостачання за рік | тис. кВт*год | 6452 |
| 102 | Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік | тис. грн | 9260 |
| 103 | Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44)) | кВт*год/м³ | 1,64 |
| 104 | Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік | тис. грн | 31218 |
| 105 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49) | грн/м³ | 8,935 |
| 106 | Витрати на оплату праці за рік | тис. грн | 9670 |
| 107 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100) | % | 30,98 |
| 108 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100) | % | 29,66 |
| 109 | Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік | тис. грн | 0,0 |
| 110 | Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100) | % | 0% |
| 111 | Амортизаційні відрахування за рік | тис. грн | 1491 |
| 112 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | тис. грн | 870 |
| 113 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100) | % | 4,78 |
| № з/п | ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення | Одиниця виміру | Загальний показник |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (**) | од. | 1 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства | осіб |  |
| 3 | Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі: | осіб | 0 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж | осіб | 0 |
| 5 | яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків | осіб | 0 |
| 6 | Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: | од. | 25 |
| 7 | населення | од. |  |
| 8 | бюджетних установ | од. |  |
| 9 | інших | од. | 25 |
| 10 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі: | % |  |
| 11 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) | % |  |
| 12 | з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100) | % |  |
| 13 | Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод | од. | 0 |
| 14 | Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100) | % | 0 |
| 15 | Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: | км | 89,48 |
| 16 | головних колекторів | км | 66,09 |
| 17 | напірних трубопроводів | км | 14 |
| 18 | вуличної мережі | км | 9,39 |
| 19 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 0,0 |
| 20 | Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15) | од./км | 0,28 |
| 21 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | км | 31,84 |
| 22 | головних колекторів | км | 31,84 |
| 23 | напірних трубопроводів | км | 0 |
| 24 | вуличної мережі | км | 0 |
| 25 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 0 |
| 26 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них: | % | 35,58 |
| 27 | головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100) | % | 48,18 |
| 28 | напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100) | % | 0 |
| 29 | вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100) | % | 0 |
| 30 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100) | % |  |
| 31 | Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом | осіб | 75 |
| 32 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення | осіб | 71 |
| 33 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000) | осіб/1000 од. | 2 840 |
| 34 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15) | осіб/1 км | 0,8 |
| 35 | Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: | тис. м³/рік | 2536,8 |
| 36 | прийнято від інших систем водовідведення | тис. м³/рік | 0,0 |
| 37 | Середньодобове перекачування стічних вод | тис. м³/добу | 6,92 |
| 38 | Пропущено через очисні споруди за рік, усього, у тому числі: | тис. м³/рік | 2536,8 |
| 39 | з повним біологічним очищенням | тис. м³/рік | 2536,8 |
| 40 | з доочищенням | тис. м³/рік | 0,0 |
| 41 | Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах | тис. м³/добу | 6,92 |
| 42 | Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38) | тис. м³/рік | 0,0 |
| 43 | Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100) | % | 0,0 |
| 44 | Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39) | тис. м³/рік | 0,0 |
| 45 | Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100) | % | 0,0 |
| 46 | Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік | тис. м³/рік | 0,0 |
| 47 | Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100) | % | 0,0 |
| 48 | Обсяг реалізованих послуг з водовідведення всім споживачам за рік, у тому числі: | тис. м³/рік | 2536,8 |
| 49 | населенню | тис. м³/рік | 0 |
| 50 | Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік | од. | 0 |
| 51 | Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15) | од./км | 0 |
| 52 | Кількість аварій у мережі водовідведення за рік | аварії/рік | 4 |
| 53 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15) | аварії/км | 0 |
| 54 | Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365) | л/добу | 0 |
| 55 | Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365) | л/добу | 0 |
| 56 | Кількість насосних станцій перекачування стічних вод | од. | 2 |
| 57 | Кількість очисних споруд водовідведення | од. | 2 |
| 58 | Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення | од. | 6 |
| 59 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 0 |
| 60 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | од. | 1 |
| 61 | рідкого хлору | од. | 0 |
| 62 | гіпохлориду | од. | 1 |
| 63 | ультрафіолету | од. | 0 |
| 64 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 0 |
| 65 | Кількість лабораторій | од. | 1 |
| 66 | Кількість майстерень | од. | 1 |
| 67 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | од. | 12 |
| 68 | Установлена потужність водовідведення | тис. м³/добу | 30 |
| 69 | Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення | тис. м³/добу | 16,2 |
| 70 | Установлена потужність очисних споруд водовідведення | тис. м³/добу | 38,2 |
| 71 | Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100) | % | 23 |
| 72 | Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100) | % | 18,06 |
| 73 | Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них: | тис. кВт*год | 3276 |
| 74 | загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод |  | тис. кВт*год | 0 |
| 75 | питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 73х100) | кВт*год/м³ | 0 |
| 76 | загальні витрати електричної енергії на перекачування води | тис. кВт*год | 0 |
| 77 | питомі витрати електричної енергії на перекачування 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 73х100) | кВт*год/м³ | 0 |
| 78 | Витрати на електричну енергію за рік | тис. грн | 4708 |
| 79 | Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35) | кВт*год/м³ | 1,297 |
| 80 | Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік | тис. грн | 23990 |
| 81 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48) | грн/м³ | 9,501 |
| 82 | Витрати на оплату праці за рік | тис. грн | 8568 |
| 83 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100) | % | 35,71 |
| 84 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100) | % | 19,62 |
| 85 | Амортизаційні відрахування за рік | тис. грн | 2607 |
| 86 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | тис. грн | 0 |
| 87 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100) | % | 10,87 |
|  | Примітки: |  |  |  |
|  | Кількість багатоповерхових будинків | од. |  |
|  | Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) | од. |  |
|  | Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) | од. |  |
|  | Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) | од. |  |
|  | Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) | од. |  |
|  | Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) | од. |  |
| * | Назва населених пунктів, яким надаються послуги з водопостачання: |  |  |
|  | Назва населеного пункту | Населення (осіб) |  |
| 1 | м. Южноукраїнськ |  | 40 292 |  |
| 2 | с.м.т. Костянтинівкка |  | 2277 |  |
| 3 | с. Панкратове |  | 337 |  |
| 4 | с. Агрономія |  | 1035 |  |
| 5 | с. Новоселівка |  | 471 |  |
| 6 | с. Іванівка |  | 656 |  |
| ** | Назва населених пунктів, яким надаються послуги з водовідведення: |  |  |
|  | Назва населеного пункту | Населення (осіб) |  |
| 1 | м. Южноукраїнськ |  | 39 816 |  |

3. Опис заходів інвестиційної програми

3.1. Водопостачання

3.1.1. Придбання запірної арматури, засувки 30ч915бр Ду600 Ру10

Закупівля запірної арматури представляє собою закупівлю засувки 30ч915бр Ду600 Ру10, яка використовується в трубопроводах великих діаметрів, що транспортують воду.

Засувки 30ч915бр Ду600 Ру10 переважно застосовуються в якості запірної і запірно-регулюючої арматури і призначені для повного перекриття або регулювання витрати середовища. За малий гідравлічний опір їх часто використовують в високошвидкісних магістральних трубопроводах.

Розрахункове робоче середовище засувки 30ч915бр – вода. Для виготовлення корпусу використовується чавун. Температурний діапазон: до +100 C0. Приєднання до трубопроводу - фланцеве по ГОСТ 12815-80.

Витрати на обслуговування та поточний ремонт запірної-регулюючої арматури.

Експлуатаційна вартість засувки (Вз) складається з:

- Витрати на ремонт засувки – Врем = Врем * k1

Один ремонт 1 засувки  складає 21,676 тис. грн. В рік необхідно проводити 2 ремонти, тому:

Врем   = 21,676 * 2 = 43,352 тис.грн

- Затрати на усунення розбалансування – Врозб = Врозб * k2

Врозб = 0,455 * 2 = 0,910 тис.грн

- Витрати за рахунок втрат води в мережі

Втрати через знос – 42,18 тис/м3 в рік.

Тому в грошовому еквіваленті через втрати води в мережі:

Ввт = 42,18 * 9,97 = 420,53 тис.грн в рік

В – витрати, k1,2 – кількість ремонтів в рік

Термін окупності капітальних вкладень, місяців:

Т= (192,36/(0,910+42,18+420,53)) Х 12 = 4,98 міс.

Заміна призведе до економічного ефекту через зниження втрат води в результаті зносу обладнання, скорочень витоків і невиробничих витрат в мережах.

За рахунок зносу засувки втрати води складають близько 25%, що впливає на збільшення собівартості води, яка передається споживачам.

Для обґрунтування вартості та виконання запланованого заходу, на підставі комерційних пропозицій та умов поставки визначено постачальника                           АТ ПРОМАРМАТУРА (комерційні пропозиції додаються).

3.1.2.  Улаштування приладів обліку на трубопроводах системи централізованого водопостачання з фітингами

З метою приведення якості послуг водопостачання та водовідведення у відповідність до діючих нормативних вимог, з одночасним зниженням нераціональних витрат та встановленням на мережевих трубопроводах приладів обліку водопостачання необхідно улаштування 9 приладів обліку разом із запірною арматурою.

Улаштування приладів обліку дозволить досягти економії за рахунок зниження обсягів неврахованих витрат, зменшення втрат води, виявлення незаконних підключень та зменшення часу ліквідації аварій.

За досвідом використання приладів обліку економія складе близько 5-10% від обсягів води, що подається в мережу. Приймемо мінімальний відсоток 5%.

Обсяг води поданої у мережі (реалізованої усім споживачам) за рік складає 3494 тис. м3.

Наразі забезпечення приладами обліку складає 85%, обсяг води в мережах споживачів не забезпечених обліком – 524,1 тис. м3/рік

Собівартість 1 м3 води ЮУАЕС за 2018 рік складає 9,97 грн.

Обсяг економії – 524,1 тис. м3 х 0,05=26,205 тис. м3 за рік.

Або в грошовому виразі – 26,205 х 9,97=261,26 тис. грн.

Термін окупності капітальних вкладень, місяців:

Т= (38,33/261,26) Х 12 = 1,76 міс.

    - Аналізатор нафтопродуктів «Мікран»

Для усунення зауважень комісії по перевірці відповідності лабораторії дільниці водопостачання ЦВКГ та ТМ, одним із заходів Інвестиційної програми, являється придбання аналізатора вимірювання нафтопродуктів  «Мікран» в поверхневих, зворотних та питній водах.

Аналізатор «Мікран» призначений для вимірювання нафтопродуктів в питній воді згідно додатку 2 табл.2 п.1 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», в воді джерела водопостачання річці Південний Буг та зворотних водах, згідно Гранично допустимих скидів (ГДС)                     р. Південний Буг з зворотними водами, код 480588 від 15.08.2016 п.10.

Необхідність придбання приладу зазначена в Акті обстеження лабораторії водопостачання №YU-3/10-58-6 від 22.10.2018 р. та в Заходах виконання рекомендацій по усуненню зауважень згідно актів обстеження лабораторії водопостачання та водовідведення від 20.11.2018р.

Прилад Мікран - призначений для визначення нафтопродуктів в питних, природних і стічних водах, а також грунтах, ілах тощо.  Принцип дії приладу - інфрачервона спектрометрія. Прилад може працювати в стаціонарних і пересувних лабораторіях.

Відсутність приладу, який визначає вмісту нафтопродуктів у питній воді, призведе до неконтрольованого перевищення їх концентрації, відповідного зниження якості очищення та перевищення ПДК.

В результаті отримаємо наднормативні скидання забруднюючих речовин у водний об'єкт з перевищенням ГДС, а саме скиди зі зворотними водами забруднюючих речовин з перевищенням встановлених нормативів ГДС, що підлягають нормуванню згідно із законодавством.

Згідно розділу VII Наказу Міністерства екології та природних ресурсів  № 389 від 20.07.2009 розмір відшкодування збитків, заподіяних водним об'єктам (крім морських вод) внаслідок скидів забруднюючих речовин зі зворотними водами з перевищенням встановленого нормативу ГДС (грн), складе: VII. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок  наднормативного скиду забруднюючих речовин у водний об'єкт зі зворотними водами (Заголовок розділу VII в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 367 від 13.10.2015)

Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних водним об'єктам (крім морських вод) внаслідок скидів забруднюючих речовин зі зворотними водами з перевищенням встановленого нормативу ГДС, грн, здійснюється за формулою

| де | Ккат | - | коефіцієнт, що враховує категорію водного об'єкта – 1,4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кр | - | регіональний коефіцієнт дефіцитності водних ресурсів поверхневих вод – 1,2 |
|  | кз | - | коефіцієнт ураженості водної екосистеми -1,5 |
|  | m | - | кількість забруднюючих речовин у зворотних водах – 0,03 т; |
|  | Мi | - | маса наднормативного скиду i-ї забруднюючої речовини у водний об'єкт зі зворотними водами, 500 т; |
|  | γi | - | питомий економічний збиток від забруднення водних i ресурсів, віднесений до 1 тонни умовної забруднюючої речовини, грн/т, який визначається за формулою – 1931,97 грн/т |
| (γ)і = (γ) х Аі, |
| де | (γ) | - | проіндексований питомий економічний збиток від забруднення водних ресурсів у поточному році, грн/т, який визначається за формулою |
| (γ) = (γ)П х I/100, |
| де | (γ)П | - | проіндексований питомий економічний збиток від забруднення водних ресурсів у попередньому році, грн/т; |
|  | I | - | індекс інфляції (індекс споживчих цін), середньорічний по Україні за попередній рік, %; |
|  | Аi | - | безрозмірний показник відносної небезпечності i-ї забруднюючої речовини, який визначається із співвідношення за формулою |
| Аi = 1/ГДКi, |
| де | ГДКi | - | безрозмірна величина, чисельно рівна ГДК i забруднюючої речовини у воді водного об'єкта відповідної категорії. |

Для речовин, за якими відсутня величина граничнодопустимої концентрації, показник відносної небезпечності Аі приймається рівним 500, а при ГДК "відсутність" – 10 000.

Проіндексований питомий економічний збиток від забруднення водних ресурсів ((γ)) у 2011 році становить 766,96 грн/т.

З 2012 року щорічно здійснюється індексація питомого економічного збитку від забруднення водних ресурсів, віднесеного до 1 тонни умовної забруднюючої речовини, грн/т.

γi = 1 931,9 * 10 000 = 19 319 700 грн/т

(Пункт 7.1 розділу VII в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011).

З = 1,4 * 1,2 * (0,03 * 19,319 * 106) = 973 712,88 грн з ПДВ.

811 427,4 грн без ПДВ  - витрати в разі відсутності приладів визначаючих вміст нафтопродуктів у воді.

Термін окупності капітальних вкладень, місяців:

Т= (160,0/811,43) Х 12 = 2,4 міс.

Для обґрунтування вартості та виконання запланованого заходу, на підставі комерційних пропозицій та умов поставки визначено постачальника                        ООО «НТЦ «Екотехніка» (комерційні пропозиції додаються).

    - ПВР «Реконструкція ВОС-2»

Реконструкція ВОС-2 під сучасні технології очистки води з поверхневих водойм з повторним використанням промивних вод.

ВОС-2 призначені для забору і підготовки питної води з вод відкритих джерел (річки Південний Буг) з вмістом в початковій воді зважених речовин до 150 мг/дм3 і кольоровістю 150 од. Проектне виробництво  ВОС-2 складає 20000 м3/доб. Ліміт використання води з р. Південний Буг 1637, 261 тис.м3/рік. Ліміт зворотних вод після промивки фільтруючого обладнання  складає 693,546 тис.м3/рік

Технічне переоснащення системи очищення води ВОС-2. Закрита система водозабезпечення з повторним використанням промивної води (Завдання на проектування).

| № з/п | Перелік основних даних та вимог | Основні дані та вимоги |
| --- | --- | --- |
|  | Назва та місцеположення об’єкту | Реконструкція ВОС-2 ЦВКГтаТМ ВП ЮУАЕС під сучасні технології очистки води з поверхневих водойм з повторним використанням промивних вод біля с. Олексіївка Арбузинського району |
|  | Підстава для проектування | Заходи МР.0.03.00.0845; Інвестиційна програма в сфері централізованого водопостачання та водовідведення ВП ЮУАЕС на 2019 рік п.10.25 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди» |
|  | Вид будівництва | Технічне переоснащення |
|  | Замовник проекту | ЦВКГтаТМ ВП «Южно-Українська АЕС» |
|  | Джерело фінансування | Власні кошти ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП «Южно-Українська АЕС» |
|  | Дані про генерального проектувальника | Визначається за результатами конкурсного відбору |
|  | Стадійність проектування | Робочий проект (РП) |
|  | Інженерні дослідження | Виконати необхідний обсяг геологічних та топо-геодезічних вишукувань у відповідності до ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва» |
|  | Дані про особливі умови будівництва | 1 пояс санітарної зони водоочисних споруд ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди» розділ 15. |
|  | Основні архитектурно-планові вимоги і характеристики запроектованого об’єкту | Повинно відповідати діючим нормам та правилам у будівництві. Максимально врахувати існуючі будівлі та споруди. |
|  | Визначення класу відповідальності, категорії складності і встановлений термін експлуатації | Визначається за результатами розрахунку згідно ДСТУ-Н Б В.1.2-16. Попередньо СС2, III, 30 років. |
|  | Характеристика існуючого об’єкту, виробнича програма | Прямоточна система водопостачання. ВОС-2 призначені для забору і підготовки питної води з вод відкритих джерел (річки Південний Буг) з вмістом в початковій воді зважених речовин до 150 мг/дм3 і кольоровістю 150 од. Проектне виробництво ВОС-2 складає 20000 м3/добу. Ліміт використання води з р. Південний Буг 1637, 261 тис.м3/рік. Ліміт зворотних вод після промивки фільтруючого обладнання складає 693,546 тис.м3/рік |
|  | Результат реалізації проекту | - Перевірка ефективності роботи ВОС-2; - Технічне переоснащення системи очищення води на ВОС-2 до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 - Зниження концентрації хімічних та забруднюючих речовин в зворотних водах; - Забезпечення повторного використання очищеної води у виробничих процесах ВОС-2, виключення скидання води у р. Південний Буг; - Забезпечити технологію поводження з відходами очищення; |
|  | Вимоги до впорядкування майданчика | 1 пояс санітарної зони водоочисних споруд ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди» |
|  | Вимоги до складу проектної документації. | - Технологічні рішення. - Система електропостачання. - Автоматизація технологічних процесів в частині технологічного устаткування. - Архітектурно-планувальні рішення. - Конструктивні і об'ємно-планувальні рішення. - Система водопостачання (внутрішня). - Система водовідведення (внутрішня). - Охоронна сигналізація. - Пожежна сигналізація. - Система автоматизації вентиляції. - Електроосвітлення. - Опалювання і вентиляція. - ОВНС (за необхідності). - Система раннього виявлення (за необхідності). |
|  | Основні вимоги по інженерному захисту території і об'єктів | 1 пояс санітарної зони водоочисних споруд ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди», об’єкт розташований в існуючому периметрі |
|  | Вимоги до розробки розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» | У відповідності до вимог чинних норм та правил ДБН А.2.2-1-2003 |
|  | Вимоги по енергозбереженню і енергоефективності | СНтаП 2.04.14-88 |
|  | Вимоги до режиму пожежної безпеки і охорони праці | Згідно ДБН А.3.2-2-2009, ДБН В.2.5-56:2010. |
|  | Вимоги до розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту. | В периметрі існуючого об’єкту. ДСТУ Б АВ.2.2-7:2010 |
|  | Етапи виконання проектних робіт | 1. Детальний аналіз роботи існуючого устаткування ВОС-2. 2. Збір вихідних даних, виконання геологічних та геодезичних вишукувань; 3. Розробка проектної документації, погодження Замовником; 4. Проходження експертизи проекту, отримання позитивного висновку; |
|  | Додаткові вимоги. | 1.Необхідно провести аналіз вихідних параметрів води, необхідної потужності, необхідні ТУ на підключення систем життєзабезпечення (точки підключення), інфраструктуру, кількість обслуговуючого персоналу; 2 За результатами аналізу роботи ВОС-2 підібрати методи та технологію водоочищення, визначити параметрів та якісних показників елементів устаткування, комплектуючих та розхідних матеріалів; 2. Передбачити максимальне використання існуючих виробничих потужностей ВОС-2. 3. Технологічно врахувати наявний вміст хлору в воді, що очищується. 4. Визначити річну витрату хімічних реагентів і фільтрувальних матеріалів та необхідні площі під їх складування; 5. Визначити кількість, якість, і рекомендовані методи утилізації відходів з урахуванням майданчику розміщення ВОС-2; 6. Вказати встановлену і розрахункову потужність, річну витрату електроенергії; 7. Виконати специфікації обладнання та матеріалів; 8. Технічно-експлуатаційна документація; 9. Ціни на трудові і матеріально-технічні ресурси у кошторисних документах прийняти на рівні середніх цін по Україні відповідно до рекомендацій Держбуду України 10. Робочий проект виконати в чотирьох екземплярах на паперовому носієві і одну в електронну копію на CD -диску або флеш-карті, формат PDF, кошторисну частину також файлом з розширенням .ims. |

3.2. Водовідведення

3.2.1 Придбання фільтру дренажного АФТ модифікації АПМ-ТФ-115

Мулова карта є горизонтальним майданчиком, захищеним валиками землі, що має дренуючу штучну основу, в якій закладений дренаж з перфорованих труб Ду-110мм, закритих піщано-гравійним фільтром по шарах, починаючи з нижнього, щебінь: діаметр від 20 мм до 40 мм, h=0,3 м; діаметр від 10 мм до 20 мм, h=0,3 м; діаметр від 2мм до 10 мм, h=0,3 м; кварцевий пісок діаметр від 1,5 мм до 2 мм,      h=0,1 м. Кожна дренажна труба має колодязь для виходу повітря (ламповий колодязь).

Мулові майданчики очисних споруд першої черги мають розміри 15 м х 75 м - 4шт. Дренажна система складається з чотирьох каналів по 75 м на кожен майданчик, загальна довжина 300 м, 1м х 1м в перерізі.

На майданчиках мула проводиться зневоднення і сушка осаду мула, вивантаженого із очисних споруд з вологістю від 96-99 % до 75-70 %. Осад напускається на майданчик шарами по 0,2-0,25 м. У міру підсихання осад втрачає частину вологи за рахунок випаровування, а частина вологи фільтрується через дренажну систему, що складається з шарів щебню різної фракції.

В ході експлуатації мулових полів відбувається замулювання шару, що фільтрує, і погіршення дренажу полів мула, що сприяє уповільненню підсушування осаду, і майданчики працюють лише на випаровування рідини, з тонкого шару на поверхні. У зв'язку з тим, що поля мула необхідно очищати від рідкого мулу, збільшується вартість на транспортні витрати при їх очищенні в 3-5 разів, .

На очищення мулових полів необхідні екскаватор АТЕК 881- розробка і засипка в’їзду на мулове поле; навантажувач «Сталева воля» - навантаження рідкого мула 380 м3; автомобіль «КАМАЗ» - вивіз рідкого мула на мулосховище. Загальна площа першої та другої черг 3456 м3+5625 м3=9081 м3

кількість ходок 9081/5=1816. Десять ходок за зміну, 181 м3/зміну.

| № п/п | Тип | Кількість | Кількість змін | Вартість 1 зміни, грн | Сума, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Екскаватор АТЕК 881 | 1 | 90,5 | 2700 | 244,4 |
| 2 | Навантажувач «Сталева воля» | 1 | 90,5 | 3000 | 271,5 |
| 3 | Автомобіль «Камаз» | 2 | 181 | 3000 | 543,0 |
|  | Всього | 4 |  |  | 1 058,9 |

Поля мула експлуатуються з 1978 року, що складає 40 років, за час експлуатації полів мула не виконувалася заміна піщано-гравійного шару, а виконувалася підсипка 5-10 см в місцях вибірки при очищенні підсушеного осаду мула.

Встановлення нової дренажно-розподільчої системи дозволить зменшити водомісткість мулового осаду, об’єм, періодичність очищення за рахунок зменшення транспортних витрат.

Очищення карт можливо буде проводити один раз на три роки, у меншому обсязі, та меншим використання технічних засобів.

Розрахуємо витрати на очищення мулових полів, за п’ять років експлуатації:

1 058,9 тис. грн. х 5 = 5 294,5 тис. грн.

При застосуванні дренажної системи транспортні витрати зменшяться у 4 рази (приймаємо середнє значення) і складуть 1 323,63 на п’ять років, але завдяки меншій вологості та більшій щільності мулу за п’ять років очищення необхідно проводити тільки два рази (661,8 тис. грн).

Економія складе 5 294,5 – 661,8=4 632,7 тис. грн.

За рік 926,54 тис. грн.

Для улаштування дренажно-розподільчої системи на мулових майданчиках необхідно 300 м.п., для заповнення дренажних каналів використовується фільтрувальна речовина у вигляді пішано-гравійних шарів різної фракції, загалом Об’єм щебеневого фільтру: 4 х 75м х 1м х 1м = 300 м3;

Вартість системи з дренажними фільтрами АФТ - 577,62 тис. грн і необхідного об’єму щебню - 138,63 тис. грн., що складає з фітингами – 732,58 тис. грн

Термін окупності – (732,58 / 926,54 ) х 12 = 9,48 міс.

Для обґрунтування вартості та виконання запланованого заходу, на підставі комерційних пропозицій та умов поставки визначено постачальників                        НВФ «Екополімер», ТОВ «КІР-АВТО» (комерційні пропозиції додаються).

3.2.2. Реконструкція системи КНС. Заміна насосів.

В 2018 році було заплановано реалізацію низки заходів, передбачених Інвестиційною програмою у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме заміна насосів СМ 150-125-315/4б,  2СМ 250-200-400/4б. Через відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом про публічні закупівлі, торги не відбулися, тому реалізація вищевказаних заходів заплановано на 2019 рік.

1. Заміна насосів СМ 150-125-315/4б (НС подачі води на біопруди очисних споруд)

Призначені для перекачування побутових і промислових забруднених вод з водневим показником рН від 6 до 8,5, щільністю до 1100 кг/м3, з температурою до 90°С, із змістом абразивних часток не більше 1% за об'ємом, розміром часток до 5 мм.

Характер перекачуваної рідини, яка містить велику кількість забруднень, пред'являє до конструкції таку вимогу, як незасмічуваність насосу. Проточні канали насоса виконуються ширшими в порівнянні з каналами насосів, що перекачують чисті рідини. Обтічні поверхні робочого колеса встановлюють врівень з поверхнею спірального каналу.

Сточно-массні насоси типу СМ - консольні горизонтальні, одноступінчаті з відцентровим колесом закритого типу.

Конструкція чавунних насосів типу СМ відповідає міжнародним стандартам; наявність монтажного проставивши між валами насоса і електродвигуна дозволяє демонтувати насос без демонтажу трубопроводів і електродвигуна.

Вартість насосу згідно маркетингових досліджень 53,6 тис. грн без ПДВ. Планується заміна двох ідентичних насосних агрегатів подачі води на біологічні ставки комплексу очисних споруд. Загальна вартість виконання заходу 107,2 тис. грн без ПДВ.

Вартість виконання аварійних ремонтів та витрати на аварійне зупинення процесу очищення стоків за досвідом виконання робіт складе 28,605 тис. грн на два насосних агрегата. В результаті заміни обладнання вищезгадані затрати будуть відсутні, таким чином річна економія складе - 28,605 тис. грн. Термін окупності укрупнено  - (107,2 /28,605)*12 = 44,97 міс.

2. Реконструкція системи водоочищення. Заміна насосу 2СМ 250-200-400/4б (вивантаження мулу виробничого корпусу ОС ГБК)

Насос 2СМ із зменшеним енергоспоживанням - це сточно-масний, відцентровий, горизонтальний, консольний, одноступінчатий насос, що має спіральне відведення рідини і подвійне сальникове або одинарне торцеве ущільнення валу.

Насос 2СМ 250-200-400/4б для стічних вод непогружний використовується очисним установками, в системах каналізації, в промисловості і побуті для перекачування стічних і забруднених вод.

Перекачувані насосом 2СМ рідини повинні мати водневий показник рН від 6 до 8,5, щільність до 1100 кг/м, температуру до плюс 90 °С, вміст абразивних часток не більше 1% за об'ємом, розміром до 5 мм і мікротвердість не більше 9000 МПа. Перевагою фекальних насосів 2СМ в порівнянні з насосами СМ є нова геометрія проточної частини, що дозволяє підвищити ККД насосів 2СМ на 2-6%. Таке конструктивне рішення дозволяє понизити потужність електродвигунів, що робить ці агрегати економічнішими порівняно з насосами СМ, і при цьому зберегти показники напору і подачі.

Додаткові середньорічні витрати на відновлення номінальних технічних характеристик складають – 45,45 тис.грн. (річна економія) з урахуванням 3 аварійних ремонтів з заміною ряду деталей. Вартість нового насосного агрегату – 191,465 тис. грн.

Термін окупності укрупнено (191,47/45,45)*12 = 50,5 міс.

Для обґрунтування вартості та виконання запланованого заходу, на підставі комерційних пропозицій та умов поставки визначено постачальника ТОВ «НасосЕлПром»  (комерційні пропозиції додаються).

4. Техніко-економічне обґрунтування та економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми.

Чиста приведена вартість

(1),

де	n – період реалізації (експлуатації) інвестиційної програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках. Згідно з Податковим кодексом України (стаття 145 п 1), мінімально допустимі строки корисного використання машин, обладнання та транспортних засобів складає 5 років;

CFk – потік коштів від впровадження інвестиційного заходу у k-тому році. Визначається як річна економія з урахуванням індексу споживчих цін виробників промислової продукції.

r – ставка дисконтування. Згідно з рекомендаціями Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг України, за ставку дисконтування приймається величина облікової ставки НБУ на момент здійснення таких розрахунків. За даними офіційного сайту НБУ, облікова ставка складає 18 %.

Ik – інвестиційні витрати у k-тому році, грн.

K – порядковий номер року, де k=1.2.3…n.

Визначення потоку коштів та інвестиційних витрат.

Таблиця

|  | Інвестиційні витрати, Ik тис.грн. | Поток коштів за рік, CFk, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| Улаштування приладів обліку | 38,33 | 261,26 |
| Закупівля запірної арматури | 192,36 | 463,620 |
| Аналізатор нафтопродуктів «Мікран» | 160,00 | 811,43 |
| ПВР. Реконструкція ВОС-2 | 815,26 | 0 |
| Всього по водопостачанню | 1 205,95 | 1 536,31 |
| Заміна дренажно-розподільчої системи | 732,58 | 926,54 |
| Реконструкція КНС. Заміна насосів | 320,32 | 74,1 |
| Всього по водовідведенню | 1 052,9 | 1000,64 |
| Усього за інвестпрограмою | 2 258,85 | 2 536,95 |

NPV = 2 536,31/(1+0,18) + 2 536,31/(1+0,18)2 + 2 536,31/(1+0,18)3 + 2 536,31/(1+0,18)4 + 2 536,31/(1+0,18)5 – 2 258,85/(1+0,18) = 6 019,1 тис.грн

Висновок: Оскільки чиста приведена вартість інвестиційної програми більше нуля, виконання заходів є доцільним.

Внутрішня норма дохідності визначається як рівень ставки дисконтування, при якому чиста приведена вартість проекту дорівнює нулю.

Внутрішню норму дохідності будемо визначати шляхом підбору послідовних значень r, при яких буде вірним наступна рівність:

(2)

Згідно із розрахунками, виконаними у програмному комплексі Excel за допомогою функції «ВСД», внутрішня норма дохідності склала 1,17. Розрахунок був виконаний за таким алгоритмом:

IRR=функція ВСД (– 1914,27+2014,36+1707,57+1449,35+1226,5+1020,15) = 0,52

Висновок: Оскільки внутрішня норма дохідності 0,52 перевищує нормативну ставку дисконту 0,18 виконання заходів є доцільним.

Термін окупності проекту або дисконтований період окупності визначає кількість років, за які дисконтований потік коштів (доходів) дорівнюватиме дисконтованому обсягу інвестиційних витрат в рамках інвестиційної програми.

= (3)

З таблиці видно, що вже у першому році потік коштів від виконання інвестиційної програми перевищує вартість інвестиційних втрат CF1<I0. Це означає, що відшкодування первісних інвестиційних витрат відбудеться раніше 1 року.

Таким чином, термін окупності можна розрахувати за формулою:

Т = 2 258,85/(1+0,18) / (2 536,31/(1+0,18) + 2 536,31/(1+0,18)2 + 2 536,31/(1+0,18)3 + 2 536,31/(1+0,18)4 + 2 536,31/(1+0,18)5 ) = 0,24 року або 2,89 міс.

Індекс прибутковості свідчить про те, скільки (за період реалізації (експлуатації) інвестиційної програми (амортизаційний період найбільш тривалого інвестиційної програми) дисконтованих коштів (доходів) від впровадження інвестиційної програми припаде на одиницю дисконтованих інвестиційних витрат:

(4)

PI = (2 536,31/(1+0,18) + 2 536,31/(1+0,18)2 + 2 536,31/(1+0,18)3 + 2 536,31/(1+0,18)4 + 2 536,31/(1+0,18)5 ) / (2 258,85/(1+0,18)1 )  = 4,14

Висновок: Оскільки індекс прибутковості перевищує одиницю, виконання заходів є доцільним.

Начальник УКБ	         ________________		П.М. Вірич

Начальник ТВ УКБ	         ________________ 		О.В. Балабанов