| ПОГОДЖЕНО Рішення___________________________ __________________________________ __________________________________ (найменування органу місцевого самоврядування) |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Генеральний директор ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» _______________ В.А. Лісніченко |
| --- | --- | --- |
| від _____________ №_________________ |  |  |
|  |  | «_____» ___________ 20____ року |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП «Южно-Українська АЕС»

на 2020 рік

у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

ЗМІСТ

1. Інформаційна картка ліцензіата	3

2. Пояснювальна записка	6

3. Опис заходів	7

3.1. Водопостачання.	7

3.1.1. Заміна запасних частин до насосу 20А-18х3	7

3.1.2. Реконструкція водопровідних мереж: улаштування приладів обліку	8

3.1.3. Спектрофотометр «ULAB102»	8

3.1.4. Заміна запірної арматури: засувка 30ч915бр Ду600	9

3.2. Водовідведення	10

3.2.1. Дренажна система АФТ модифікації АПМ-ТФ-115 	10

4. Техніко-економічне обґрунтування	11

5. Додатки 4, 5, 6, 7 .	13

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми

з централізованого водопостачання та водовідведення

на 2020 рік

ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП «Южно-Українска АЕС»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

| Найменування ліцензіата | Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», відокремлений підрозділ «Южно – Українська АЕС» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1982 |
| Форма власності | Державне підприємство |
| Місце знаходження | 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3 |
| Код за ЄДРПОУ | 24584661 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Недашковський Юрій Олександрович, Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» |
| Тел., факс, е-mail | тел.: 277-78-83, 201-09-09, факс: 277-78-83, e-mail: l.kuzmenko@direkcy.atom.gov.ua; l.timko@direkcy.atom.gov.ua |
| Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення | АЕ 287995, 09.04.2015, 14.04.2015 - 13.04.2020 |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 164 875 664 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 20 479,24 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн без ПДВ | 1 751,88 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | - |

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційної програми | Заходи щодо забезпечення технологічного та комерційного обліку ресурсів, зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |
| --- | --- |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 2020 р. |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Організація закупівлі ТМЦ |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Закупівля ТМЦ |

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн: | 1 751,88 |
| --- | --- |
| власні кошти | 1 751,88 |
| позичкові кошти | 0 |
| залучені кошти | 0 |
| бюджетні кошти | 0 |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
| заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 43,3 |
| заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 6,5 |
| заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | 0 |
| заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 8,4 |
| заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 |
| заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 |
| заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 41,8 |
| інші заходи | 0 |

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість | 6 130,88 |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності | 1,33 |
| Дисконтований період окупності, міс. | 2,4 |
| Індекс прибутковості | 5,08 |

Начальника УКБ	              ________________		П.М. Вірич

Начальник ТВ УКБ	               ________________ 	О.В. Балабанов

2. Пояснювальна записка

Дана інвестиційна програма з реконструкції об'єктів централізованого водопостачання та водовідведення ВП «Южно-Українська АЕС» на період 2020 р. розроблена на підставі вихідних даних наданих ЦВКГтаТМ. Інвестиційна програма розроблена відповідно до чинних нормативно-правових актів і методичних матеріалів.

Інвестиційна програма включає першочергові невідкладні заходи щодо модернізації централізованої системи водопостачання і водовідведення підпорядкованій ЦВКГтаТМ ВП ЮУАЕС. До об'єктів, охоплених заходами, відносяться в системі водопостачання – очисні споруди водопостачання, насосні станції, магістральні мережі водопроводу, система обліку ресурсів, в системі водовідведення – очисні споруди каналізації.

В умовах нестачі засобів на проведення робіт по модернізації існуючих мереж і споруд водопостачання і водовідведення, будівництву нових об'єктів водопостачання і водовідведення, витрати на реалізацію заходів Інвестиційної програми планується фінансувати за рахунок грошових коштів від здійснення ліцензованої діяльності у сфері водопостачання і водовідведення, в розмірі амортизаційних відрахувань за податковим обліком.

Основні проблеми існуючої інфраструктури – великий термін експлуатації мереж і неможливість розвитку.

Якість питної води, що подається у водопровідні мережі поселення, відповідає вимогам СанПіН 2.1.4.1074-01 «Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості води централізованих систем питного водопостачання. Контроль якості».

Основними проблемами систем водопостачання є:

використання для питного водопостачання низької за санітарно-гігієнічними показниками води р. Південний Буг;

водопровідні споруди і мережі водопроводу зношені і знаходяться в аварійному стані;

відсутність зон санітарної охорони, зокрема строгого режиму джерела водопостачання;

Система водовідведення – це система для відведення стічних вод та їх очищення за допомогою  напірних колекторів з перекачуванням до очисних споруд каналізації з подальшим очищенням стоків.

В результаті реалізації інвестиційної програми отримаємо:

1. Підвищення надійності водопостачання;

2. Підвищення якості обслуговування споживачів;

3.Енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності об’єктів централізованих систем водопостачання;

4. Зниження питомих витрат енергетичних ресурсів;

5. Буде досягнуте підвищення надійності і якості надання послуг, якості питної води;

6. Буде покращена екологічна ситуація.

3. Опис заходів інвестиційної програми

3.1. Водопостачання

3.1.1. Заміна запасних частин до насосу 20А-18х3

Насоси та агрегати відцентрові артезіанські водяні 20А-18х3 призначені для перекачування, а також відкачування з заглиблених резервуарів води, і інших рідин, неагресивних до чорних металів і гуми, з вмістом механічних домішок не більше 0,1% (по масі). Температура води, що перекачується - до 308 К (35 °С), інших рідин - від 233 К до 353 К (від мінус 40 до плюс 80 °С).

Насос 20А-18х3 (ННВ-2) використовується для підйому води на очисні споруди з приймальної камери насосної станції I підйому, встановлено на НС першого підйому у складі ВОС-2, що знаходиться в с. Алєксєєвка (система очищення питної води для ЮУАЕС, м. Южноукраїнськ).

Насосні агрегати відцентрові артезіанські призначені для перекачування води, неагресивної до чорних металів і гуми, з вмістом механічних домішок не більше 0,1% (за масою).

Насосні агрегати складаються з електродвигуна, встановленого на опорному корпусі, трансмісійної та насосної частин. Насосна частина - відцентровий вертикальний з осьовим підведенням рідини насос. Трансмісійна частина насосів являє собою валопровод з проміжними підшипниками, що з’єднує насос з електродвигуном і змонтований всередині напірного трубопроводу. Конструктивно трансмісійна частина виконана у вигляді секцій. З’єднання валів секцій трансмісії - різьбове муфтове.

Згідно дефектних актів № АК.0.0300.3917 від 31.07.2017 та № АК.0.0300.3896а від 03.07.2017 року були виявлені дефекти запчастин підйомного стволу, який складається з гумо-металевих підшипників, валів трансмісії, муфт валів та захисник втулок. Для запобігання повної зупинки обладнання та для виконання капітального ремонту необхідно замінити запасні частини (ЗІП) до насосу 20А-18х3.

Насоси, що використовуються в системах централізованого водопостачання ЦВКГ та ТМ виготовлені ще за радянських часів, давно відпрацювали свій ресурс та застаріли морально та фізично. Технічний стан основних вузлів насосних агрегатів змушує витрачати щорічно великі кошти на підтримання працездатного стану. Зношеність опорних поверхонь та пар тертя викликає підвищену вібрацію при роботі насосів, що в свою чергу призводить до обриву валів, пошкодження підшипників, вузлів ущільнення, трансмісійної та насосної частин агрегату. За досвідом виконання аварійно-ремонтних робіт у 2018 році на усунення наслідків було фактично витрачено 636 431,61 грн (в основному заміна зношених секцій та інше). Встановлення ЗІП до насосного агрегату дозволить на протязі чотирьох-п’яти років нести мінімальні витрати для технічного обслуговування насосного агрегату, та виключить значні затрати на усунення наслідків аварійних відмов.

Вартість запасних частин до насосного агрегату, згідно маркетингових досліджень проведених УВТК ЮУАЕС:

- вал трансмісії СНМ – 220,365 т.грн;

- втулка захисна СНМ – 126,464 т.грн;

- муфта вала СНМ – 86,343 т.грн;

- підшипник гумо-металевий СНМ – 116,416 т.грн

Роботи по заміні вузлів насосного агрегату планується виконати власними силами підрозділів ВП ЮУАЕС (господарським способом).

Додаткові середньорічні витрати на відновлення номінальних технічних характеристик одного насосу складають – 636,432-549,588 = 86,84 тис.грн. (річна економія).

Термін окупності капітальних вкладень, місяців:

Т = (549,588 / 86,84) х 12 = 75,9 міс.

Для обґрунтування вартості виконання запланованого заходу, на підставі комерційних пропозицій та умов поставки, визначено постачальника                                ТОВ «Союзнасосмаркет» (комерційні пропозиції додаються).

3.1.2.  Реконструкція водопровідних мереж: улаштування приладів обліку

З метою приведення якості послуг водопостачання у відповідність до діючих нормативних вимог, з одночасним зниженням нераціональних витрат та встановленням на мережевих трубопроводах приладів обліку водопостачання необхідно реалізувати захід з реконструкції водопровідних мереж улаштуванням приладів обліку по підрозділам ВП ЮУАЕС, а саме лічильниками холодної води різного діаметру в кількості 56 шт.

Улаштування приладів обліку дозволить досягти економії за рахунок зниження обсягів неврахованих витрат, зменшення втрат води, виявлення незаконних підключень та зменшення часу ліквідації аварій.

За досвідом використання приладів обліку економія складе близько 5-10% від обсягів води, що подається в мережу. Приймемо мінімальний відсоток 5%.

Обсяг води поданої у мережі (реалізованої усім споживачам) за рік складає 3427 тис. м3.

Наразі забезпечення приладами обліку складає 45%, обсяг води в мережах споживачів не забезпечених обліком – 3427 х 45% = 1542,15 тис. м3/рік

Собівартість 1 м3 води ЮУАЕС за 2019 рік складає 15,42 грн.

Обсяг економії – 1542,15 тис. м3 х 0,05=77,11 тис. м3/рік.

Або в грошовому виразі – 77,11 х 15,42=1188,9 тис. грн.

Термін окупності капітальних вкладень, місяців:

Т= (114,290/1188,9) Х 12 = 1,15 міс.

Обґрунтуванням вартості виконання запланованого заходу є сформований в установленому порядку проект річних заявок на 2020 рік.

3.1.3. Спектрофотометр ULAB 102

Одним із заходів Інвестиційної програми є придбання спектрофотометру ULAB 102 (у кількості 2 шт.), аналог приладу КФК-3-01 вийшошого з ладу, який викоритсовується для контролю безпечності та якості при виробництві питної води, виробничого контролю на усіх стадіях очищення в лабораторії ЦВКГтаТМ.

Необхідність використання даного приладу зумовлено виконанням ряду вимог відповідно до:

1. п. 4.5 ДЕРЖАВНИХ САНІТАРНИХ НОРМ ТА ПРАВИЛ "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"(ДСанПіН 2.2.4-171-10)  «Підприємства питного водопостачання повинні здійснювати систематичний виробничий контроль за безпечністю та якістю води;

2. п. 7.5 ДСТУ 7525:2014 «Виробниче контролювання якості води систем централізованого питного водопостачання здійснюють відповідно до технологічного регламенту підприємства централізованого питного водопостачання:

- у місцях водозабору;

- у процесі оброблення води у водоочисних спорудах;

- перед надходження води до розподільної мережі;

- у точках водозабору в розподільчій мережі.»

3. п. 44, 46 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

Спектрофотометр ULAB 102 - спектральний оптичний прилад, призначений для вимірювання коефіцієнта пропускання, оптичної щільності досліджуваних твердих і рідких проб при проведенні різного роду аналізів та обчислення оптичної щільності.

Застосовується в лабораторії ЦВКГтаТМ різного профілю для визначення вмісту широкого спектра речовин в твердих і рідких пробах, а саме для аналізу води (питна, природна, стічна, технологічна), технологічного контролю сировини і готової продукції різних галузей промисловості (харчова, хімічна, фармацевтична, металургійна , нафтохімічна та ін.) та інших аналітичних завдань.

Очікувана вартість даного обладнання становить 146,200 т.грн без ПДВ.

Для обґрунтування вартості та виконання запланованого заходу, на підставі комерційних пропозицій та умов поставки визначено постачальника                               ТОВ «Хімлаборреактив» (комерційні пропозиції додаються).

3.1.4. Заміна запірної арматури: засувка 30ч915бр Ду600 РN10

Заміна запірної арматури представляє собою закупівлю засувки 30ч915бр Ду600 РN10, яка використовується в трубопроводах великих діаметрів, що транспортують воду.

Засувки 30ч915бр Ду600 РN10 переважно застосовуються в якості запірної і запірно-регулюючої арматури і призначені для повного перекриття або регулювання витрати середовища. За малий гідравлічний опір їх часто використовують в високошвидкісних магістральних трубопроводах. Засувка 30ч915бр Ду600 РN10 без електроприводу буде використано на ВП ЮУАЕС на ВОС-2.

Розрахункове робоче середовище засувки 30ч915бр – вода. Для виготовлення корпусу використовується чавун. Температурний діапазон: до +100 C0. Приєднання до трубопроводу - фланцеве по ГОСТ 12815-80.

Витрати на обслуговування та поточний ремонт запірної-регулюючої арматури.

Експлуатаційна вартість засувки (Вз) складається з:

- Витрати на ремонт засувки – Врем = Врем * k1

Один ремонт 1 засувки  складає 24,49 тис. грн. В рік необхідно проводити 2 ремонти, тому:

Врем   = 24,49 * 2 = 48,9 тис.грн

- Затрати на усунення розбалансування – Врозб = Врозб * k2

Врозб = 0,514 * 2 = 1,03 тис.грн

- Витрати за рахунок втрат води в мережі

Втрати через знос – 37 тис/м3 в рік.

Тому в грошовому еквіваленті через втрати води в мережі:

Ввт = 37 * 15,42 = 570,54 тис.грн в рік

В – витрати, k1,2 – кількість ремонтів в рік

Термін окупності капітальних вкладень, місяців:

Т= (209,22/ 620,47) Х 12 = 4,05 міс.

Заміна призведе до економічного ефекту через зниження втрат води в результаті зносу обладнання, скорочень витоків і невиробничих витрат в мережах.

За рахунок зносу засувки втрати води складають близько 25%, що впливає на збільшення собівартості води, яка передається споживачам.

Для обґрунтування вартості та виконання запланованого заходу, на підставі комерційних пропозицій та умов поставки, визначено постачальника                              ТОВ «Союзенергомаш» (комерційні пропозиції додаються).

3.2. Водовідведення

3.2.1.  Дренажна система АФТ модифікації АПМ-ТФ-115

Заходом інвестиційної програми з водовідведення є придбання дренажної системи АФТ модифікації АПМ-ТФ-115, яка буде використана на мулових полях очисних споруд господарсько-побутової каналізації поблизу с. Новоселівка в Арбузинському районі.

Мулова карта є горизонтальним майданчиком, захищеним валиками землі, що має дренуючу штучну основу, в якій закладений дренаж з перфорованих труб Ду-110мм, закритих піщано-гравійним фільтром по шарах, починаючи з нижнього, щебінь: діаметр від 20 мм до 40 мм, h=0,3 м; діаметр від 10 мм до 20 мм, h=0,3 м; діаметр від 2мм до 10 мм, h=0,3 м; кварцевий пісок діаметр від 1,5 мм до 2 мм,      h=0,1 м. Кожна дренажна труба має колодязь для виходу повітря (ламповий колодязь).

Мулові майданчики очисних споруд першої черги мають розміри 15 м х 75 м - 4шт. Дренажна система складається з чотирьох каналів по 75 м на кожен майданчик, загальна довжина 300 м, 1м х 1м в перерізі.

На майданчиках мула проводиться зневоднення і сушка осаду мула, вивантаженого із очисних споруд з вологістю від 96-99 % до 75-70 %. Осад напускається на майданчик шарами по 0,2-0,25 м. У міру підсихання осад втрачає частину вологи за рахунок випаровування, а частина вологи фільтрується через дренажну систему, що складається з шарів щебню різної фракції.

В ході експлуатації мулових полів відбувається замулювання шару, що фільтрує, і погіршення дренажу полів мула, що сприяє уповільненню підсушування осаду, і майданчики працюють лише на випаровування рідини, з тонкого шару на поверхні. У зв'язку з тим що поля мула необхідно очищати від рідкого мулу, збільшується вартість на транспортні витрати при їх очищенні в 3-5 разів.

На очищення мулових полів необхідні екскаватор АТЕК 881- розробка і засипка в’їзду на мулове поле; навантажувач «Сталева воля» - навантаження рідкого мула 380 м3; автомобіль «КАМАЗ» - вивіз рідкого мула на мулосховище. Загальна площа першої та другої черг 3456 м3+5625 м3=9081 м3

кількість ходок 9081/5=1816. Десять ходок за зміну, 181 м3/зміну.

| № п/п | Тип | Кількість | Кількість змін | Вартість 1 зміни, грн | Сума, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Екскаватор АТЕК 881 | 1 | 45 | 3051 | 137,30 |
| 2 | Навантажувач «Сталева воля» | 1 | 45 | 3390 | 152,55 |
| 3 | Автомобіль «Камаз» | 2 | 90 | 3390 | 305,1 |
|  | Всього | 4 |  |  | 594,95 |

Поля мула експлуатуються з 1978 року, що складає 40 років, за час експлуатації полів мула не виконувалася заміна піщано-гравійного шару, а виконувалася підсипка 5-10 см в місцях вибірки при очищенні підсушеного осаду мула.

Встановлення нової дренажно-розподільчої системи дозволить зменшити водомісткість мулового осаду, об’єм, періодичність очищення за рахунок зменшення транспортних витрат.

Очищення карт можливо буде проводити один раз на три роки, у меншому обсязі, та меншим використання технічних засобів.

Розрахуємо витрати на очищення мулових полів, за п’ять років експлуатації:

594,95 тис. грн. х 5 = 2 974,75 тис. грн.

При застосуванні дренажної системи транспортні витрати зменшяться у 4 рази (приймаємо середнє значення) і складуть 1 323,63 на п’ять років, але завдяки меншій вологості та більшій щільності мулу за п’ять років очищення необхідно проводити тільки два рази (661,8 тис. грн).

Економія складе 2 974,75 – 661,8 = 2 312,95 тис. грн.

За рік 462,59 тис. грн.

Для улаштування дренажно-розподільчої системи на мулових майданчиках необхідно 300 м.п., для заповнення дренажних каналів використовується фільтрувальна речовина у вигляді піщано-гравійних шарів різної фракції.

Вартість дренажної системи АФТ складає   – 732,58 тис. грн без ПДВ.

Термін окупності капітальних вкладень, місяців:

Т = (732,58  / 462,59 ) х 12 = 19 міс.

Для обґрунтування вартості та умов виконання запланованого заходу, на підставі комерційних пропозицій та умов поставки визначено постачальника ТОВ «Променергоснаб» (комерційні пропозиції додаються).

4. Техніко-економічне обґрунтування та економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми.

Чиста приведена вартість

(1),

де	n – період реалізації (експлуатації) інвестиційної програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках. Згідно з Податковим кодексом України (стаття 145 п 1), мінімально допустимі строки корисного використання машин, обладнання та транспортних засобів складає 5 років;

CFk – потік коштів від впровадження інвестиційного заходу у k-тому році. Визначається як річна економія з урахуванням індексу споживчих цін виробників промислової продукції.

r – ставка дисконтування. Згідно з рекомендаціями Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг України, за ставку дисконтування приймається величина облікової ставки НБУ на момент здійснення таких розрахунків. За даними офіційного сайту НБУ, облікова ставка складає 16,5 %.

Ik – інвестиційні витрати у k-тому році, грн.

K – порядковий номер року, де k=1.2.3…n.

Визначення потоку коштів та інвестиційних витрат.

Таблиця

|  | Інвестиційні витрати, Ik тис.грн. | Поток коштів за рік, CFk, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| ЗІП до насосу 20А-28х3 | 549,59 | 86,84 |
| Улаштування приладів обліку | 114,29 | 1 188,9 |
| Спектрофотометр ULAB 102 | 146,20 | 0 |
| Запірна арматура | 209,22 | 620,47 |
| Всього по водопостачанню | 1 019,3 | 1 896,21 |
| Заміна дренажно-розподільчої системи | 732,58 | 462,59 |
| Всього по водовідведенню | 732,58 | 462,59 |
| Усього за інвестпрограмою | 1 751,88 | 2 358,8 |

NPV = 2 358,8/(1+0,165) + 2 358,8/(1+0,165)2 + 2 358,8/(1+0,165)3 + 2 358,8/(1+0,165)4 + 2 358,8/(1+0,165)5 – 1 751,88/(1+0,165) = 6 130,41 тис.грн

Висновок: Оскільки чиста приведена вартість інвестиційної програми більше нуля, виконання заходів є доцільним.

Внутрішня норма дохідності визначається як рівень ставки дисконтування, при якому чиста приведена вартість проекту дорівнює нулю.

Внутрішню норму дохідності будемо визначати шляхом підбору послідовних значень r, при яких буде вірним наступна рівність:

(2)

Згідно із розрахунками, виконаними у програмному комплексі Excel за допомогою функції «ВСД», внутрішня норма дохідності склала 1,33. Розрахунок був виконаний за таким алгоритмом:

IRR=функція ВСД (– 1914,27+2014,36+1707,57+1449,35+1226,5+1020,15) = 1,33

Висновок: Оскільки внутрішня норма дохідності 1,33 перевищує нормативну ставку дисконту 0,165 виконання заходів є доцільним.

Термін окупності проекту або дисконтований період окупності визначає кількість років, за які дисконтований потік коштів (доходів) дорівнюватиме дисконтованому обсягу інвестиційних витрат в рамках інвестиційної програми.

= (3)

З таблиці видно, що вже у першому році потік коштів від виконання інвестиційної програми перевищує вартість інвестиційних втрат CF1<I0. Це означає, що відшкодування первісних інвестиційних витрат відбудеться раніше 1 року.

Таким чином, термін окупності можна розрахувати за формулою:

Т = 1 751,58/(1+0,165)  / (2 358,8/(1+0,165) + 2 358,8/(1+0,165)2 + 2 358,8/(1+0,165)3 + 2 358,8/(1+0,165)4 + 2 358,8/(1+0,165)5 ) = 0,2 року або 2,4 міс.

Індекс прибутковості свідчить про те, скільки (за період реалізації (експлуатації) інвестиційної програми (амортизаційний період найбільш тривалого інвестиційної програми) дисконтованих коштів (доходів) від впровадження інвестиційної програми припаде на одиницю дисконтованих інвестиційних витрат:

(4)

PI = (1 751,58/(1+0,165) + 1 751,58/(1+0,165)2 + 1 751,58/(1+0,165)3 + 1 751,58/(1+0,165)4 + 1 751,58/(1+0,165)5 ) / 2 275,12/(1+0,165) = 5,08

Висновок: Оскільки індекс прибутковості перевищує одиницю, виконання заходів є доцільним.

Начальника УКБ	              ________________		П.М. Вірич

Начальник ТВ УКБ	               ________________ 	О.В. Балабанов