Інформація

про підсумки проходження опалювального сезону 2020-2021 років

у місті Южноукраїнську

03.07.2020 року виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради було прийнято рішення № 176 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо – зимовий період 2020-2021 років». Даним рішенням створено міський штаб з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2020-2021 років.

З 79 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2020-2021 років на 100% виконано 74 пункти. Пункти по поточним ремонтам водопровідних та теплових мереж не виконані (через довготривалу процедуру закупівлі труб), виконувались лише аварійно - відновлювальні роботи.                 Не виконаними через відсутність коштів залишились 3 пункти: по реконструкції                 ТРП-4б, ТРП-6; заміні вікон 2-го поверху будівлі КЗ «ЦСПРД»; утепленню стін будівлі КЗ «ЦСПРД».

Комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» в повному обсязі виконані наступні основні заходи з підготовки об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років:

- складено акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду;

- поточні ремонти водопровідних та теплових мереж не виконувались (труби були придбані лише у грудні 2020 року через довготривалу процедуру закупівлі). Проводились аварійно-відновлювальні роботи мереж водопостачання та теплопостачання;

- виконаний поточний ремонт каналізаційних мереж міста (механічне прочищення 269 м труб);

- виконана гідродинамічне очищення та відкачка відкладень на КНС -3;

- інше.

При виникненні аварійної ситуації на теплових мережах, пошкодження трубопроводів було усунено в найкоротший термін. Подача централізованого опалення надавалася без перебоїв.

Опалювальний період розпочато для закладів освіти та об’єктів соціальної сфери з 20 жовтня 2020 року, для житлового фонду з 22 жовтня 2020 року, а закінчено                         - 20 квітня 2021 року.

Під  час опалювального  періоду в стабільному режимі працювали ТРП та КНС, інженерні мережі  водопроводу, каналізації, теплопостачання.

Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання» підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років будинки житлового фонду, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, адміністративні будівлі та виконані наступні заходи:

-  складено 59 актів та паспортів готовності житлових будинків, гуртожитків і 5 актів та паспортів на адміністративні  будівлі, які знаходяться на балансі КП ЖЕО;

- заготовлено протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях в об’ємі 54,6 т.

Виконаний поточний ремонт:

- покрівель 35 житлових будинків;

- герметизація швів стінових панелей 38 житлових будинків;

- вікон - 23од., вхідних та тамбурних дверей – 15од.,

- встановлено 80 дверних пружин на вхідні та тамбурні двері;

- замінено розбите скло на вікнах сходових клітин – 50 м2 ;

- виконаний поточний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж: опалення, гарячого водопостачання та холодного водопостачання  - 59 житлових будинків;

- підготовлено та прочищено 26 систем водовідведення в житлових будинках та адміністративних будівлях.

Снігоприбиральна техніка для прибирання снігу на прибудинкових територіях в кількості 3 - ох одиниць була підготовлена та знаходилася в справному стані протягом всього зимового періоду.

Комунальним підприємством «Служба комунального господарства» для підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років проведений планово-попереджувальний ремонт інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель підприємства. Теплові мережі працювали в нормальному режимі.

Проведені роботи  щодо налагодження малогабаритної техніки та транспортних засобів підприємства до роботи в зимовий період для прибирання снігу з доріг загального користування та тротуарних доріжок міста. Вся техніка в кількості                       14 одиниць була підготовлена та знаходилася в справному стані протягом всього зимового періоду.

Підприємство здійснювало розчищення, посипання доріг та пішохідних доріжок загального користування, використавши протиожеледний матеріал в кількості 254 м3.

Закладами освіти (школи, дитячі садки) виконані наступні заходи з підготовки  до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, а саме:

1. Проведено планово-попереджувальні роботи (ремонт мереж тепло-, водопостачання) на 100%.

2. Виконаний ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах тепло-, водопостачання закладів освіти на 100%.

3. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок закладів освіти на 100%.

4. Виконаний капітальний ремонт покрівлі Гімназії №1 -100%.

5. Проведений ремонт системи гарячого та холодного водопостачання ЮЗШ №3- 100%.

6. Проведено гідродинамічне очищення системи опалення  Гімназії №1 – 100%.

7. Складені акти готовності  та оформлені паспорти готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період на 100%.

Комунальним некомерційним підприємством «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» міської ради виконані наступні заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років:

1.Проведений поточний ремонт трубопроводів тепло-, водопостачання та водовідведення – 100%.

2. Виконаний ремонт теплоізоляції на зовнішніх теплових мережах -100%.

3. Перевірений технічний стан запірної арматури інженерних мереж будівель - 100%.

4. Виконане промивання трубопроводів системи опалення - 100%.

5.Виконаний поточний ремонт покрівлі господарського корпусу (пральні)                        КНП «ЮМБЛ» - 100%.

6. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок                        КНП «ЮМБЛ» в об’ємі 3т - 100%.

7. Складені та оформлені акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду - 100%.

Некомерційним комунальним підприємством «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» виконані наступні заходи з підготовки  до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, а саме:

1. Виконані ремонтно - профілактичні роботи внутрішньобудинкових систем будівлі      НКП «ЮУ МЦПМСД» - 100%

2. Проведена ревізія запірної та регулюючої арматури обладнання та трубопроводів – 100%.

3. Виконане промивання устаткування трубопроводів системи теплоспоживання – 100%.

4. Проведена перевірка технічного стану контрольно-вимірювальних приладів комерційного обліку - 100%.

5. Виконане гідравлічне випробування систем опалення будівлі НКП «ЮУ МЦПМСД»- 100%.

6. Відновлена порушена теплова ізоляції на трубопроводах та іншому обладнанні системи опалення та гарячого водопостачання - 100%.

7. Поповненні запаси протиожеледних сипучих матеріалів – 100%.

Комунальним закладом «Центр соціально - психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради» виконані наступні заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років:

1. Виконаний поточний ремонт інженерних мереж тепло -, водопостачання будівлі по вул. Молодіжна, 5а – 100%.

2. Виконаний поточний ремонт покрівлі будівлі по вул. Молодіжна, 5а – 100%.

За кошти міського бюджету в осінньо-зимовий період 2020-2021 років були виконані наступні роботи:

- капітальний ремонт покрівлі 1-го житлового будинку;

- оснащено приладами обліку теплової енергії, холодної та гарячої води                  8 житлових будинків (всього 117 житлових будинків міста оснащено приладами обліку за рахунок бюджетних коштів);

- ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць загального користування холодною бітумно - мінеральною сумішшю та гарячою асфальтобетонною сумішшю в об’ємі 4325 м2;

- поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів в об’ємі 4060 м2.

В цілому опалювальний період 2020-2021 років в місті Южноукраїнську пройшов задовільно.

Заступник директора департаменту

інфраструктури міського господарства 						В.А. Божко