ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Інвестиційна програма з централізованого водопостачання та водовідведення                  ВП ПАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», розроблена на середньостроковий період                          2022-2024 рр. і погоджена рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 25.06.2021 №189 з коригуваннями в частині обсягів фінансування 2022 р. (вих. ВП ПАЕС від 17.02.2022 №49/2586), передбачає використання коштів загальним обсягом 5 850,72 тис. грн без ПДВ, в тому числі по рокам:

- 2022 р. - 2 218,17 тис. грн без ПДВ

(відповідно до структур тарифів на 2022 р., що встановлені рішенням органу місцевого самоврядування від 03.12.2021 №398;

- 2023 р. – 1 867,11 тис. грн без ПДВ (прогнозовані);

- 2024 р. - 1 765,44 тис. грн без ПДВ (прогнозовані)

і включає першочергові невідкладні заходи щодо реконструкції ВОС-1, ВОС-2, лабораторій і систем водовідведення підпорядкованих ЦВКГтаТМ ВП «Південноукраїнська АЕС».

Відповідно до вимог «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації», затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 19 серпня 2020 року № 191 до чинної Інвестиційної програми внесені зміни щодо планових обсягів фінансування і напрямів використання коштів в 2023 р., а саме:

- Збільшено обсяги фінансування на 152,43 тис. грн без ПДВ (згідно з визначеними сумами коштів за рахунок амортизаційних відрахувань, що враховані у структурах тарифів на 2023 рік відповідно до рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 15.12.2022 №349 (уточнені в тарифі - 2019,54 тис. грн без ПДВ, прогнозні – 1867,11 тис. грн без ПДВ);

- Замінено заходи з реконструкції на заходи з придбання обладнання та запасних частин до нього (в зв'язку з виробничою необхідністю в впровадженні заходів з оновлення основних засобів).

Порівняльна таблиця чинних та скорегованих обсягів на 2023 р.

тис. грн. без ПДВ

| Найменування заходів | Кошти чинної ІП, погоджені рішенням виконавчого комітету ЮМР від 25.06.2021 №189 в обсягах прогнозної амортизації | Кошти скоригованої ІП в обсягах амортизації, яка врахована у структурі діючих тарифів згідно з рішенням виконавчого комітету ЮМР від 15.12.2022 №349 | Коригува-ння |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання на 2023 р. | 1 168,73 | 1 257,94 | + 89,21 |
| Реконструкція насосного агрегату20А-18х3 (закупівля ЗІП) | 1 168,73 | 0,00 | - 1 168,73 |
| Придбання запасних частин до артезіанського насосного агрегату 20А-18Х3 | 0,00 | 1 257,94 | + 1 257,94 |
| Водовідведення на 2023 р. | 698,38 | 761,60 | + 63,22 |
| Реконструкція виробничих об'єктів водовідведення "Дренажна система АФТ (муловий майданчик №4)" | 698,38 | 0 | - 698,38 |
| Придбання касет електродів до ЕУ ЕП-10-52 | 0,00 | 761,60 | + 761,60 |
| РАЗОМ на 2023 р. | 1 867,11 | 2 019,54 | + 152,43 |

Очікувані витрати складаються тільки з вартості матеріальних ресурсів. Роботи планується виконувати господарським способом.

Деталізована інформація про заходи на 2023 р  інвестиційної програми (скоригованої):

- у сфері водопостачання «Придбання запасних частин до артезіанського насосного агрегату 20А-18х3»

Насосні агрегати встановлено на насосній станції першого підйому у складі водопровідних очисних споруд 2 (система очищення питної води для ПАЕС,                         м. Южноукраїнськ). ВОС-2 розташовані в с. Панкратове Вознесенського району та призначені для забору і підготовки питної води з річки Південний Буг з вмістом в початковій воді зважених речовин до 150 мг/дм3 і кольоровістю 150 од.

Насосні агрегати відцентрові артезіанські призначені для перекачування води, неагресивної до чорних металів і гуми, з вмістом механічних домішок не більше 0,1% (за масою).

Насос артезіанський 20А-18х3 використовується для подачі неочищеної води з           р. Південний Буг на очисні споруди ВОС-2. Вода на очисні споруди подається цілодобово, так як процес забезпечення ВП ПАЕС, м. Южноукраїнськ питною водою  безперервний. Насоси, що використовуються в системах централізованого водопостачання ЦВКГтаТМ виготовлені ще за радянських часів, давно відпрацювали свій ресурс та застаріли морально та фізично. Технічний стан основних вузлів насосних агрегатів змушує витрачати щорічно великі кошти на підтримання працездатного стану. Зношеність опорних поверхонь та пар тертя викликає підвищену вібрацію при роботі насосів, що в свою чергу призводить до обриву валів, пошкодження підшипників, вузлів ущільнення, трансмісійної та насосної частин агрегату. Для підтримки  насосів в робочому стані необхідно мати запасні частини.

Насосні агрегати складаються з електродвигуна, встановленого на опорному корпусі, трансмісійної та насосної частини. Насосна частина - відцентровий вертикальний з осьовим підведенням рідини насос. Трансмісійна частина насосів являє собою валопровід з проміжними підшипниками, що з’єднує насос з електродвигуном і змонтований всередині напірного трубопроводу. Конструктивно трансмісійна частина виконана у вигляді секцій. З’єднання валів секцій трансмісії - різьбове муфтове.

В рамках виконання заходу інвестиційної програми в 2023 р. планується придбання запасних частин до артезіанського насосу 20А-18х3):

- втулка захисна з підшипником гумо-металевим в кількості 32 шт.;

- вал верхній СНМ 403.22105 в кількості 1 шт.;

- вал трансмісії СНМ 403.641.14.212 в кількості 1 шт.

Згідно з сформованою в лютому 2023 р. «Річною заявкою на ТМЦ» очікувана вартість закупівлі - 1 257,94 тис. грн без ПДВ .

Виконання робіт - господарським способом (без залучення підрядних організацій).

Встановлення нових запасних частин до насосного агрегату дозволить на протязі чотирьох-п’яти років нести мінімальні витрати для технічного обслуговування насосного агрегату та виключить значні витрати на усунення наслідків аварійних відмов.

Економічна вигода від впровадження заходу - відсутність поточних витрат на капітальний ремонт.

- У сфері водовідведення «Придбання касет електродів до ЕУ ЕП-10-52»

Очисні споруди господарсько-побутової каналізації є комплексом споруд для прийому і повної біологічної очистки та знезараження господарсько-побутових стоків міста Южноукраїнська та об'єктів промислової зони ВП ПАЕС.

Знезараження очищених стічних вод, з метою знищення в них патогенних бактерій після повної біологічної очистки в штучно створених умовах на блоці ємностей очисних споруд, проводиться рідким хлорреагентом - гіпохлоритом натрію (NaClO), який виробляється методом електролізу з розчину кухонної вакуумної солі у електролізній установці ЕП-10-52.

В 2023 р. заплановано закупівлю 4 шт касет електродів до ЕУ ЕП-10-52 (титанових з оксиднорутеновим покриттям). Згідно з сформованою річною заявкою на ТМЦ - орієнтовна вартість одної штуки – 568 тис. грн без ПДВ (в цінах лютий 2023 р.). З огляду на ризики коливання цін на ринку інвестиційною програмою передбачена вся сума в межах обсягів амортизації (761,60 тис. грн без ПДВ), яка врахована у діючих тарифах. Остаточна ціна закупівлі визначиться ліцензіатом на конкурсних засадах відповідно до вимог чинного законодавства.

Роботи по заміні – господарським способом виконання.

Економічна вигода від впровадження заходу - забезпечення постійного надійного рівня екологічної безпеки.

На противагу - відсутність касет електродів до електролізної установки ЕП-10-52 приведе до зупинки виробництва рідкого хлорреагента (гіпохлориту натрію), який необхідний для знезараження очищених стічних вод та спричинить розбалансування технологічного процесу очистки стічних вод з подальшими наслідками: зупинка знезараження очищених стічних вод, розбалансування технологічного процесу очистки стічних вод, біологічне забруднення Ташлицької водойми-охолоджувача та підземних вод в районі ОСГПК.

Окрім екологічних наслідків - штрафні санкції контролюючих органів.

ВИСНОВОК

В результаті уточнень коштів на 2023 р. загальний обсяг фінансування інвестиційної програми (скорегованої) в період 2022-2024 роки збільшено на 2,6% (з 5 850,72 тис грн без ПДВ на 6 003,15 тис. грн без ПДВ).

При цьому реалізація заходів інвестиційної програми (скоригованої) запланована тільки за рахунок внутрішніх ресурсів підприємства, а саме: амортизації основних виробничих засобів і нематеріальних активів, пов'язаних із наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які надає                        ВП «Південноукраїнська АЕС» на території Южноукраїнської міської територіальної громади, в межах діючих тарифів (2022 р., 2023 р.) і в прогнозних обсягах на 2024 р., що будуть ще уточнені після погодження тарифу на 2024 р. Залучення/отримання коштів на інвестиційну діяльність за рахунок інших джерел фінансування програмою на 2022 р.,     2023 р. і 2024 р. не передбачено.

Прогнозна ефективність заходів у сфері ліцензованої діяльності згідно з показниками схваленої інвестиційної програми.

Зведена інформація по обсягам на 2022-2024 рр. представлена в таблиці

тис. грн без ПДВ

| Заходи | ІП погоджена, всього | ІП скоригована (проєкт) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | в тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань |
|  |  |  | Діючі (погоджені, структурою тарифів) | Прогнозні на 2024 р. |
|  |  |  | 2022 р. | 2023 р. |  |
| Водопостачання | 3 568,13 | 3 657,34 | 1 314,76 | 1 257,94 | 1 084,64 |
| Водовідведення | 2 282,59 | 2 345,81 | 903,41 | 761,60 | 680,80 |
| РАЗОМ | 5 850,72 | 6 003,15 | 2 218,17 | 2 019,54 | 1 765,44 |

Метою реалізації скорегованої інвестиційної програми є оновлення основних фондів, підвищення ефективності/якості надання послуг з постачання питної води                          ВП «Південноукраїнська АЕС» і комунальної/промислової зони та підвищення якісних показників стічних вод, що скидаються на очисні споруди.

Інвестиції, спрямовані на проведення заходів з реконструкції/модернізації збільшують балансову вартість поліпшених основних засобів і очікуваний термін їх корисного використання.

ЗГД з капітального будівництва ВП ПАЕС			Андрій ПІСТУН

Начальник ЦВКГтаТМ ВП ПАЕС					Віктор ЄМЕЛЬЯНОВ

Начальник ТВ УКБ	ВП ПАЕС					Олександр БАЛАБАНОВ

Начальник ВВПтаЗ УКБ ВП ПАЕС				Валентина ТІЛУГ