|  | ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради «_26___»___06______2024 №_314_____ |
| --- | --- |

Місцеві Правила приймання

стічних вод від споживачів до системи

централізованого водовідведення

міста Южноукраїнська

2024 рік

ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ

| Посада | Підпис | Дата | І.П.Б. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗГІ з загальностанційних об’єктів філії «ВП «ПАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» |  |  | Микола ПРОНІН |
| Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  |  | Микола ПОКРОВА |
| Начальник управління житлово- комунального господарства Южноукраїнської міської ради |  |  | Володимир БОЖКО |
| Директор технічний КП ТВКГ |  |  | Ігор ДОРОФЄЄВ |

1. Загальні положення

1.1. Місцеві Правила приймання стічних вод від споживачів до системи централізованого водовідведення міста Южноукраїнська (далі - Правила) розроблені відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Водного кодексу України, Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465 /редакція від 30.10.2013/, (далі – Правила охорони поверхневих вод), згідно з Державними Будівельними нормами і правилами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01 грудня 2017 року № 316 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 56/31508, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627 /зі змінами від 27.03.2012, 24.10.2012 та 19.04.2021/,                   (далі - Правила користування), Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01 грудня 2017 року № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 57/31509 /зі змінами від 09.11.2021/, (далі – Порядок), Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 № 389 та зареєстрованим у Мін’юсті України 14.08.2009 за № 767/16783 /зі змінами від 15.09.2021/, (далі – Методика), Постанови КМУ від 05.07.2019 № 690 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення».

1.2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

Виконавець – суб’єкт господарювання, який проводить господарську діяльність у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення та має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об’єкти, системи централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, і з якими суб’єктом господарювання укладено договір на отримання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

Споживач - юридична особа або фізична особа, яка отримує послуги з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення на підставі укладеного договору;

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок Споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів Виконавець;

арбітражна проба споживача (АПС) – частина контрольної проби, аналіз якої проводиться паралельно з аналізом контрольної проби лабораторією, яка здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

арбітражна проба виконавця (АПВ) – частина контрольної проби, арбітражний аналіз якої проводиться в незалежній лабораторії, яка здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

головний колектор водовідведення - трубопровід,  до якого надходять стічні води від збірних колекторів та каналізаційних насосних станцій;

ДК -допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м-3;

договір – договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в цих Правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного Споживача;

зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

збірний колектор – трубопровід для приймання стічних вод з окремих випусків водовідведення та транспортування  їх у головний колектор водовідведення;

колектор водовідведення – трубопровід зовнішньої мережі водовідведення для збирання й відведення стічних вод;

контрольний колодязь - колодязь на випуску водовідведення Споживача безпосередньо перед приєднанням до колектору Виконавця або в іншому місці за погодженням із Виконавцем мереж з вільним доступом Виконавця до такого колодязя;

консервація проб - процедура запобігання змін якісного та кількісного складу проб за період від моменту закінчення пробовідбору до початку проведення аналізу;

контрольна проба - проба стічних вод Споживача (Субспоживача), відібрана виконавцем з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи центаралізованого водовідведення виконавця;

контрольна точка (надалі КТ) – точна позиція місця відбору проб стічних вод Споживача (контрольний колодязь, приймальний резервуар насосної станції, вигрібна яма тощо) відповідно до взаємно погодженої схеми каналізації;

локальна мережа водовідведення – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території Споживача;

локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод окремого Споживача відповідно до вимог цих Правил;

об’єкт Споживача - окремо розташована територія Споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

випуск водовідведення Споживача – трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території в мережу водовідведення;

ОСГПК (очисні споруди господарсько-побутової каналізації) – комплекс споруд призначених для прийому, повного біологічного очищення, знезараження та відведення очищених, дощових, талих та господарсько-побутових стічних вод об’єктів міста Южноукраїнська і промислового майданчика філії відокремленого підрозділу «Південноукраїнська АЕС» акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – ВП ПАЕС) в Ташлицьке водоймище-охолоджувач;

стічна вода – вода, що утворилася в процесі господарчо-побутової і виробничої діяльності, а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження – стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та /або надання послуг;

Субспоживач – суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі Споживача за погодженням зі Споживачем і Виконавцем на підставі договору зі Споживачем та Виконавцем.

1.3. Правила встановлюють єдиний порядок приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення ВП ПАЕС та міста Южноукраїнська та поширюються на підприємства, що мають на балансі системи міського водопроводу та каналізації (далі - Виконавець), та на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й відомчої належності, які скидають свої стічні води до системи централізованого водовідведення міста, підприємства, що будуються і реконструюються та фізичних осіб (далі – Споживач).

Виконавцями в місті Южноукраїнську вважаються комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» (далі – КП ТВКГ) та ВП ПАЕС.

1.4. Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі очисних споруд господарсько-побутової каналізації (далі – ОСГПК), мереж і споруд системи централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Споживачів.

Правила встановлюють вимоги до Споживачів, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення, регламентують взаємні права та обов’язки Споживачів і Виконавців, порядок визначення величини плати за скидання стічних вод у каналізацію, порядок контролю за виконанням цих Правил, відповідальність та міри впливу за їх порушення.

Виконавець здійснює скиди у водні об’єкти очищених стічних вод з вмістом забруднюючих речовин у відповідності до лімітів, що встановлюються органами Міндовкілля та сплачують екологічний податок. Підприємства скидають стічні води до системи централізованого водовідведення та сплачують їм за послуги  централізованого водовідведення відповідно до договорів з Виконавцями. Договори укладають на підставі  цих  Правил, Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 № 190 та Правил приймання вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01 грудня 2017 року № 316 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018  року за № 56/31508.

У разі засмічення мереж водовідведення забрудненнями стічних вод Споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності мережі водовідведення Виконавця, Споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені Виконавцем, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між Споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Контроль за прийманням стічних вод Підприємств у каналізаційну мережу здійснюють Виконавці.

Контроль якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, повинен здійснювати безпосередньо Споживач шляхом проведення відомчого лабораторного контролю або шляхом залучення інших лабораторій. Інформація про кількість і склад стічних вод, що поступають до системи централізованого водовідведення повинна надаватися до ВП ПАЕС або до КП ТВКГ за підписом Споживача (керівника підприємства), який несе відповідальність за її достовірність.

Лабораторія ОСГПК ВП ПАЕС здійснює контроль за якістю стічних вод, які поступають по напірним каналізаційним колекторам на ОСГПК щоденно та стічних вод Споживачів, які скидаються до системи централізованого водовідведення ВП ПАЕС з метою визначення відповідності їх складу встановленим вимогам не менше одного разу в три місяці. Робота проводиться згідно з затвердженим графіком відбору проб, шляхом відбору разових проб.

Перелік контрольованих показників і кратність контролю встановлюється за показниками, включеними в дозволи на спеціальне водокористування, які регламентують діяльність Виконавця по централізованому водопостачанню та централізованому водовідведенню та, які видає Державне агентство водних ресурсів України.

1.5. Ці Правила є обов’язковими для всіх Виконавців та Споживачів, які розташовані на території міста Южноукраїнська.

1.6. Виконавець встановлює кожному конкретному Споживачу режими і нормативи скиду забруднюючих речовин до системи централізованого водовідведення міста та                ВП ПАЕС, які не підлягають погодженню з органами Міндовкілля та МОЗ України.

1.7. Виконавець приймає стічні води Споживачів до системи централізованого водовідведення за умови, якщо каналізаційна мережа та очисні споруди мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод Споживача задовольняють вимоги цих Правил та укладеного з Виконавцем договору на приймання стічних вод (Договір на послуги  централізованого водовідведення).

1.8. Кожний Споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення міста Южноукраїнська та ВП ПАЕС через окремий випуск з обов’язковим улаштуванням контрольних колодязів, розташованих на каналізаційній мережі Споживача в місцях, що мають під’їзні дороги. Об’єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Споживача.

1.9. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Споживачів, здійснюється тільки через зливні станції (пункти), у разі їх відсутності місця скиду таких стічних вод визначаються місцевими правилами приймання або у договорі. Такі підприємства або приватні власники сплачують Виконавцю за транспортування та очистку стічних вод в об’ємах водоспоживання згідно з договором.

1.10. Скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення у місцях, що неузгоджені з Виконавцем, забороняється.

2. Права й обов’язки Виконавців і Споживачів, які

користуються послугами системи централізованого водовідведення

2.1. Виконавець має право:

1) розробляти, погоджувати та представляти на затвердження виконавчим органам міської ради місцеві правила приймання стічних вод Споживачів, а також зміни та доповнення до них відповідно до чинного законодавства України;

2) контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Споживачів;

3) пред’являти Споживачам у встановленому порядку рахунки для оплати за скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень, при порушенні цих Правил;

4) здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений із Споживачем заздалегідь, відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються. Порядок та періодичність відбору проб визначаються в Положенні про інспекцію промислового водовідведення;

5) вимагати від Споживача будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень;

6) відмовляти в прийманні до системи централізованого водовідведення додаткових об’ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень;

7) обмежувати скид стічних вод до системи централізованого водовідведення при невиконанні Споживачами цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг централізованого водовідведення;

8) відключати Споживачів від системи централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:

а) після письмового попередження у разі:

- відсутності договору або ухиляння від укладання або ухиляння від продовження (переукладення) договору;

- несплати або несвоєчасної оплати послуг централізованого водовідведення;

- невиконання Споживачами умов договору, цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

- у разі самовільного приєднання Споживачем та/або самовільного скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення Виконавця. При цьому за збитки Споживачів - порушників, Виконавець відповідальності не несе.

Повторне підключення Споживача до систем  централізованого водовідведення здійснюється за його рахунок, після врегулювання всіх обставин, що спричинили відключення з відшкодуванням збитків Виконавцю (у разі їх наявності);

б) негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. При цьому за збитки Споживачів-порушників Виконавець відповідальності не несе;

9) пред’являти Споживачам претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системам централізованого водовідведення та очисних споруд, а також виставляти рахунки до оплати за скид понаднормативних забруднень;

10) на компенсацію грошових сум, що були сплачені Виконавцем з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Споживачів, які порушували Правила та умови договору;

11) проводити вибірковий контроль ефективності роботи локальних очисних споруд Споживачів та вимагати їх налагодження або реконструкції для досягнення вимог Правил;

12) застосовувати в разі порушень умов договору передбачені договором санкції та розірвання договірних відносин;

13) Вимагати від Споживачів схему водопостачання та водовідведення виконану на генплані в масштабі 1:500 з вказівкою меж розділу та зон обслуговування, погоджену Споживачами, Субспоживачами, власниками або балансоутримувачами мереж та Виконавцем.

2.2. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечити приймання, відведення і очистку стічних вод у межах розрахункових об’ємів водовідведення згідно з вимогами Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами у разі відповідності якості і режиму скиду стічних вод Споживача умовам укладеного договору та цим Правилам та за умови відсутності заборгованості за послуги водовідведення;

2) встановлювати кожному Споживачу кількісні та якісні показники приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення, а також вимоги щодо додержання певного режиму скиду стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні договорів із Споживачами на послуги водовідведення;

3) доводити Споживачам протягом місячного терміну після внесення змін до цих Правил інформацію про зміни у вимогах до якісних показників стічних вод, пов’язані із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об’єкти;

4) здійснювати обстеження локальних очисних споруд і мережі водовідведення Споживачів, вимагати від Споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі Споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються Споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил.

2.3. Споживач має право:

1) користуватися послугами системи централізованого водовідведення з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання Споживачів до системи централізованого водовідведення відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих Мін’юстом України 07.10.2008 № 936/15627 (зі змінами від 27.03.2012, 24.10.2012 та 19.04.2021), та укладеного договору на послуги водовідведення;

2) перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах свого підприємства, виконані Виконавцем, та оскаржувати їх;

3) звертатися до суду з оскарженням неправомірно (на їх погляд) виставлених рахунків та вимагати проведення повторного аналізу стічних вод підприємства;

4) Звертатися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» для проведення арбітражного аналізу АПВ за наявності результатів аналізу АПС;

5) Здійснювати контроль якості стічних вод, що скидаються субспоживачами, орендарями.

2.4. Споживач зобов’язаний:

1) виконувати в повному обсязі вимоги цих Правил та договору на послуги  централізованого водовідведення, своєчасно сплачувати рахунки Виконавця за надані послуги;

2) дотримуватись установлених Виконавцем кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Споживача;

3) сплачувати рахунки за скид понаднормативних забруднень при порушенні встановлених показників;

4) виконувати на вимогу Виконавця до визначеного терміну попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів, якщо стічні води Споживача не задовольняють вимоги цих Правил. (Якщо Споживач не може забезпечити на даний час виконання Правил за деякими показниками, він може укласти угоду про тимчасове приймання таких стічних вод на окремих умовах згідно з пунктом 9.5 цих Правил);

5) у разі зміни у своєму водовідведенні (зміна технологічних процесів або зміна на 30 % і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання Споживачем вимог до скиду, виданих Виконавцем), приєднання Субспоживача тощо) повідомляти Виконавця у семиденний строк про виникнення таких змін та вносити відповідні зміни до договору;

6) укладати новий договір з Виконавцем у разі зміни власника об’єкта;

7) надавати працівникам Виконавця необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, брати участь у відборі контрольних проб Споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеженні системи каналізації Споживача та локальних очисних споруд;

8) при порушенні цих Правил вживати необхідні заходи для усунення порушень, а також інформувати про це Виконавця та органи охорони природи;

9) компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системам централізованого водовідведення, водному об’єкту або іншим Споживачам системи централізованого водовідведення;

10) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення у разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи водовідведення з вини Споживача;

11) здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із Виконавцем, надавати Виконавцю інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;

12) вимагати від Субспоживачів виконання вказаних положень цих Правил;

13) надавати працівникам Виконавця допомогу при контрольному відборі проб стічних вод Споживачів;

14) надавати письмову інформацію щодо призначених представників (не менше двох осіб), уповноважених представляти Споживача при відборі проб стічних вод, відповідальних за організацію проведення контролю у будь-який час доби з правом підпису акту відбору проб та забезпечувати присутність одного із них безпосередньо при відборі проб стічних вод Виконавцем. У разі відсутності уповноваженого представника споживача на момент відбору акт має право підписати інший працівник (представник) Споживача.

3. Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

3.1. Виконавці та Споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

3.2. У разі невиконання Споживачем цих Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод, об’єкт Споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження Виконавцем не менше ніж за п’ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1до цих Правил, та уклали з Виконавцем договір про приймання понад нормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що цей Споживач добросовісно та своєчасно виконує умови такого договору.

3.3. У разі стягнення з Виконавця грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

3.4. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод цім Правилам, умовам укладеного договору та Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України                                  (далі - Мінрегіонбуд) від 01 грудня 2017 року № 316 Споживачі сплачують за послуги  централізованого водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії Споживачів.

3.5. Споживачі, що здійснюють скид та не мають договору, сплачують Виконавцю в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь обсяг скинутих за час відсутності договору стічних вод відповідно до цих Правил.

Обсяги стічних вод Споживачів, які підлягають оплаті, визначають згідно з договором.

Додаткові обсяги стічних вод Споживачів (не враховані договором), що надходять до каналізації, потребують додаткових витрат  матеріальних та енергетичних  ресурсів на їх транспортування та очищення. Законодавством передбачена сплата збору за понадлімітні обсяги скидів забруднюючих речовин  у водойми у п’ятикратному розмірі.

3.6. Плата за скид Споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного Виконавцем, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Споживачем за цей період з певного об’єкта.

3.7. Величину плати за скид понаднормативних стічних вод у систему централізованого водовідведення Виконавця розраховує Виконавець відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, що затверджений наказом Мінрегіонбуду від 01.12.2017 № 316, зареєстрованих в Мін’юсті 15.01.2018 за № 56/31508.

4. Порядок стягнення плати за скид стічних вод

Споживачів до системи централізованого водовідведення

4.1. Плата за скид стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення Виконавця вноситься Споживачем згідно з розрахунками Виконавця та виставленими ними рахунками на розрахункові рахунки Виконавця у порядку та в терміни, передбачені договором. У разі прострочення платежів з Споживачів стягується пеня згідно з умовами договору.

4.2. Плата за скид понаднормативних забруднень розподіляється таким чином:

20  відсотків перераховуються Виконавцем до міського цільового фонду з охорони навколишнього природного середовища;

80 відсотків перераховується Виконавцю і використовуються ним на відшкодування збитків Виконавця, викликаних цими скидами, на ремонт і поліпшення експлуатації системи централізованого водовідведення та очисних споруд, а також на розвиток каналізаційного господарства.

5. Визначення величини плати за розміщення осадів

5.1. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються на локальних очисних спорудах каналізації, на спеціально обладнаних спорудах для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові пруди, осадонакопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які знаходяться на балансі Споживачів, екологічний податок не стягується за умови наявності погодженого з територіальними органами Мінприроди перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодження.

5.2. При використанні осадів як органічних добрив на сільськогосподарських та лісогосподарських угіддях (при відповідності їх якості технічним умовам, затвердженим у встановленому порядку), добавок при виробництві будівельних матеріалів, у шляховому будівництві та інших галузях народного господарства екологічний податок за використаний об’єм осадів не стягується.

5.3. За неможливості використання осадів та мулів у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) і необхідності їх розміщення на спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом із екологічним податком) розподіляється серед Споживачів, які  винні  в забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок вартості цих робіт для конкретного Споживача виконується за формулою:

Ві =      ПіВзаг    ,

Sni=1Пі

де Ві - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м Споживачем;

Взаг- загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис. грн.;

Пі- скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, і-тим Споживачем за період накопичення осадів, т;

Sns=1Пi - сумарні скиди забруднюючих речовин, які не  піддаються біологічному розкладу, усіма Споживачами за період накопичення осадів, т.

6. Відповідальність і заходи впливу за порушення Правил

6.1. Відповідальність Виконавця та Споживачів, які користуються послугами  системи централізованого водовідведення, визначається актами чинного законодавства та умовами договорів.

6.2. У разі стягнення з Виконавця органами Міндовкілля збору за понадлімітні обсяги скидів згідно з пунктом 3 розділу V Правил приймання вод до систем централізованого водовідведення або відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення природоохоронного законодавства Виконавець може пред’являти регресний позов на всю суму збитків Споживачам, з вини яких це сталося.

6.3. Розрахунок участі Споживача у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує Виконавець. Якщо Споживач відмовляється від участі в цих роботах, Виконавець застосовує до нього заходи, передбачені договором.

6.4. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Споживачів (жирами, осадами, грубо дисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційних мереж, Споживачі зобов’язані встановити спеціальні пристрої та відшкодовують витрати на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів з притягненням їх сил та засобів.

7. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод,

які скидають до системи централізованого водовідведення

7.1. До системи централізованого водовідведення міста Южноукраїнська приймаються стічні води Споживачів, які не порушують роботу каналізаційних мереж та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути знешкоджені разом із стічними водами відповідно до вимог і нормативів Правил охорони поверхневих вод.

7.2. Стічні води, які підлягають прийманню до системи централізованого водовідведення, не повинні:

містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;

містити речовини, які здатні засмічувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжджі та інше), в тому числі нафтопродукти;

містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічній деструкції;

містити речовини, для яких не встановлено ДК для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічній очистці стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;

містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;

містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі - СПАР), які важко руйнуються (з концентрацією більше 4 мг/дм3);

мати температуру вище плюс 40 град. С ;

мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

створювати умови для заподіяння шкоди здоров’ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього середовища;

містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, вказаних в додатку 2.

7.3. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 3 до цих Правил.

7.4. Забороняється скидання стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення при наявності відокремленої системи централізованого зливового водовідведення.

7.5. Стічні води Споживачів, що скидаються асенізаційним транспортом у зливні колодязі, повинні відповідати вимогам цих Правил.

7.6. Якщо кількість і склад стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби та перевищує допущені до скиду концентрації забруднюючих речовин, на підприємствах повинні встановлювати спеціальні ємності - усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

8. Визначення граничнодопустимих концентрацій

забруднюючих речовин у стічних водах підприємств

8.1. ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів визначають, виходячи з таких умов:

ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на випуску Споживача);

ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічної очистки (на вході в ці споруди);

величини лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму,  які встановлені Виконавцем органами Міндовкілля України в дозволах на спеціальне водокористування;

допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що використовуватимуться як органічні добрива (згідно з пунктом 7.2 цих Правил).

З цих чотирьох величин найменша встановлюється як ДК.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів проводять для кожної з очисних споруд каналізації, що є в населеному пункті, чи для кожного з колекторів, які відводять стічні води до цих очисних споруд.

8.2. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК в каналізаційній мережі ДК приймають за даними Додатка 2 до цих Правил.

8.3. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК в спорудах  біологічної очистки розрахунок виконується за формулою

ДКі = Сі-Сі гп + Сі гп, г/куб.м,

Σ Qп

де Сі-  ДК забруднюючої речовини в аеротенку, г/куб.м

(приймається за даними Додатка 2 до цих Правил  або  за  проектом міських очисних споруд);

Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на очисні споруди, куб.м/добу;

S Qп - середньодобова витрата стічних вод Споживачів, які можуть містити це забруднення, куб.м/добу;

Сі гп- концентрація забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах, г/куб.м. Приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб Виконавця.

9. Порядок укладання договорів

про скид стічних вод до системи централізованого водовідведення

9.1. Підключення нових Споживачів до системи централізованого водовідведення дозволяється лише за наявності проекту приєднання до мереж каналізації, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з Виконавцем у встановленому порядку відповідно до Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих Мін’юстом України 07.10.2008 № 936/15627 (зі змінами від 27.03.2012, 24.10.2012 та 19.04.2021), та укладеного договору на послуги з централізованого водовідведення.

Приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється відповідно до договору, який укладаються на підставі виданих Виконавцем Споживачу Технічних умов.

9.2. Споживачі, які приєднані до системи централізованого водовідведення, для укладання договору на централізоване водовідведення не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод подають Виконавцю:

- лист-заявку на укладення договору на централізоване водопостачання із зазначенням обсягів стічних вод;

- установчі документи Споживача (витяг з ЄДР про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та/або свідоцтво про право на власність або договір купівлі, оренди об’єкту господарювання, Статут підприємства, виписка, витяг  з ЄДРПОУ).

При укладанні договору можуть бути передбачені додаткові вимоги, які враховують місцеві особливості.

9.3. Істотними умовами договору на централізоване водовідведення є:

обсяги та режим скиду стічних вод;

порядок розрахунків за  послуги з  централізованого водовідведення;

ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Споживачем;

Розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями (з перевищенням ДК забруднюючих речовин) – визначається Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормові скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316;

права та обов’язки сторін договору;

відповідальність сторін договору.

За згодою сторін договору в ньому можуть бути зазначені інші істотні умови.

9.4. Підставами для відмови в укладенні договору на централізоване водовідведення Споживачів в систему каналізації є:

забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі заборонений розділом 7 цих Правил;

значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, які  призведуть до порушення технологічних процесів очищення стічних вод;

перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд.

9.5. Якщо Споживач не може забезпечити виконання Правил за деякими показниками, він звертається до Виконавця з обґрунтованим проханням про приймання таких стічних вод з доданням графіка заходів доведення якості та режиму їх скиду до вимог Правил.

Виконавець розглядає ці обґрунтування у 15-денний строк і може прийняти рішення про укладення договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод, установивши для цього Споживача плату за скид понаднормативних забруднень згідно з Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормові скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316.

9.6. Договір на централізоване водовідведення розробляє Виконавець у 30-денний строк з моменту подачі Споживачем листа-заявки та  документів, необхідних для укладення договору та формує договір з урахуванням особливостей, відповідно до чинного законодавства України, і передає Споживачу на підпис два примірники договору.

9.7. У 20-денний строк Споживач зобов’язаний підписати договір та один примірник договору повернути Виконавцю.

Договір набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами, якщо в договорі не передбачено іншого терміну.

9.8. Усі майнові спори стосовно договору розв’язуються згідно з чинним законодавством України.

10. Порядок контролю за скидом стічних вод

до системи централізованого водовідведення

10.1. Порядок контролю за скидом стічних вод.

10.1.1. Виконавець здійснює контроль за кількістю та якістю стічних вод, яка скидаються споживачами.

10.1.2. Споживачі зобов’язані здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення. При наявності у Споживача відомчої лабораторії з контролю якості стічних вод остання повинна здійснювати свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». При відсутності лабораторії з контролю якості стічних вод Споживач, для систематичного контролю, повинен мати договір на проведення такої роботи з лабораторією, яка здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Місця, періодичність відбору проб та перелік забруднень на наявність яких проводиться аналіз, має бути погоджений з Виконавцем. Споживачі зобов'язані надавати Виконавцю інформацію про якісний склад стічних вод, що скидаються до системи водовідведення, відповідно до погодженого з Виконавцем графіку, не рідше одного разу на три місяці. Інформацію підписує посадова особа Споживача, яка несе відповідальність за достовірність наданої інформації.

10.1.3. З метою контролю за якістю стічних вод Споживача Виконавець здійснює відбір контрольних проб. За результатами аналізу контрольних проб Виконавець робить висновок щодо перевищення ДК у стічних водах Споживача. Визначені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин в стічних водах є достатньою підставою для нарахування Споживачу додаткової плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями до системи централізованого водовідведення згідно з договором.

10.1.4. Контрольна проба повністю характеризує склад і властивості води в даному місці на момент відбору. Контрольну пробу отримують однократним відбором усього необхідного для аналізу обсягу води у контрольній точці споживача.

10.1.5. При скиді незначних обсягів стічних вод необхідна кількість контрольної проби відбирається шляхом змішування декількох необхідних обсягів стічної води, відібраних у контрольній точці з рівними інтервалами часу 2-5 хвилин.

10.1.6. Споживачі повинні забезпечити Виконавцю можливість проведення у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод, включаючи надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу.

10.1.7. У разі відмови Споживача виділити уповноваженого представника для відбору контрольної проби, що фіксується у акті відбору за підписом представників Виконавця, Виконавець здійснює відбір контрольної проби самостійно. У такому разі, при відсутності перевищення ДК рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 виставляється за розрахунковий місяць, у якому споживачем було вчинено це порушення. При виявленні перевищення ДК, Виконавець виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk розрахованим за фактичними перевищеннями, при цьому період за який стягується плата розраховується згідно цих Правил.

10.1.8. При зволіканні з допуском представників Виконавця на територію Споживача (більш ніж 30 хвилин після їх прибуття), або створенні перешкод у відборі проб з боку представників Споживача, Виконавець складає акт про перешкоду у відборі проб в односторонньому порядку (додатки 10.1., 10.2. до Правил) за підписом представника Виконавця. На підставі акту про перешкоду у відборі проб стічних вод Виконавець виставляє Споживачу, згідно Правил, рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кk=5 за розрахунковий місяць, в якому було вчинено дане порушення.

10.1.9. При неможливості відбору проб (підпір в колодязі, відсутність доступу до контрольного колодязя з порушенням п. 2.4. Правил) в акті відбору проб стічних вод про це робиться відповідний запис з вказівкою причин неможливості відбору проб та видається припис про усунення порушення. Споживач зобов'язаний виконати припис у вказаний строк та повідомити Виконавця письмово про усунення порушення. При повторному виявленні вищезазначених порушень, Виконавець застосовує до Споживача п. 10.1.8. цього розділу.

10.1.10. При відмові представника Споживача підписати акт, останній підписується уповноваженими представниками Виконавця з вказівкою П.І.Б. та посади представника Споживача, який відмовився підписати акт. В цьому випадку акт відбору проб є обов’язковим для сторін.

10.1.11. Роботи щодо відбору контрольної проби, її зберіганню та доставці здійснює Виконавець, який має необхідне технічне забезпечення та несе відповідальність за оформлення документів, дотримання правил техніки безпеки при доставці проби до лабораторії Виконавця.

10.1.12. За бажанням Споживач має право отримати АПС. У такому випадку Виконавець, при здійсненні відбору контрольної проби поділяє її безпосередньо на контрольну пробу для дослідження Виконавцем, на АПС та АПВ для арбітражного аналізу. Для цього Споживач зобов’язаний надати у необхідній кількості підготовлений посуд відповідного типу, забезпечити зберігання АПС та доставку її до лабораторії, згідно з ДСТУ ISO 5667-3:2001. Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами, яка буде виконувати аналіз АПС. Споживач несе відповідальність за підготовку, чистоту та кількість наданого посуду. Відповідно АПВ для арбітражного аналізу зберігається належним чином у Виконавця.

10.1.13. Аналіз контрольної проби виконується лабораторією Виконавця, яка здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Лабораторія має організаційну структуру, склад спеціалістів відповідного кваліфікаційного рівня, забезпечена необхідною нормативною, організаційною та методичною документацією. Вимірювання проводяться на повірених засобах вимірювальної техніки. Система забезпечення якості вимірювань передбачає проведення постійного контролю за якісним проведенням метрологічних робіт, а також систему контролю правильності оформлення робочих журналів, протоколів та інших матеріалів за результатами метрологічних робіт.

10.1.14. Результати аналізу контрольної проби зберігаються у Виконавця в термін, визначений згідно з Переліком типових документів, що створюються під час діяльності органів самоврядування, інших установ, підприємств та організацій із зазначенням строків зберігання документів, зареєстрованим в міністерстві юстиції 17.04.2012 за №571/20884.

10.1.15. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених Договором та Правилами, Виконавець, по закінченню повного аналізу у строк не більше п’яти робочих днів з моменту відбору контрольної проби, направляє Споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення показників забруднюючих речовин у стічних водах Споживача. Протокол вимірювань оформлюється по закінченню виконання повного обсягу аналізів у пробі показників складу та властивостей стічних вод для подальшого оформлення претензії. Протягом шестимісячного терміну після визначення перевищення ДК Виконавець надсилає Споживачу претензію, до якої додаються такі документи:

- протокол вимірювань показників;

- розрахунок додаткової плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями до системи централізованого водовідведення;

- рахунок для оплати за понаднормативний скид забруднень.

Надаються лише ті документи, які відсутні у Споживача.

10.1.16. При виявленні порушень Правил, та інших порушень протягом шестимісячного терміну після виявлення порушення Виконавець надсилає Споживачу претензію, до якої додаються такі документи:

- акт за фактом порушення;

- розрахунок плати;

- рахунок для оплати.

Надаються лише ті документи, які відсутні у Споживача.

10.2. Порядок відбору, оформлення і проведення аналізу проб.

10.2.1. Порядок відбору контрольних проб стічних вод враховує особливості роботи каналізаційних мереж, договірні відносини між Споживачем і Виконавцем і конкретизує вимоги, що викладені в: - ДСТУ ISO 5667-2:2003. Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб; - ДСТУ ISO 5667-3:2001. Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами; - ДСТУ ISO 5667-10:2005. Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо методів відбирання проб стічних вод; - КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод»; - КНД 211.1.2.008-94 «Гідросфера. Правила контролю складу і властивостей стічних та технологічних вод»; - Правилах.

10.2.2. Відбір контрольної проби проводиться в будь-який час доби без попереднього повідомлення Споживача.

10.2.3. Відбір контрольної проби проводиться уповноваженими представниками Виконавця у присутності уповноваженого представника Споживача, які повинні мати документ, що підтверджує їх особи.

10.2.4. Споживач зобов’язаний забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Проходи до місця відбору проб повинні бути вільними, захаращення останніх не допускається.

10.2.5. Місцем відбору проб стічних вод Споживача є КТ.

10.2.6. КТ, як правило, повинна знаходитися за межами території Споживача, проте її конкретне місце розташування повинно бути погоджене Виконавцем. На вимогу Виконавця КТ може бути обладнана стаціонарними приладами контролю за кількістю та якістю стічних вод (пробовідбірниками, датчиками аналізаторів та ін.).

10.2.7. Споживачі зобов'язані обладнувати та маркувати свої КТ.

10.2.8. У випадку відсутності погодженої схеми, маркування КТ, відбір проб проводиться в місцях, визначених уповноваженими представниками Споживача і Виконавця, що відображається в акті відбору проб. Відповідальність за достовірність визначення КТ несе Споживач відповідно до Правил.

10.2.9. Періодичність відбору контрольних проб встановлює Виконавець, виходячи з потреби контролю обсягів та якості стічних вод кожного Споживача, згідно графіку відбору проб стічних вод, затвердженого Виконавцем.

10.2.10. Відбір контрольних проб оформлюється актом відбору проб стічних вод (додаток 4 до Правил). В акт вносяться записи про відбір контрольної проби та/або арбітражних проб, як з однієї так і з декількох КТ на випусках Споживача та Субспоживача. Фіксується інформація щодо відібраних проб (назва Споживача, дата, час та місце відбору, тип матеріалу тари та її об’єм, процедура попередньої обробки проб, відомості про осіб, які відбирали проби тощо). Акт складається у трьох примірниках. Два примірника залишаються у Виконавця, один примірник акту вручається представнику Споживача. У акті уповноважений представник Споживача має право вказати свої зауваження щодо відбору контрольної проби. Якщо Споживач відмовляється підписати акт відбору проб, він підписується представниками Виконавця, в акті робиться запис «від підпису відмовився» (з вказівкою П.І.Б. і посади споживача, що відмовився від підпису). Оформлений таким чином акт є обов’язковим для сторін.

10.2.11. У разі відмови Споживача у наданні посуду для отримання АПС та подальшого її зберігання про це робиться запис у акті відбору: «надати посуд для арбітражної проби Споживача відмовляюсь/відмовився». У такому випадку при здійсненні відбору контрольної проби Виконавець не поділяє її на безпосередньо контрольну пробу та арбітражні. При перевищенні ДК забруднюючих речовин у цьому випадку розрахунок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями виконується за результатами досліджень контрольної проби.

10.2.12. Об’єм відібраної контрольної проби повинен бути достатнім для проведення всіх необхідних аналітичних вимірів в необхідних повторностях по контрольованих показниках забруднення згідно нормативних документів на проведення вимірювань.

10.2.13. Відбір контрольної проби здійснюється засобами ручного відбирання (цеберко, пробовідбірник ручний), виготовлених з інертного матеріалу, що не впливає на склад проби. Відбір контрольної проби проводиться в посуд, що виготовлений з хімічно стійких матеріалів, що не змінюють склад або властивості відібраних стічних вод, промаркований способом, що виключає порушення маркування. Перед відбором проби посуд ополіскують 2-3 рази водою що відбирається.

10.2.14. Проби, призначені для транспортування до лабораторії Виконавця, мають бути упаковані у тару, що забезпечує їх неушкодженість. Проби транспортують з додержанням необхідних заходів безпеки, що забезпечують їхню непошкодженість та своєчасну доставку.

10.2.15. При виконанні відбору контрольної проби стічних вод за п.10.1.12. цього розділу відбір контрольної проби стічної води здійснюється до загальної ємності у достатньому об’ємі, з якої стічна вода при постійному перемішуванні розливається в ємності для відбору безпосередньо контрольної проби та арбітражних проб. Споживачем повинні бути забезпечені умови збереження АПС та її неушкодженість.

10.2.16. На місті відбору контрольних проб посуд, у який відібрані арбітражні проби, опечатується паперовою стрічкою за підписами уповноважених представників Виконавця і Споживача з фіксуванням інформації щодо відібраних проб.

10.2.17. Аналіз контрольної проби проводиться за показниками, зазначеними у додатку 1 до Правил. Виконавець має право провести аналіз контрольної проби не за всіма показниками.

10.2.18. Для запобігання змінювання складу та властивостей проб стічних вод на місті відбору контрольної проби Виконавцем і Споживачем можуть застосовуватися процедури попередньої обробки проб, засоби консервації відповідно до нормативних документів на проведення вимірювань. Виконавець і Споживач використовують засоби консервації, які є в наявності у кожного на момент відбору.

10.2.19. Аналіз проб Виконавець та Споживач повинні проводити у терміни та з додержанням умов зберігання проб, наведених у нормативних документах на виконання вимірювань або ДСТУ ISO 5667-3:2001. Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами. При виконанні аналізу контрольної проби і аналізу АПС повинні, по можливості, застосовуватися однакові методики виконання вимірювань та вимірювальні прилади.

10.2.20. За дотримання встановленого порядку проведення аналізів, якість та достовірність результатів несе відповідальність: - контрольної проби - Виконавець; - арбітражної проби Споживача – Споживач та лабораторія, яка їх виконувала.

10.2.21. Лабораторія Виконавця проводить реєстрацію доставлених проб в «Зведений журнал контролю за якістю скиду стічних вод Споживачів», у який заносяться і результати аналізів. Реєстрація АПВ для арбітражного аналізу здійснюється у «Журнал арбітражних проб» з фіксуванням інформації: назви Споживача, дати, місця відбору проб,            № та типу посуду, дати знищення проби за підписом начальника лабораторії. Виконавець несе відповідальність за своєчасну доставку та зберігання контрольної проби та АПВ для арбітражного аналізу в лабораторії. Лабораторія Виконавця проводить необхідні процедури і операції з контрольною пробою у відповідності з нормативними документами та методиками виконання вимірювань складу та властивостей стічних вод. Дата проведення аналізу контрольної проби, процедури і операції, які проводяться з пробою, реєструються у робочих журналах за підписами виконавців.

10.2.22. По закінченню виконання аналізів контрольної проби, згідно з п.10.2.17. цього розділу, у випадку виявлення забруднюючих речовин з перевищенням ДК, оформлюється протокол вимірювань показників складу та властивостей стічних вод відповідно додатку 5 до Правил у необхідній кількості примірників за підписом начальника лабораторії. 7.2.23. У протоколі вимірювань показників складу та властивостей стічних вод лабораторією можуть бути представлені дані по аналізованих показниках, значення яких менше нижньої межі вимірювання застосовуваної методики аналізу (< Сн). Результати вимірювань показників складу та властивостей стічних вод видаються з похибкою. При повідомленні Споживача Виконавець за основу в розрахунках приймає результат аналізу без похибки.

10.3. Щодо організації та проведення арбітражного аналізу АПВ.

10.3.1. У разі розбіжностей у результатах аналізу контрольної проби та результатах аналізу АПС, в терміни, що не порушують терміни зберігання проб, наведених у нормативних документах на проведення вимірювань за ініціативою Споживача може бути проведений арбітражний аналіз АПВ. Для проведення арбітражного аналізу АПВ Споживач повинен у письмовій формі звернутися до Виконавця та надати:

- протокол результату вимірювань АПС;

- письмову згоду незалежної лабораторії, яка погодилась на проведення арбітражного аналізу АПВ;

- інформацію щодо діяльності лабораторії згідно з вимогами Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

- інформацію щодо методики виконання вимірювань, яка пропонується лабораторією для проведення арбітражного аналізу АПВ;

- інформацію щодо місця та часу проведення арбітражного аналізу АПВ;

- інформацію щодо уповноважених представників від Споживача та представників лабораторії, яка виконувала аналіз АПС, для участі у проведенні арбітражного аналізу АПВ.

10.3.2. Арбітражний аналіз АПВ здійснюється у будь-якій незалежній лабораторії, що здійснює свою діяльність згідно вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», що вибирається Споживачем за погодженням Виконавця.

10.3.3. Організація проведення арбітражного аналізу АПВ:

- до початку проведення арбітражного аналізу АПВ уповноважені представники Споживача, Виконавця, лабораторії, яка виконувала аналіз АПС, повинні прибути до лабораторії, яка буде проводити арбітражний аналіз АПВ;

- АПВ для арбітражного аналізу доставляється Виконавцем. Споживач має право перевірити умови зберігання АПВ для арбітражного аналізу в лабораторії Виконавця до початку проведення арбітражного аналізу;

- АПВ для арбітражного аналізу надається представнику лабораторії, який буде проводити арбітражний аналіз;

- перед початком проведення арбітражного аналізу АПВ відбувається зняття опечатування у присутності всіх представників, про що складається акт (додаток 6 до Правил);

- по закінченні процедури проведення аналізу результати оформляються офіційним документом лабораторії, яка його виконувала;

- арбітражний аналіз АПВ проводиться за показниками, по концентрації яких виникли розбіжності;

- арбітражний аналіз проводиться у присутності представників Споживача, Виконавця, лабораторії, яка виконувала аналіз АПС.

10.3.4. Арбітражний аналіз АПВ не здійснюється у випадках:

- відмови Споживача від надання посуду для АПС;

- ненаданні Виконавцю офіційного документу лабораторії (протоколу вимірювань), яка виконувала аналіз АПС;

- невідповідності лабораторії, яка виконувала аналіз АПС вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

- закінчення термінів зберігання проб, наведених у ДСТУ ISO 5667- 3:2001. Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами або у нормативних документах на проведення вимірювань;

- недотримання п.10.3.3. цих Правил щодо присутності уповноважених представників Споживача та лабораторії, яка виконувала аналіз АПС.

10.3.5. Для прийняття рішення щодо відповідності якості стічних вод ДК з урахуванням результату арбітражного аналізу АПВ приймається:

- результат аналізу контрольної проби, якщо значення концентрації забруднюючої речовини, отримане за результатами арбітражного аналізу АПВ, співпадає з середнім арифметичним значенням результатів аналізу контрольної проби та АПС;

- результат аналізу, який знаходиться ближче до результату арбітражного аналізу АПВ, якщо отримане значення в результаті проведення арбітражного аналізу АПВ, не співпадає з середнім арифметичним значенням результатів аналізу контрольної проби та АПС.

Начальник ЦВКГ та ТМ

філії «ВП «ПАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»

Керівник інспекції промислового водовідведення		      Віктор ЄМЕЛЬЯНОВ

Заступник начальника ЦВКГ та ТМ з експлуатації

філії «ВП «ПАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»

заступник керівника інспекції промислового

водовідведення 						      Віталій ГЛУШКО

Головний інженер КП ТВКГ				      Андрій СЕМЕНОВ

|  | Додаток 1 до місцевих Правил приймання стічних вод від споживачів до системи централізованого водовідведення міста Южноукраїнська |
| --- | --- |

Перелік 
виробничих процесів, під час здійснення яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

2.Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м’яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

3. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

4. Гальванічне виробництво.

5. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

6. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

7. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш’яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм-3, за винятком випадків введення на об’єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

----------------

Додаток 2

до місцевих Правил приймання

стічних вод від споживачів

до системи централізованого                                    					               водовідведення міста 							Южноукраїнська

Допустимі концентрації забруднюючих речовин

в скиданнях стічних вод Споживачів і об’єктів промислової зони ВП ПАЕС, що надходять на очисні споруди господарсько-побутової каналізації міста Южноукраїнська

| Показники якості стічних вод | Одиниця виміру | Максимально допустиме значення показника та (або) концентрація в пробі стічних вод |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реакція середовища (pH) | од. | 6,5 – 9,0 |
| 2 | Температура | °C | від +6 до +40 |
| 3 | БСК5 | мг/дм-3 | згідно з проектом КОС або не більше 200,0 |
| 4 | ХСК | мг/дм-3 | 500,0 |
| 5 | Завислі речовини та речовини, що спливають | мг/дм-3 | 300,0 |
| 6 | Азот (сума азоту органічного та амонійного) | мг/дм-3 | 50,0 |
| 7 | Фосфати | мг/дм-3 | 25,0 |
| 8 | Нафта та нафтопродукти | мг/дм-3 | 10,0 |
| 9 | Хлориди (Cl-) | мг/дм-3 | 350,0 |
| 10 | Сульфати (SO4-2-) | мг/дм-3 | 400,0 |
| 11 | Сульфіди | мг/дм-3 | 1,5 |
| 12 | СПАР аніонні | мг/дм-3 | 10,0 |
| 13 | Залізо (Fe) | мг/дм-3 | 3,0 |

Примітка 1. Забруднюючі речовини в стічних водах Споживачів, які не увійшли до цього переліку, не повинні перевищувати допустимі концентрації, розраховані на основі  допустимої концентрації цих речовин у водоймі рибогосподарського користування.

Температура впливає на процеси осадження суспензії, а також визначає швидкість біологічних процесів - основних в очищенні стічних вод.

Запах побутових стоків досить характерний і представляє суміш запаху фекалій і продуктів розкладання органічних речовин. Наявність запахів початкової стічної води обумовлюється також присутністю в ній розчинених газів, різних мінеральних солей і мікроорганізмів.

Прозорість обумовлюється наявністю у воді різного роду механічних домішок, що знаходяться у зваженому стані: часток піску, глини, мулистих часток органічного походження. Прозорість змінюється протягом року, зростаючи в період дощів і доходячи до максимуму в період паводків.

Велике значення для характеристики якості початкової стічної води має баланс азотистих речовин. Наявність амонійного азоту вказує на ступінь забрудненості стічної води фекальними водами. В стічних водах до їх очищення можна знайти лише дві форми - азот загальний і амонійний. Нітрити та нітрати з’являються в стічних водах лише після очистки цих вод в аеротенках. Наявність окислених форм є свідченням глибоко минулого процесу, так як нітрифікація амонійного азоту починається після окислення вуглецевмісних сполук, тобто після практично повного зниження БПК.

Сухий залишок дає уявлення про загальні забруднення, за винятком тих речовин, які випаровуються при випаровуванні і сушці. Прожарювання сухого залишку дозволяє визначити зразкове співвідношення мінеральної та органічної частин забруднень.

Фосфати - важливий показник, що характеризує присутність одного з біогенних елементів, необхідних для процесу біологічного очищення.

Визначення хлоридів служить контролем постійного сольового фону стічної води, що змінюється під час біологічного очищення.

ХПК і БПК є кисневими еквівалентами вмісту органічних речовин. Вони висловлюють не кількість органічної речовини, а кількість кисню, споживана на окислення цих речовин, хімічним шляхом ХПК і біологічним БПК.

Особливу важливість для санітарної початкової стічної води має визначення колі-індексу, який коливається від 107 до 109,що свідчить про наявність хвороботворних бактерій.

Якщо підприємство Споживача не може забезпечити виконання Правил за деякими показниками, але проводить роботи щодо досягнення встановлених нормативів, воно звертається до відділу з договорів основної діяльності планово-економічного управління (далі - ВДОД ПЕУ) ВП ПАЕС з обґрунтованим проханням про прийом наднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрацій і додатком графіка заходів щодо доведення якості та режиму їх скидів до вимог цих Правил.

ВДОД ПЕУ ВП ПАЕС розглядає подані матеріали у 15-денний термін і може прийняти рішення про укладення Договору із Споживачем про прийом наднормативно забруднених стічних вод за спеціальним тарифом, встановленим для цього Споживача.

______________

|  | Додаток 3 до місцевих Правил приймання стічних вод від споживачів до системи централізованого водовідведення міста Южноукраїнська (пункт 7.3) |
| --- | --- |

Перелік 
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH< 5,0 і лугів з pH> 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення Виконавця, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами Виконавця, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азотоорганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об’єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м’яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в’яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Якщо кількість і склад стічних вод підприємства Споживача значно змінюються протягом доби і перевищують допущені концентрації забруднюючих речовин, на підприємствах повинні встановлюватися спеціальні ємності-усреднителі і пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

Які зміни якісного або кількісного складу стічних вод повинні узгоджуватися підприємством Споживача з Виконавцем у місячний термін.

Споживач несе відповідальність за кількісний і якісний склад стічних вод Субспоживач. У разі відмови Споживача відповідати за якість і кількість стічних вод Субспоживачам, останній повинен скласти окремий договір з Виконавцем на водопостачання та водовідведення.

Відповідальність за якісні показники стічних вод орендарів нежитлових та виробничих приміщень несе Споживач-орендодавець.

Вище перелічені вимоги є обов’язковими для всіх категорій Споживачів.

-----------------

Додаток 4

до місцевих Правил приймання

стічних вод від споживачів

до системи централізованого

водовідведення міста

Южноукраїнська

А К Т

відбору контрольних проб стічних (зворотних) вод

Вид проби: разова; об’єднана, арбітражна

(необхідне підкреслити)

від «_____» _____________20___р.

Пробу відібрав пробовідбірник	______

(ПІБ)

в присутності уповноваженого представника Споживача_____________________________

(посада, ПІБ)

______________________________________________________________________________

з метою контролю якості стічних (зворотних) вод виконано відбір проб стічних (зворотних) вод

________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, місцезнаходження)

| Дата | Час відбору | Номер проби | Місце відбору (контрольний колодязь споживача) | Матеріал посуди | Загальний об’єм проби, дм3 | Спосіб відбору | Умова та термін зберігання проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Показники, що визначились на місці: температура___________________

Акт складено на _____арк. у _____прим.

Виконавці відбору проб__________________________________________

(підпис ПІБ)

___________________________________________

(підпис ПІБ)

Представник Споживача__________________________________________

(підпис ПІБ)

Для проведення вимірювань проба доставлена в лабораторію __________

_______________________________________________________________

(дата, час)

Зауваження щодо стану проб і записів_______________________________

Висновок щодо придатності проб для проведення вимірювань:

1.   Придатні всі проби _______________

2.   Не придатні проби №______________     ___________________

(підпис, ПІБ)

Додаток 5

до місцевих Правил приймання

стічних вод від споживачів

до системи централізованого

водовідведення міста

Южноукраїнська

ПРОТОКОЛ

вимірювань показників складу та властивостей стічних вод

Дата відбору контрольної проби ___________________________________________________ Найменування споживача _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Місце відбору проб ______________________________________________________________ Проба доставлена представниками виробника ________________________________________ ________________________________________________________________________________ Реєстраційний номер контрольної проби ____________________________________________ Дата проведення вимірювань ______________________________________________________

Результати вимірювань

| № п/п | Показник якості, одиниця вимірювань | Результат вимірювань | ДК | Шифр МВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура, ºС |  |  |  |
| 2 | рН, од |  |  |  |
| 3 | Азот амонійний, мг/дм3 |  |  |  |
| 4 | Фосфати, мг/дм3 |  |  |  |
| 5 | БСК5, мгО2/дм3 |  |  |  |
| 6 | Завислі речовини, мг/дм3 |  |  |  |
| 7 | Залізо загальне, мг/дм3 |  |  |  |
| 8 | Сухий залишок, мг/дм3 |  |  |  |
| 9 | Сульфати, мг/дм3 |  |  |  |
| 10 | Хлориди, мг/дм3 |  |  |  |
| 11 | Нафтопродукти, мг/дм3 |  |  |  |
| 12 | АПАР, мг/дм3 |  |  |  |

Начальник лабораторії ______________________________

Дата видачі протоколу ______________________________

Додаток 6

до місцевих Правил приймання

стічних вод від споживачів

до системи централізованого

водовідведення міста

Южноукраїнська

АКТ

про вилучення арбітражної проби виробника для арбітражного аналізу

(акт відбору контрольних проб від ________________ №_____)

Комісією у складі:

Представників виробника в особі: __________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Представників споживача в особі: __________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________       в присутності представника: _______________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ відповідно до місцевих Правил приймання стічних вод від споживачів до системи централізованого водовідведення міста Южноукраїнська, затверджених рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від _______________ № __________ проведено розкриття арбітражної проби виробника для проведення арбітражного аналізу.

| № з/п | Відомості про стан опечатування арбітражної проби виробника для арбітражного аналізу | Час | Перелік показників для арбітражного аналізу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Арбітражна проба виробника для арбітражного аналізу надана лабораторії: ________________________________________________________________________________ 
З правом и порядком використання результатів арбітражного аналізу ознайомлені:

| (підпис представника споживача) |  | (ПІБ) |
| --- | --- | --- |
| (підпис представника виробника) |  | (ПІБ) |
| (підпис представника виробника) |  | (ПІБ) |
| (підпис представника лабораторії, який прийняв пробу) |  | (ПІБ) |

Акт складений у трьох примірниках та вручений: _______